# T型输电线路工频参数测量研究

（国网济南供电公司山东济南250000）

摘要：为节约输电线路走廊和经济投资，电网中存在大量的T接线路形式。此外，输电线路采用同塔架设或共用同一输电走廊，导致线路间距离变小，互感耦合愈来愈严重。因此，必须探索新的理论方法，解决单条T接输电线路及存在互感的T接输电线路参数测量问题。本文提出了单条T接输电线路工频参数：正序阻抗、正序导纳、零序阻抗、零序导纳的测量方法及数学求解模型。

关键词；T型输电线路；带电测量；干扰法

0引言

随着近年我国电力系统的不断发展壮大，电力负荷的增长和国内电网密度的增加，由于客观条件限制，为节约线路走廊和经济投资等诸多方面考虑，T接线路越来越多地出现在高压和超高压电力网中。电网中存在大量单独的T接线路形式，同时由于同塔架设等原因引起的线路之间的互感，对输电线路自身参数也有不可忽略的影响。这些参数对电力系统正常安全稳定运行意义重大，是电力系统潮流计算、短路计算、继电保护整定计算的必要参数，因此，准确获得T接输电线路参数，是一个很有实际意义的问题。本文所述输电线路参数主要指其工频参数，包括正序阻抗、正序导纳、零序阻抗、零序导纳以及多回互感线路之间的互感等参数。

1T型输电线路正序参数测量

1.1正序阻抗代数方程模型及求解方法

T型输电线路接线图如图1所示。

2T型输电线路零序参数测量

2.1T接线零序阻抗参数测量方法

T接线零序阻抗带电测量所需的关键技术如下：

（一）取得一个零序测试源。对于正常运行的输电线路，由继电保护装置控制，短时跳开一相，造成短时缺相运行，经过0.5～1s后重合闸，获取T接线路的三种独立运行方式方法如表1所示。

（二）多端同时测量电压、电流数据。实际测量中采用具有授时功能的全球卫星定位系统（GPS）装置，它能够获得误差小于1μs的高精度时间基准，在全球卫星定位系统保证的高精度的时间同步情况下，T接线三支路端点处同时采集零序电流注入前后的零序电压瞬时值，零序电流瞬时值，并保存测量数据。

（三）测量结束后，将三支路端点测量电压、电流数据汇总到同一中心计算机中。

（四）对汇总后的零序电压、零序电流数据，可分别采用如下代数方程模型，微分方程模型来求解T接线各支路的零序阻抗值。

3结语

本文提出了基于T接输电线路参数测量的新方法：单条T接线路的正序阻抗参数测量方法、正序电纳参数测量方法、零序阻抗参数测量方法、零序电纳参数测量方法；含互感耦合的T接线路参数的干扰测量方法。对于T接线路的参数测量，本文提出了一些浅见，一定程度上提高了测量效率，并巧妙利用的有害因素。对提高电力系统继电保护整定计算的准确性，提高系统供电可靠性和安全运行水平具有十分积极的意义，具有一定的经济价值与应用前景。

参考文献：

[1]王春娜.输电线路零序互感测量方法的研究与实验[D].北京：华北电力大学，2006.

[2]薛志英.输电线路工频参数在线测量方法的研究[D].北京：华北电力大学，2004

[3]于涛，陈文文.输电线路工频量参数测试方法综述[J]机电工程技术2009，38（2）74~77

本文来源: https://www.lw50.cn/article/596e45e32dfb31f5d3f22c6b.html