# 分散液液微萃取-GC/MS测定水样中的半挥发性有机物

### 论文摘要

分散液液微萃取（DLLME）是2006年提出的一种新型的样品前处理技术,是基于混合溶液（水/分散剂/萃取剂）的一个三元体系,是一种环境友好型样品前处理技术,该方法具有操作简单快速、成本低、萃取时间快、富集效率高且消耗有机溶剂少等优点。目前为止,短短的5年时间,已经在环境、食品、生物、药物等领域有了较广泛的应用。本论文的主要内容如下:第一部分综述了目前常用的各种前处理技术,重点阐述了DLLME的操作步骤,影响因素,在分析领域的应用以及改进和展望。第二部分将DLLME与气相色谱-质谱（GC-MS）相结合,建立了简便,高效,快速测定水样中的64种半挥发性有机物（SVOCs）的新方法。实验中考察了萃取剂的种类和体积,分散剂的种类和体积,盐度,萃取方式和萃取时间等影响因素。通过实验确定了萃取的最佳实验条件以及色谱和质谱条件。在最优化条件下,该方法对SVOCs的富集倍数在84475之间;在0.05100μg/L浓度范围内呈良好的线性关系;最低检出限在0.0030.2μg/L之间;相对标准偏差RSD（n=6）在4.1%14.7%之间;对水样的加标回收率为94.6%109.5%和91.5%107.0%。第三部分利用DLLME-GC-MS分析测定了水样中的拟除虫菊酯类农药残留（联苯菊酯,氯氰菊酯和溴氰菊酯）。通过实验确定了最佳萃取条件以及色谱和质谱条件。在最佳实验条件下,该方法对水样中三种拟除虫菊酯类农药的富集倍数在318363之间;线性范围分别在0.0550μg/L和0.5100μg/L之间;最低检出限在0.0020.04μg/L之间;相对标准偏差RSD（n=6）在3.7%11.2%之间;对加标水样的回收率在86.0%117.0%之间。该方法可以作为水样中痕量SVOCs的快速测定的一种替代方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 样品前处理技术的研究进展

- 1.2.1 固相萃取（Solid Phase Extraction，SPE）

- 1.2.2 固相微萃取（Solid Phase Microextraction，SPME）

- 1.2.3 超临界流体萃取（Supercritical Fluid Extraction，SFE）

- 1.2.4 加速溶剂萃取（Accelerated Solvent Extraction，ASE）

- 1.3 常规液相微萃取

- 1.3.1 悬滴液相微萃取（Single-drop microextraction，SDME）

- 1.3.2 中空纤维膜液相微萃取（hollow fiber LPME，HF-LPME）

- 1.3.3 静态和动态液相微萃取

- 1.4 分散液液微萃取（Dispersive liquid-liquid microextraction, DLLME）

- 1.4.1 DLLME 的概述

- 1.4.2 DLLME 的原理及步骤

- 1.4.3 DLLME 的影响因素

- 1.4.4 DLLME 的应用

- 1.4.5 DLLME 的改进与展望

- 1.5 本实验研究内容及创新点

- 第二章 分散液液微萃取-GC/MS 测定水样中的半挥发性有机物

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器与试剂

- 2.2.2 色谱及质谱条件

- 2.2.3 分散液液微萃取步骤

- 2.2.4 公式计算

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 萃取剂种类的选择

- 2.3.2 分散剂种类的选择

- 2.3.3 萃取剂体积的选择

- 2.3.4 分散剂体积的选择

- 2.3.5 盐度的选择

- 2.3.6 萃取时间及萃取方式的选择

- 2.3.7 其它影响因素

- 2.3.8 方法的线性范围、检出限、精密度和富集倍数

- 2.3.9 实际水样的测定

- 2.4 小结

- 第三章 分散液液微萃取-GC/MS 测定水样中的菊酯类农药

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器与试剂

- 3.2.2 色谱及质谱条件

- 3.2.3 DLLME 步骤

- 3.2.4 标准曲线的绘制

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 萃取剂种类的选择

- 3.3.2 分散剂种类的选择

- 3.3.3 萃取剂体积的选择

- 3.3.4 分散剂体积的选择

- 3.3.5 盐度的选择

- 3.3.6 萃取时间和萃取方式的影响

- 3.3.7 温度及其他影响因素

- 3.3.8 方法的线性范围、检出限、精密度与富集倍数

- 3.3.9 实际水样测定

- 3.4 小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].加速溶剂萃取-GC/MS法测定土壤中多环芳烃[J]. 资源环境与工程 2019(04)

- [2].液液萃取-GC/MS检测饮用水中33种半挥发性有机物[J]. 食品工业 2019(12)

- [3].GC/MS快速测定射击残留物中二号中定剂二甲基二苯脲2例[J]. 中国刑警学院学报 2016(04)

- [4].GC/MS定量检测皂角种子不同部位脂肪酸组成[J]. 中国林副特产 2017(04)

- [5].电子舌结合GC/MS分析黑糯米酒中风味物质[J]. 酿酒科技 2017(09)

- [6].GC/MS法测定全血中的甲苯噻嗪[J]. 刑事技术 2017(05)

- [7].元宝草挥发性成分GC/MS分析[J]. 解放军药学学报 2016(01)

- [8].顶空进样-GC/MS法测定食品级润滑油中6种苯系物[J]. 食品工业 2015(11)

- [9].固相萃取GC/MS法快速检验尿中曲马多[J]. 现代养生 2015(22)

- [10].自动固相萃取GC/MS测定水中半挥发性有机物方法探讨[J]. 干旱环境监测 2013(03)

- [11].氯硝柳胺的GC/MS检验[J]. 刑事技术 2013(06)

- [12].溶剂萃取-GC/MS法测定梗丝与叶丝中的致香成分[J]. 广东化工 2020(04)

- [13].啶虫脒GC/MS检验分析[J]. 化学工程与装备 2017(05)

- [14].GC/MS法结合保留指数分析橙叶油中挥发性成分[J]. 浙江农业学报 2016(04)

- [15].GC/MS法结合保留指数分析留兰香油成分[J]. 中国测试 2016(04)

- [16].血中非那西丁的GC/MS检测[J]. 广州化工 2014(24)

- [17].三甲基硅烷衍生化-GC/MS法检验尿中去甲西泮[J]. 中国刑警学院学报 2008(02)

- [18].梁山慈竹挥发油成分的GC/MS分析及抑菌活性评价[J]. 光谱实验室 2013(05)

- [19].GC/MS测定淀粉制品中顺丁烯二酸[J]. 中国卫生检验杂志 2014(05)

- [20].超声萃取GC/MS法测定电子电气产品中12种邻苯二甲酸酯的含量[J]. 环境技术 2014(04)

- [21].七叶莲挥发油的GC/MS分析和抗炎镇痛作用研究[J]. 安徽农业科学 2014(23)

- [22].三种生物柴油中脂肪酸甲酯的GC/MS分析[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [23].固相萃取-GC/MS法测定食品级润滑油中的多环芳烃[J]. 食品工业 2014(10)

- [24].GC/MS法测定人血中钩吻碱甲[J]. 微量元素与健康研究 2014(06)

- [25].金嗓子喉片GC/MS快速定性定量测定[J]. 中成药 2014(11)

- [26].水蒸气法提取黑皮油松松针挥发油及GC/MS分析[J]. 黑龙江农业科学 2013(05)

- [27].GC/MS测定白兰地中氨基甲酸乙酯[J]. 酿酒 2013(04)

- [28].GC/MS法测定大米中精噁唑禾草灵和氰氟草酯残留量[J]. 分析试验室 2012(03)

- [29].涉毒案件中甲基麻黄碱的GC/MS检验[J]. 刑事技术 2012(01)

- [30].五氟苄基羟胺衍生与GC/MS联用分析大气中的单羰基化合物和多羰基化合物[J]. 环境科学学报 2012(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/598830e669725357010fb660.html