# 镁基贮氢合金电极材料电化学研究

### 论文摘要

本文分别用Pd对Mg0.9Ti0.1Ni合金的Mg侧和Ni侧进行替代,考查了Pd的替代对合金电极循环充放电性能、电极动力学性能、腐蚀行为的影响。对Mg0.9Ti0.1Ni1-xPdx （x = 0, 0.05, 0.10, 0.15）和Mg0.9-xTi0.1PdxNi （x = 0.04, 0.06, 0.08, 0.10）合金,Pd的替代有效改善了合金的循环稳定性,其中Mg0.8Ti0.1Pd0.1Ni合金在经过80次充放电循环后,仍能保持200 mAh/g的放电容量。Pd对Ni和Mg的替代均能有效提高合金的腐蚀电位,降低腐蚀电流,合金表面的钝化膜电阻和厚度也随Pd含量的增加而变大。对Mg0.9-xTi0.1PdxNi （x = 0.04～0.10）合金,其表面氧化程度随Pd含量的增加而减弱,Pd的加入增强了合金的耐腐蚀能力,有效提高了合金的循环稳定性。Pd对Ni的替代提高了合金的电极动力学性能。当Pd含量在0～0.05时,Mg0.9Ti0.1Ni1-xPdx （x = 0～0.15）合金的电极动力学性能随Pd含量增加而提高。当Pd含量进一步增大时,由于合金电阻的增大,致使该合金的电极动力学性能有所下降。基于类似原因,Mg侧替代的Mg0.9-xTi0.1PdxNi （x = 0.04～0.10）合金的电极动力学性能也随Pd含量的增加而下降。由于Pd具有良好的氢扩散能力,Ni侧和Mg侧替代合金的氢扩散系数和极限电流密度均随Pd含量的提高而增大。采用恒电位放电法研究了MgNi、Mg0.9Ti0.1Ni1-xPdx （x = 0～0.15）和Mg0.9-xTi0.1PdxNi （x = 0.04～0.10）合金电极的脱氢动力学,发现三类合金电极的脱氢过程均遵循三维扩散模型。Ni侧和Mg侧替代合金电极的脱氢活化能均随Pd含量的增加而降低。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 Ni/MH 电池发展概况

- 1.2 Ni/MH 电池的工作原理

- 1.3 贮氢合金电极的研究现状

- 5型稀土系贮氢合金'>1.3.1 AB5型稀土系贮氢合金

- 2型Laves相贮氢合金'>1.3.2 AB2型Laves相贮氢合金

- 1.3.3 V 基固溶体型贮氢合金

- 5型稀土系贮氢合金'>1.3.4 非AB5型稀土系贮氢合金

- 1.3.5 Mg 基贮氢合金

- 1.4 Mg-Ni 基非晶电极合金的研究进展

- 1.4.1 基于 MgNi 合金的相关研究

- 1.4.2 三元合金

- 1.4.3 四元合金

- 1.4.4 Pd 用于 MgNi 基非晶合金中的研究

- 1.5 贮氢电极合金的脱氢动力学

- 1.6 本文的研究内容

- 参考文献

- 第二章 实验方法与设备

- 2.1 合金成分设计及研究内容

- 2.2 合金的制备

- 2.3 合金粉末物相结构的表征测试

- 2.3.1 X 射线衍射（XRD）分析

- 2.3.2 透射电镜（TEM）分析

- 2.4 合金的电化学性能测试

- 2.4.1 测试电极的制备

- 2.4.2 电化学测试装置和仪器

- 2.4.3 电化学性能测试方法

- 2.5 合金表面的电子能谱分析

- 2.5.1 XPS 分析

- 2.5.2 AES 分析

- 参考文献

- 第三章 MgNi 合金电极的脱氢动力学

- 3.1 合金的制备及表征

- 3.2 恒电位放电法研究脱氢动力学的原理

- 3.3 实验结果及分析

- 3.3.1 脱氢反应分数

- 3.3.2 数据处理与分析

- 本章小结

- 参考文献

- 0.9Ti0.1Ni1-xPdx （x = 0～0.15） 贮氢合金的电化学性质研究'>第四章 Mg0.9Ti0.1Ni1-xPdx （x = 0～0.15） 贮氢合金的电化学性质研究

- 4.1 合金的制备与表征

- 0.9Ti0.1Ni1-xPdx （x = 0～0.15） 合金的循环充放电性能'>4.2 Mg0.9Ti0.1Ni1-xPdx （x = 0～0.15） 合金的循环充放电性能

- 0.9Ti0.1Ni1-xPdx （x = 0～0.15） 合金的电极动力学性质'>4.3 Mg0.9Ti0.1Ni1-xPdx （x = 0～0.15） 合金的电极动力学性质

- 4.3.1 交换电流密度和极化电阻

- 4.3.2 电化学阻抗

- 4.3.3 极限电流密度

- 4.3.4 氢扩散系数

- 0.9Ti0.1Ni1-xPdx （x = 00.15） 合金的腐蚀行为'>4.4 Mg0.9Ti0.1Ni1-xPdx （x = 00.15） 合金的腐蚀行为

- 4.4.1 腐蚀电位

- 4.4.2 腐蚀电流

- 4.4.3 合金表面腐蚀行为的电化学阻抗测试及分析

- 0.9Ti0.1Ni1-xPdx （x = 0～0.15） 合金电极的脱氢动力学'>4.5 Mg0.9Ti0.1Ni1-xPdx （x = 0～0.15） 合金电极的脱氢动力学

- 本章小结

- 参考文献

- 0.9-xTi0.1PdxNi （x = 0.04～0.1） 贮氢合金的电化学性质研究'>第五章 Mg0.9-xTi0.1PdxNi （x = 0.04～0.1） 贮氢合金的电化学性质研究

- 5.1 合金的制备与表征

- 0.9-xTi0.1PdxNi （x = 0.04～0.1） 合金的循环充放电性能'>5.2 Mg0.9-xTi0.1PdxNi （x = 0.04～0.1） 合金的循环充放电性能

- 0.9-xTi0.1PdxNi （x = 0.04～0.1） 合金的电极动力学性质'>5.3 Mg0.9-xTi0.1PdxNi （x = 0.04～0.1） 合金的电极动力学性质

- 5.3.1 交换电流密度和极化电阻

- 5.3.2 电化学阻抗

- 5.3.3 极限电流密度

- 5.3.4 氢扩散系数

- 0.9-xTi0.1PdxNi （x = 0.04～0.1） 合金的腐蚀行为'>5.4 Mg0.9-xTi0.1PdxNi （x = 0.04～0.1） 合金的腐蚀行为

- 5.4.1 腐蚀电位

- 5.4.2 腐蚀电流

- 5.4.3 合金的表面分析

- 5.4.4 合金表面腐蚀行为的电化学阻抗测试及分析

- 0.9-xTi0.1PdxNi （x = 0.04～0.1） 合金电极的脱氢动力学'>5.5 Mg0.9-xTi0.1PdxNi （x = 0.04～0.1） 合金电极的脱氢动力学

- 本章小结

- 参考文献

- 第六章 结论

- 作者简介及发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].梯度电流密度下电沉积制备铜-镍-钼合金电极及其性能研究[J]. 电镀与涂饰 2020(09)

- [2].阿拉伯糖对铝-空气电池中铝合金电极电化学活性及腐蚀性能的影响[J]. 材料保护 2016(07)

- [3].钛基镍-铁合金电极的制备及其析氢性能[J]. 电镀与涂饰 2016(21)

- [4].化学镀多孔镍钼合金电极的工艺研究[J]. 湖南师范大学自然科学学报 2020(05)

- [5].锂离子电池的合金电极材料的失效研究[J]. 高等学校化学学报 2009(01)

- [6].La-Mg-Ni-Co-Al-Ti合金电极的失效研究[J]. 材料热处理学报 2012(08)

- [7].电沉积Ni-S、Ni-Co-S合金析氢阴极的研究[J]. 舰船防化 2011(01)

- [8].电镀制备铟-锡合金电极及其电还原二氧化碳性能[J]. 电镀与涂饰 2013(06)

- [9].丁二酮肟修饰固体银汞合金电极伏安法测定痕量钴[J]. 理化检验(化学分册) 2010(07)

- [10].电沉积Ni-S、Ni-W-S合金析氢阴极的研究[J]. 舰船科学技术 2009(02)

- [11].特种钨合金电极材料制备工艺及组织性能研究[J]. 粉末冶金技术 2017(04)

- [12].葡萄糖对铝合金电极电化学活性及自腐蚀的影响[J]. 中国表面工程 2016(02)

- [13].压制钛及钛合金电极用圆模材料的国产化[J]. 热加工工艺 2008(22)

- [14].多孔基Ni-Sn合金析氢阴极的研究[J]. 舰船防化 2010(05)

- [15].电沉积Ni-S、Ni-P-S合金析氢阴极的研究[J]. 化学工业与工程 2008(06)

- [16].美用碳纳米管制造出世界最小白炽灯[J]. 中国粉体工业 2009(03)

- [17].钛基镍钴合金电极的制备及析氢性能[J]. 表面技术 2017(04)

- [18].钌铱钛合金电极的脉冲电流阴极保护研究[J]. 云南化工 2020(01)

- [19].钛合金电极块成型模具结构设计优化[J]. 材料开发与应用 2015(05)

- [20].硫酸溶液中铈离子对铅钙合金电极/电解液界面电化学特性的影响[J]. 蓄电池 2011(04)

- [21].高活性镍钴铁三元合金电极的制备及析氢性能研究[J]. 电镀与精饰 2018(03)

- [22].锌含量对铅锌合金电极析氧行为的影响[J]. 蓄电池 2009(01)

- [23].高活性复合多孔泡沫NiZn合金电极的制备与表征[J]. 稀有金属 2018(07)

- [24].Ni-S合金电极的制备工艺概述[J]. 舰船防化 2009(02)

- [25].Ni-Mo-Co合金电极的制备和析氢性能研究[J]. 舰船防化 2011(03)

- [26].CuW合金电极窄缝线切割加工工艺规律试验研究[J]. 模具工业 2015(01)

- [27].Ti-Zr-V-Mn-Ni固溶体贮氢合金电极衰变机理的探讨[J]. 稀有金属材料与工程 2012(02)

- [28].热处理对包含正二十面体准晶相Ti_(1.4)V_(0.6)Ni合金电极的电化学性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(12)

- [29].纯铅和铅钐合金电极在硫酸溶液中的析氢行为[J]. 电池工业 2012(04)

- [30].Ni-Cu合金电极上苯甲醇的选择性电氧化[J]. 化工学报 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/59e44cc020cbbb56d9e8c6e1.html