# Z源逆变器并网应用研究

### 论文摘要

本文对Z源逆变器并网的工作模式、动态模型和控制策略进行了研究。第一章首先对Z源逆变器的研究现状进行了回顾,并介绍了几种已有的并网控制策略。第二章提出了Z源逆变器的直流链闭环控制。首先对Z源逆变器直流链进行了小信号建模;然后设计了Z网络电容电压的闭环控制系统,并用仿真和实验验证了其正确性;第三章首先对Z源并网逆变器逆变部分进行了建模,介绍了LCL滤波器尖峰抑制策略。随后介绍了零稳态误差的PR的控制策略,并在此基础上设计了准PR控制器,完成了对该控制系统的补偿环节的计算。最后在介绍完软件锁相技术后给出了仿真波形,验证了理论分析和设计。第四章介绍了Z源并网逆变器的硬件设计以及DSP软件实现的流程图。其中,先介绍了主电路设计;然后介绍了辅助电源方案、驱动电路、过零点检测电路和保护电路。软件设计方面介绍了软启动程序、同步锁相程序和产生PWM波的程序。最后给出了逆变器并网运行的实验结果。最后对本文的研究工作进行了总结,并对将来的研究方向进行了展望。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 传统并网逆变器

- 1.3 Z源并网逆变器的提出

- 1.4 Z源逆变器控制策略的国内外研究现状

- 1.4.1 Z源逆变器的基本原理

- 1.4.2 Z源逆变器的升压控制策略

- 1.5 并网的控制特点

- 1.6 并网控制方法

- 第二章 Z网络动态模型及其直流链电压的控制研究

- 2.1 Z网络的动态模型

- 2.1.1 Z网络小信号建模

- 2.1.2 Z网络动态模型分析

- 2.2 Z网络电容电压的闭环控制

- 2.2.1 电容电压的闭环控制原理和控制系统设计

- 2.2.2 控制系统软件设计

- 2.2.3 仿真和实验结果

- 2.3 本章小结

- 第三章 Z源逆变器输出并网电流的控制策略

- 3.1 电压模式Z源并网逆变器的逆变建模与设计

- 3.1.1 输出滤波环节的建模

- 3.1.2 输出滤波环节的设计

- 3.1.3 LCL滤波器尖峰抑制策略

- 3.1.4 脉宽调制环节的建模

- 3.1.5 反馈回路的传递函数

- 3.1.6 Z源逆变器并网的基本控制框图

- 3.2 传统电压模式并网逆变器的控制

- 3.3 电压模式Z源并网逆变器的准PR控制

- 3.3.1 准PR控制策略

- 3.3.2 准PR控制器设计

- 3.3.3 稳定性分析

- 3.4 前馈补偿

- 3.5 并网数字锁相的实现

- 3.6 仿真结果

- 3.7 本章小结

- 第四章 Z源并网逆变器实验结果

- 4.1 系统硬件设计

- 4.1.1 系统主电路设计

- 4.1.2 驱动电路设计

- 4.1.3 保护电路设计

- 4.1.4 过零点检测电路设计

- 4.1.5 新型辅助电源设计

- 4.2 控制电路设计

- 4.3 Z源并网逆变器输出电流控制系统的软件设计

- 4.4 Z源逆变器并网运行实验结果

- 4.5 本章小结

- 第五章 总结和展望

- 5.1 本文研究工作的总结

- 5.2 研究展望

- 附录

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].船用逆变器带电动机稳定性研究[J]. 船电技术 2019(12)

- [2].一种互动式逆变器用市电切换电路设计[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [3].无刷直流电机软开关逆变器矢量控制[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(01)

- [4].虚拟光伏逆变器的设计和实现[J]. 电工技术 2020(05)

- [5].逆变器并网系统谐振机理与阻尼控制策略研究（英文）[J]. 中国电机工程学报 2020(09)

- [6].Z源逆变器的的研究[J]. 石家庄铁路职业技术学院学报 2020(01)

- [7].三相SPWM逆变器的研究与设计[J]. 电子世界 2020(07)

- [8].三相Z源逆变器的简单升压SPWM仿真研究[J]. 变频器世界 2020(02)

- [9].三相Z源逆变器的直通分段SVPWM仿真研究[J]. 变频器世界 2020(03)

- [10].地铁车辆辅助逆变器工作原理及典型故障分析[J]. 轨道交通装备与技术 2020(02)

- [11].单相高增益准Z源逆变器研究[J]. 信息技术 2020(05)

- [12].减小微网中不同容量并联逆变器电压频率偏移方法研究[J]. 电力系统及其自动化学报 2020(05)

- [13].光伏逆变器多场景性能测试平台与实验研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [14].基于极限学习机的光伏逆变器软故障辨识方法[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2020(03)

- [15].改进型高增益准Z源逆变器[J]. 可再生能源 2020(07)

- [16].不平衡负载下三相离网逆变器的序阻抗建模及特性分析[J]. 电力系统保护与控制 2020(12)

- [17].低压逆变器设计解决方案[J]. 汽车电器 2020(08)

- [18].Z源逆变器直流链电压的控制方法[J]. 工业控制计算机 2020(08)

- [19].2020年全球光伏逆变器行业发展现状分析：国内出货量占比超6成[J]. 变频器世界 2020(07)

- [20].城轨车辆辅助逆变器设计研究[J]. 现代城市轨道交通 2020(09)

- [21].一种功率动态调整的光伏逆变器调压方法[J]. 电网与清洁能源 2020(08)

- [22].弱电网下多逆变器并网谐振失稳分析方法[J]. 电气技术 2020(10)

- [23].具有功率约束的逆变器电源电压/功率统一控制模型研究[J]. 电力系统保护与控制 2020(18)

- [24].光伏:逆变器逆势上涨的三个逻辑[J]. 股市动态分析 2020(19)

- [25].基于全碳化硅的车辆辅助逆变器应用研究[J]. 电力电子技术 2020(10)

- [26].光伏发电中组串式逆变器汇流方案的讨论[J]. 电气时代 2018(12)

- [27].探讨逆变器中高频漏电的处理[J]. 世界电子元器件 2019(01)

- [28].一种模块化48脉冲大功率PWM逆变器[J]. 电测与仪表 2019(17)

- [29].单相并离网光伏逆变器设计与实现[J]. 电子测试 2019(21)

- [30].准Z源逆变器光伏并网系统的研究[J]. 科技风 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/59f610c52f189525683782cc.html