# 水文地质在工程勘察中的作用探讨

绍兴市亚升环境建设有限公司

摘要：地下水在水资源结构中占有非常重要的作用，能否正确处理好地下水问题，是工程地质勘察的重要内容。水文地质根本特性就是对地下水资料进行深入研究，了解其对地下和地表工程的重要影响，从而为工程的顺利开展打下良好基础。本研究主要是对水文地质研究工作在工程勘察工作中的重要作用进行深入分析和总结，以期能够更加了解水文地质的重要作用，从而更好的指导实践。

关键词：水文地质；工程勘探；作用；分析

1.前言

工程勘察是为满足工程建设设计、运行以及维护需要而开设的以研究地形、水文以及地质状况为主的勘探测试工作。其中，水文地质是勘察工作中一项不可或缺的重要内容。是否能够在进行勘探测试过程中准确了解地下水的变化情况，是否能够掌握水文地质的发展规律，对于工程规划和设计工作起着直接决定作用。若水文地质勘察工作做不好，那么将会直接影响后期工程的正常使用。本研究主要从地下水危害、水文地质的具体评价内容以及水文地质的参数设定三个方面分析水文地质在勘察工作中的作用。

2.工程建设过程中地下水产生的重大影响

2.1引起建筑物变形和地表沉降

基层开挖是建筑工程施工一个非常重要的环节，尤其是在高层建筑工程数量不断增加的今天，基层开挖更是对建筑楼层安全起着非常重要的作用。但是，由于城市高层建筑在建设过程中大多会受到场地面积的影响而只能够选择垂直开挖方式。而垂直开挖时为了降低地下水位，均会采用直接抽取地下水的方式。这种局部抽水的形式虽然能够快速降低地下水位，但是却会直接影响到邻近的建筑物，引起这些建筑物变形或者出现地表沉降，严重威胁建筑居民的生命安全。

2.2严重影响已有建筑物的稳定性和安全性

地下水本身具有不定性质，非常容易受到人类活动和自然气候因素的影响而发生重大变化，比如地下水位突然增高或者下降。由于建筑物施工前的地质水文勘察大多只是测试地下水一段时间的水位变化，在确定地下水位变化不会影响建筑工稳定后才会施工。但是，实际情况是地下水变化还具有不定性，若某一时期地下水位不断上升，超过压缩层范围，那么将会直接影响到地基的岩土的强度，最后导致建筑物发生沉降或者倾斜。而若地下水位下降到压缩层范围之下，且下降幅度越来越大，那么将会出现水深流方向与土重力方向相同的现象，最后导致建筑物基础出现较为明显的附加沉降，严重影响建筑物稳定性。

2.3影响桩基承载力

在进行工程规划和设计过程中不可避免的会碰到一些软弱地基，这种情况下大多会采取搅拌桩、预制桩等桩基工程对软弱地基进行加强和巩固。但是，需要注意的是，为了防止地下水运动对桩基产生不良影响，降低桩基的承载力，多数情况下，对于地下水流速超过3米/min的地基工程不建议使用容易受到水影响的水泥和混凝土搅拌和灌注而成的桩基。

3.水文地质的评价内容和勘测参数

3.1评价内容

（1）掌握地下水运动基本情况。具体是指对地下水长期的运动情况及其发展变化进行准确探查，然后在此基础上预测地下水对人类工程活动产生的影响，尤其是建筑物稳定以及岩土性质的影响。

（2）根据掌握数据制定科学合理的评价和防治方法。比如分析和总结地基基层压缩层内的松散沙土数据后，依照这些数据预测其可能对工程产生的影响以及影响程度，如是否会出现流砂，程度如何等；又如分析深埋于地下水位之下钢筋腐蚀情况（水的腐蚀），预测腐蚀速度和对建筑物稳定的影响程度等。

（3）根据工程施工建设进程要求，随时提供水文地质的数据。比如在开展建筑物基坑、桩基施工前应该要首先了解水文地质情况[1]。

（4）特殊情况应区别对待。比如对一些比较大型的，影响力较大的工程，若工程规划和设计过程中发现地下水会对工程产生非常大的影响，那么这种情况下就必须要进行一次专业且全面的水文地质勘察工作。而对于一些因为缺乏水文地质资料而无法判断水文地质具体情况的地区，若需要进行大型工程建设时，必须要首先设置地质勘察专门的观测孔，并在确保得出有效水文地质数据后才能够进行工程建设规划和设计。

3.2勘测参数

（1）测量规定。只要观测过程中发现有含水地层，那么必须要测量地下水位；在泥浆钻进背景下，需要把侧水管放入含水层大约20cm左右的深度后再测量地下水位；若含水层有不止一层，那么若条件允许且有必要的情况下，可以首先进行止水处理，然后在进行地下水位测量；地下水流向和流速可以分别通过测量不同孔隙水位和采用批示剂方式进行测量。常规的注水和渗水试验不需要深入地下水层去测量，只需要在已经钻好的孔隙或者一些过度基坑中进行即可[2]。而试坑方法则可以根据不同的岩土类型采用不同的方式，通常情况下粘性土和非粘性土（如砂土）可分别采用双环法和单环法进行；进行抽水试验室必须要进行降深处理，且一共需要进行三次。且为了确保水位的准确性，在测试不同水位高度时从始至终均需要使用同一个仪器测量，观测孔和抽水空的读数要分别精确到毫米和厘米；为了确保压水试验能够顺利进行，压水试验应该严格按照岩层性质进行分级试验。在进行孔隙水压力测量时应该严格按照水文地质的具体概况进行测试点布置和选择合适的测定方法，且所有的测定仪器和工具在安装时必须要按照相关标准规定要求进行安装。对于测试点得出的数据应该及时进行分析和总结，确保第一时间掌握水文地质异常情况，从而能够更快的采取处理措施[3]。

（2）常用测量方法。工程勘察中水文地质探测需要测试的项目主要有水位、导水和渗水情况、释水和给水系数、单位的吸水率以及毛细水上升的高度等。通常情况下，在得出这几个项目的数据后就能够较为准确的在掌握该工程的水文地质状况。这些测试项目的测量方法均各不相同，其中，水位测试通常采用的是探井观测和钻孔观测两种[4]；毛细水位上升幅度则主要是采用试坑观测的方式；导水和渗水系数的测试方法则主要有注水、渗透以及抽水试验几种；单位吸水率则一般是采用压水和注水两种试验方式测量；释水和给水系数主要以长期观测和抽水试验为主[5]。这些方法均各有针对性，且只要能够按照规范测量步骤进行测量，那么一般情况下测量结果数据都比较精确。

4.结束语

总而言之，水文地质是工程勘探测试工作中一项不可或缺的组成部分，在社会科技和经济的不断发展作用下，水文地质测量准确性也逐渐受到越来越多人的关注，提高程建设勘察的质量成为建设单位必须要给予极大重视的一个重要问题。为了能够建设出更多稳固安全的工程，工程的水文地质勘察技术人员应该尽可能地提高勘察水平，尽可能提高水文地质勘察的准确度，为工程规划和设计更加合理和科学提供有力依据，真正推动工程勘察工作的发展和保障工程建设的安全。

参考文献：

[1]郭岐山.工程地质勘察中水文地质问题的探讨[J].科技风，2010，6（16）：214-216.

[2]胡建斌.刍议岩土工程勘察中的水文地质问题[J].广东科技，2011，18（16）：174-176.

[3]郭岐山.工程地质勘察中水文地质问题的探讨[J].科技风，2010，3（16）：92-93.

[4]于程姣.水文地质勘察在工程地质中的研究[J].民营科技，2011，14（08）：184-186.

[5]王飞，金龙.浅析水文地质问题在工程勘察中的重要性[J].科技信息，2010，25（36）：226-227.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/59fdef20c56e15b625477144.html