# 自相关过程的统计过程控制方法研究

### 论文摘要

传统的统计过程控制理论基于数据统计独立的假设,而在有些实际生产过程中,采集到的数据往往会存在自相关。当存在数据自相关现象时,传统的统计过程控制理论将失效。本文首先介绍了自相关过程的特点和识别、统计过程控制中的过程能力分析和控制图方法的基础理论和知识。当过程观测值符合AR⑴型自相关模型时,给出了计算过程能力指数的方法。当过程存在趋势项时,可能将统计受控状态的过程误判为存在异因。考虑到趋势项的影响,将刀具磨损过程的总变异进行分解,以区分不同的变异来源,并计算出相应的能力指数。另外,还给出了平稳自相关过程Cp和Cpk的区间估计。当过程存在自相关时,若仍采用常规控制图,将导致产生虚发警报。在过程测量值可以用AR（2）模型拟合时,本文修正了X|- - s控制图的控制界限。另外,基于样本自相关函数,改进了常规控制图的控制界限,使之适用于所有的平稳自相关过程。通过计算自相关过程X|-控制图的第一类和第二类风险,对失效机制符合韦布尔分布的经济型控制图的参数进行了设计。同时,还对受控时间符合指数分布和失效机制符合韦布尔分布的经济统计型控制图分别进行了参数设计,虽然成本相比较单纯的经济型设计有了稍微的提高,但可以显著地提高控制图的统计特性,更有利于实际应用。控制图中的非随机趋势表明过程中存在异因,但有些过程的趋势是不可避免的,而且具有规律性。本文通过将趋势项拟合为简单的线性模型,对同方差的具有趋势项的过程重新计算出了过程能力指数和不合格品率。由于实际机械加工过程存在异方差的特点,为了解决该问题,本文利用Glejser检验方法,拟合残差符合的模型,提出用于异方差的具有趋势项过程的控制图,同时计算出该过程的过程能力指数。对于刀具磨损这一类机械加工中经常存在的异方差现象,本文推导出了定期换刀、周期性调整刀具到其初始状态以及定期维修刀具三种情形下的成本模型,并结合过程能力、不合格品率,对三种情形下的刀具策略分别进行了研究,对实际加工过程有重要的指导意义。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 国内外研究现状综述

- 1.2.1 过程能力指数研究综述

- 1.2.2 控制图研究综述

- 1.2.3 具有趋势项的过程分析研究综述

- 1.3 论文的结构与研究内容

- 1.4 本研究的创新之处

- 第二章 时间序列分析及统计过程控制的基本理论与方法

- 2.1 自相关过程与识别

- 2.1.1 平稳过程的自相关函数

- 2.1.2 自回归－滑动平均混合过程

- 2.1.3 关于自相关的分析与检验

- 2.1.4 自相关和偏相关函数在识别中的应用

- 2.2 过程能力分析与评价

- 2.2.1 过程能力指数及其之间的关系

- 2.2.2 过程能力指数与不合格品率的关系

- 2.2.3 自相关过程的过程能力指数

- 2.3 过程控制及其方法

- 2.3.1 控制图的基本原理

- 2.3.2 经济最优原则下控制图的参数设计

- 2.3.3 经济统计最优原则下控制图的参数设计

- 2.4 本章小结

- 第三章 自相关过程的过程能力分析

- 3.1 AR（1）型自相关过程的过程能力分析方法研究

- 3.1.1 自相关过程的统计控制状态

- 3.1.2 AR（1）型自相关过程的过程能力指数

- 3.1.3 过程能力分析步骤

- 3.1.4 应用分析

- 3.1.5 讨论

- 3.2 刀具磨损过程的能力分析方法研究

- 3.2.1 带有确定性成分的时间序列模型

- 3.2.2 刀具磨损过程中自相关结构的消除

- 3.2.3 应用分析

- p和Cpk置信区间估计'>3.3 自相关过程的Cp和Cpk置信区间估计

- p和Cpk点估计'>3.3.1 自相关过程的Cp和Cpk点估计

- p和Cpk标准差'>3.3.2 自相关过程的Cp和Cpk标准差

- p和Cpk 置信区间估计'>3.3.3 自相关过程的Cp和Cpk置信区间估计

- 3.3.4 应用分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 自相关过程的控制图

- 4.1 AR（2）自相关过程的修正控制限

- 4.1.1 二阶自回归过程－AR（2）

- 4.1.2 AR（2）自相关过程的X|-图

- 4.1.3 AR（2）自相关过程的s 图

- 4.1.4 修正的控制因子的计算

- 4.1.5 应用分析

- 4.2 自相关过程的X|-质量控制图

- 4.2.1 过程存在自相关时的X|-控制图

- 4.2.2 应用分析

- 4.2.3 讨论

- 4.3 自相关过程的经济型控制图参数设计

- 4.3.1 Weibull分布

- 4.3.2 自相关过程中α风险及β风险

- 4.3.3 成本模型

- 4.3.4 应用分析

- 4.4 自相关过程的经济统计型控制图参数设计

- 4.4.1 受控时间符合指数分布的经济统计型控制图参数设计

- 4.4.2 失效机制符合Weibull分布的经济统计型控制图参数设计

- 4.5 本章小结

- 第五章 具有趋势项过程的过程能力分析及控制

- 5.1 同方差的具有趋势项的周期性调整过程

- 5.1.1 同方差的具有趋势项的周期性调整过程的过程能力指数

- 5.1.2 满足过程能力指数要求的过程调整周期

- 5.1.3 满足不合格品率要求的过程调整周期

- 5.1.4 应用分析

- 5.2 异方差的具有趋势项过程的过程能力分析及控制

- 5.2.1 异方差的具有趋势项过程的过程能力指数

- 5.2.2 异方差的具有趋势项过程的控制图

- 5.2.3 异方差的具有趋势项过程的不合格品率

- 5.2.4 刀具磨损过程的成本模型

- 5.2.5 基于过程能力和成本的刀具策略研究

- 5.2.6 基于不合格品率和成本的刀具策略研究

- 5.3 本章小结

- 第六章 应用研究

- 6.1 受控时间符合指数分布的经济统计型控制图参数设计

- 6.1.1 问题描述

- 6.1.2 模型求解

- 6.2 失效机制符合Weibull分布的经济统计型控制图参数设计

- 6.2.1 问题描述

- 6.2.2 模型求解

- 6.3 基于过程能力和成本的周期性调整的刀具策略研究

- 6.3.1 刀具寿命分析与换刀决策

- 6.3.2 基于过程能力和成本的周期性调整的刀具管理策略

- 6.4 本章小结

- 结束语

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于支持向量机的多元自相关过程在线监控与诊断研究[J]. 内蒙古农业大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [2].利用随机森林识别二元自相关过程异常[J]. 制造业自动化 2020(02)

- [3].基于多步预测误差的自相关过程统计质量控制[J]. 数理统计与管理 2018(02)

- [4].平稳自相关过程的调限累计和控制图[J]. 统计与决策 2014(17)

- [5].基于自相关过程的控制图的性能评价[J]. 统计与决策 2011(14)

- [6].自相关过程质量控制图研究方法综述[J]. 价值工程 2013(18)

- [7].基于自相关过程的贝叶斯质量控制模型研究[J]. 计算机集成制造系统 2008(03)

- [8].基于反馈调整的自相关过程质量损失分析[J]. 控制工程 2008(03)

- [9].小波在自相关过程监控中的应用[J]. 南京师范大学学报(工程技术版) 2010(04)

- [10].基于Hopfield网络的渐进型漂移自相关过程质量控制方法[J]. 计算机集成制造系统 2008(10)

- [11].SPC/EPC整合下自相关过程监测方法研究[J]. 制造业自动化 2013(04)

- [12].参数未知自相关过程的自适应边界调整策略[J]. 系统管理学报 2010(03)

- [13].自相关过程的残差控制图[J]. 数理统计与管理 2011(05)

- [14].基于离散Hopfield网络的自相关过程控制方法[J]. 计算机工程与应用 2008(19)

- [15].平稳自相关过程的残差累积和控制图[J]. 河南科技 2015(08)

- [16].叶丝干燥出口含水率的残差控制图监测分析[J]. 中国高新技术企业 2011(09)

- [17].基于自助法的自相关控制图[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [18].残差控制图在叶丝干燥出口含水率上的应用[J]. 河南科技学院学报(自然科学版) 2011(05)

- [19].利用优化概率神经网络识别自相关过程异常[J]. 制造业自动化 2018(02)

- [20].面向未知自相关过程的Bootstrap控制图设计[J]. 工业工程 2018(04)

- [21].基于自相关过程的质量监控[J]. 管理工程师 2017(03)

- [22].基于AR(1)模型的VSI EWMA残差控制图[J]. 统计与决策 2015(17)

- [23].自相关过程的多变量统计过程监控[J]. 上海交通大学学报 2008(03)

- [24].基于质量损失函数的质量特性值自相关情况下的质量波动损失研究[J]. 软科学 2012(09)

- [25].自相关过程的批滑动均值EWMA控制图[J]. 徐州工程学院学报(自然科学版) 2010(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/59fe1305e8444e9a801ce8c7.html