# 基于解析蒙特卡洛方法的载波调制水下激光通信研究

### 论文摘要

水下无线激光通信在海洋通信、环境监测、矿藏搜寻和水下设施监测等应用中具有十分重要的经济价值和战略意义。尽管光信号在海水中存在传输“窗口”，但是由于海水强烈的前向散射效应，造成了光信号在时域、空域上展宽和极化域特性的改变，使得现有的激光通信系统有效通信距离受到了极大的限制。针对如何抑制散射光提高通信距离的问题，成为现阶段水下激光通信研究的瓶颈。不能简单的通过发射功率的提高增加水下光通信的距离，原因在于有用的信息被散射光信号所淹没。在通信接收端，携带通信信息的光信号在水中未发生或仅发生极少散射，信号强度很小；而散射信号强度大且产生波形畸变。如果能够提出一种方法抑制前向散射信号强度，提高准直信息信号的对比度，就可以实现对通信信息信号的提取，实现水下光通信距离的增加。文章通过分析海水米氏散射理论及其相函数，建立了海水前向散射信道模型。模型分析结果表明，海水前向散射信道中，产生干扰的散射光的幅频响应呈现低通特征，而携带有用通信信息的准直光的幅频响应为均匀函数。在采用高频载波调制发射信息信号后，经过海水信道的传输，在接收端捕获光信号并通过以调制频率为中心频率的带通滤波后，散射噪声在频域特性上可以与有用的准直信号得到显著区分。针对这一理论，文章提出了一种载波调制抑制水下光通信前向散射的方法，并在此基础上展开载波调制通信的海水散射信道传输特性和传输距离的研究。载波调制水下激光通信链路的建立依赖于对载波调制海水光通信信道的具体时、频域传输特性的分析。传统的解析分析的方法误差较大；实验测量的方法受水槽几何尺寸的限制，参数调整也不灵活，另外水槽中模拟海水的水质参数也与真实海水存在差异，实用性不高。文章在传统统计蒙特卡洛模拟的基础上，分析光子每次微观碰撞的直接到达接收器的解析分量，采用H-G函数作为散射拟合相函数构建了一种统计和解析融合的蒙特卡洛仿真方法—解析蒙特卡洛方法，并在基础上逐步建立了单光子、光脉冲和载波调制光脉冲的蒙特卡洛仿真算法模型。该模型有效解决了实际海水信道散射时/频域特征分析工具的问题，相对于传统算法的运算时间有效提高了164.57倍，成为本课题研究现阶段的水下激光通信信道特征的有力工具。通过对比水槽实验测量不同水质参数下接收光强和接收信号带宽与解析蒙特卡洛模型仿真结果，验证了该模型的有效性。在此基础上，将该模型应用于真实海水水质参数的模拟，采用了水下激光通信中广泛应用的Petzold水质参数，分析了三类海水前向散射通信信道的信道冲击响应及其信道容量。结果表明，水下激光信道冲击响应除了以往研究获得的“准直峰+散射拖尾”的线型外，还存在另外两种线型，更新了对海水无线激光通信信道脉冲响应线型特征的认识。另外，通过对信道冲击响应的频域变换，分析了真实海水信道环境在不同衰减长度下的海水信道容量，发现了其信道容量的近似指数衰减规律，为真实海水激光无线通信链路的设计提供了一种简便易行的信道估算方式。然后文章将载波调制信号输入水下无线通信解析蒙特卡洛模型，采用高斯函数调制以更贴近实际应用的激光调制技术获得了载波调制通信信号的输出波形特征。通过载波调制频率在接收信号频谱的可辨识度着重分析了三类海水水质参数条件下载波调制通信距离上限。仿真结果表明，三类海水的通信距离上限分别为：远洋海水140m；近海海水75m，海湾海水19m。可见载波调制通信技术在远洋海水中的通信距离提高了2倍以上。而由于传统通信性能分析不包含近海海水和海湾海水分析，这两种海水载波调制通信性能无法比较。最后分析了组成载波调制激光通信系统的各个环节及其系统参数指标。结果表明，调Q Nd:YAG倍频激光器峰值功率可达114MW，有效满足远距离通信需求；在激光器调制技术上，设计了Fabry-Perot调制器和内调制两种改进的调制方案备选；对于光滤波器件，碘分子滤光器带宽性能最优，在0.1个波数以内，是光滤波器件首选；对光电探测器件的两种方案及其性能参数也进行了分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 项目研究的意义

- 1.2 海水信道特征的研究现状

- 1.3 论文的研究内容

- 2 基于载波调制方法的水下无线激光通信技术

- 2.1 基于载波调制方法的水下目标探测技术

- 2.2 基于载波调制方法的水下无线激光通信技术

- 2.3 载波调制水下无线激光通信系统

- 2.4 本章小结

- 3 解析蒙特卡洛方法

- 3.1 基于统计特征的传统蒙特卡洛方法

- 3.2 体散射相函数的分析

- 3.3 解析蒙特卡洛方法

- 3.5 本章小结

- 4 水下无线激光通信信道特征研究

- 4.1 模拟海水（水槽实验）信道仿真

- 4.2 三类海水信道仿真

- 4.3 海水信道容量分析

- 4.4 本章小结

- 5 载波调制水下无线激光通信性能研究

- 5.1 载波调制信号的选择

- 5.2 载波调制性能仿真

- 5.3 本章小结

- 6 载波调制水下无线激光通信系统设计

- 6.1 光学系统结构

- 6.2 激光器

- 6.3 电光调制器

- 6.4 光滤波器件

- 6.5 光电探测器件

- 6.6 本章小结

- 7 总结与展望

- 7.1 本文研究工作总结

- 7.2 对未来工作的展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 1 攻读博士学位期间发表的学术论文及研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5a0e6026c089e278b75f7167.html