# 高精度测频技术研究与实现

### 论文摘要

在广阔的海洋中,行驶的舰船需要导航系统为其提供信息,否则舰船将会在海洋中迷失方向;在大型的舰船靠近码头时,需要为其提供精确的速度信息,否则舰船将撞毁码头,造成严重的事故。本论文研究的多普勒测频系统正是为了解决这两个问题。舰船测速的核心就是测量回波信号的频率,本论文的工作就是围绕着多普勒测频方案的研究、设计与实现而展开的。本文主要研究工作包括:对多普勒计程仪中通用的硬件结构进行研究;自行开发了一套以TMS320C6416 DSP芯片为核心处理器的多普勒测频系统;编制相应的应用软件;进行系统的联调得到试验数据;最后对试验数据进行处理。同时,本文也重点研究了过零检测法,复相关法,FFT法和ZOOM_FFT法这四种频率估计算法,对它们的原理,公式推导,结果分析,性能的改进以及它们所具有的特性都作了详细的介绍。最后,根据仿真结果和试验结果,得出各种算法的优缺点和适用场合。本文可为工程应用选用合适的测频算法作出参考;同时为多普勒测频的研究提供了有益的启示。衷心希望本文的内容能够给读者提供启发和帮助。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景和意义

- 1.2 数字测频简介

- 1.3 国内外发展动态

- 1.4 论文的主要工作

- 第2章 多普勒测速原理

- 2.1 多普勒测速原理

- 2.1.1 多普勒效应

- 2.1.2 多普勒测速原理

- 2.2 影响测速的因素及补偿方法

- 2.2.1 舰船颠簸摇摆

- 2.2.2 波束宽度

- 2.2.3 波束倾角

- 2.2.4 工作频率

- 2.2.5 声速

- 2.3 本章小结

- 第3章 频率估计方法的研究

- 3.1 FFT法

- 3.1.1 基本原理

- 3.1.2 算法改进

- 3.1.3 算法仿真

- FFT法'>3.2 ZOOMFFT法

- 3.2.1 基本原理

- 3.2.2 算法仿真

- 3.3 过零检测法

- 3.3.1 基本原理

- 3.3.2 算法改进

- 3.3.3 算法仿真

- 3.4 复相关频率测量法

- 3.4.1 基本原理

- 3.4.2 算法仿真

- 3.5 算法综合比较

- 3.6 本章小结

- 第4章 系统硬件电路设计

- 4.1 系统整体结构

- 4.2 信号发射模块的设计

- 4.2.1 TMS320F240型DSP简介

- 4.2.2 信号产生电路设计

- 4.2.3 串口电路设计

- 4.2.4 信号放大电路设计

- 4.3 信号处理模块的设计

- 4.3.1 前端可变放大电路设计

- 4.3.2 模数转换电路设计

- 4.3.3 TMS320C6416型DSP简介

- 4.3.4 DSP与主机模块通信接口设计

- 4.4 系统设计中一些应注意问题

- 4.5 本章小结

- 第5章 系统软件设计

- 5.1 程序总体结构

- 5.1.1 信号发射模块程序结构

- 5.1.2 信号处理模块程序结构

- 5.2 功能模块设计

- 5.2.1 波束形成

- 5.2.2 脉宽控制

- 5.2.3 混响抑制

- 5.2.4 回波检测

- 5.3 本章小结

- 第6章 实验结果

- 6.1 系统性能实验

- 6.2 系统测频实验

- 6.2.1 等信噪比不同信号长度下试验

- 6.2.2 等信号长度不同信噪比下试验

- 6.2.3 测频算法稳定性试验

- 6.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].宽带瞬时精确测频技术及其应用[J]. 上海航天(中英文) 2020(01)

- [2].一种应用于偏频锁定激光系统的多功能测频电路[J]. 时间频率学报 2017(01)

- [3].瀑布沟水电站调速器齿盘测频的技术改造[J]. 四川水力发电 2014(S2)

- [4].基于可编程逻辑控制器的多冗余高精度测频系统[J]. 水电自动化与大坝监测 2012(04)

- [5].瀑布沟水电站调速器齿盘测频改造[J]. 广西水利水电 2014(03)

- [6].浅析测频仪的应用及注意事项[J]. 科技与企业 2012(18)

- [7].电子侦察测频系统的建模与仿真[J]. 电子科技 2015(02)

- [8].一种应用软件和硬件测频相结合技术的新型准同期装置[J]. 电子世界 2013(02)

- [9].抽水蓄能机组调速器测频的研究[J]. 水电站机电技术 2012(04)

- [10].基于单片机和CPLD的等精度测频系统[J]. 电子测量技术 2009(08)

- [11].水轮机微机调速器测频方式与方法的探讨[J]. 水力发电 2009(08)

- [12].新型数字侦察接收机测频算法研究与实现[J]. 火控雷达技术 2008(04)

- [13].基于卫星时频的高精度测频系统设计[J]. 电子测试 2020(10)

- [14].复相关法测频的硬件实现[J]. 声学技术 2009(02)

- [15].750波导引起测频偏差原因分析及解决方案[J]. 舰船电子对抗 2009(02)

- [16].潘家口蓄能电厂测频模块故障处理[J]. 水电站机电技术 2017(12)

- [17].凌津滩水轮机齿盘测频装置产生干扰信号的原因分析[J]. 水电自动化与大坝监测 2010(06)

- [18].基于FPGA技术的测频系统的研究[J]. 大众标准化 2008(S2)

- [19].水轮机调速器测频单元硬件配置及软件逻辑设计探讨[J]. 水电厂自动化 2017(04)

- [20].一种多周期同步测频的改进方法及误差分析[J]. 乐山师范学院学报 2011(12)

- [21].数字测频算法研究综述[J]. 微型机与应用 2010(07)

- [22].一种基于正序分量的改进傅氏测频算法[J]. 南京工程学院学报(自然科学版) 2010(02)

- [23].基于虚拟仪器与FPGA的快速高精度自适应测频设计[J]. 计算机测量与控制 2009(08)

- [24].梨园水电站调速器测频系统优化[J]. 山东工业技术 2017(24)

- [25].一种频域相位差分测频算法[J]. 电子测量技术 2015(01)

- [26].宽带等精度数字测频系统设计[J]. 电子科学技术 2016(06)

- [27].无源雷达数字测频仿真研究[J]. 计算机工程与应用 2011(01)

- [28].小型化数字测频接收机[J]. 电子设计工程 2013(05)

- [29].基于单片机的智能测频仪[J]. 湖北工业大学学报 2010(02)

- [30].基于FPGA的液晶显示测频器设计[J]. 微处理机 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5a1c144f24bceb445f0fb096.html