# 痕量有机污染物在水体及给水处理单元中的分布规律研究

### 论文摘要

洁净的饮用水是人类健康的保障,有毒有机污染物虽然在水中含量甚微,却因其生物累积性和三致效应而对人体健康构成潜在威胁。建立完整的分析水体中痕量有机污染物的方法,检测典型有机污染物质在源水和水厂中的种类以及含量,可以掌握这类物质污染水平的第一手资料,为开展后续的相关研究提供数据支持。本文主要开展了对传统的有机氯农药（OCPs）、当前使用农药（CUPs）和多环芳烃（PAHs）三类污染物的痕量分析工作,首先对预处理方法进行了优化,建立了SIM模式下气质联机的分析条件,OCPs的方法检出限为0.030.37ng·L-1（水）和5.1416.91pg·g-1 （底泥）, PAHs0.431.61ng·L-1 （水）和10.15379.34pg·g-1（底泥）,CUPs4.0161.5ng·L-1（水）和47734.47pg·g-1（底泥）,可以满足痕量分析的要求。调查研究了五常地区不同水源水体中几类有机污染物的污染水平。结果表明,水体中有机氯农药、有机磷农药（OPPs）、中性除草剂类农药（NHs）和多环芳烃的浓度范围分别为3.511.1ng·L-1、nd125.45ng·L-1、6.34735.67ng·L-1和122.19639.82ng·L-1;底泥中的浓度范围分别为0.427.78ng·g-1 dw、nd18.1ng·g-1 dw、nd34.16ng·g-1 dw和89.12793.96ng·g-1 dw,各污染物总量均未超标,水中OCPs浓度受季节性影响较小,PAHs和CUPs的浓度受季节性影响明显,冬季水中PAHs浓度偏高,主要由冬季燃烧源造成污染,夏季水中CUPs浓度偏高,主要与农业大面积使用有关。对北方某水厂目标污染物的分析结果表明,水厂水中OCPs和PAHs有检出,并没有检出OPPs和NHs,∑PAHs和∑OCPs的浓度范围分别为178.99394.4ng·L-1和1.073.95ng·L-1,均未超标,水厂中污染物受季节影响不明显。含量不高,供水安全,常规的水处理工艺对致癌性PAHs有一定的去除效果去除率为44.85%47.91%,但对PAHs的总量去除效果相当有限,混凝工艺对这类污染物的去除效果最好。常规工艺对OCPs的去除率为47.34%55.51%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 水中有机污染物的来源与危害

- 1.2.1 水中有机污染物来源

- 1.2.2 水中有机污染物的危害

- 1.3 多环芳烃类有机污染物的研究现状

- 1.3.1 多环芳烃类有机污染物简介

- 1.3.2 水中多环芳烃类有机污染物的研究

- 1.4 农药类有机污染的研究现状

- 1.4.1 有机氯农药的研究现状

- 1.4.2 当前使用农药类污染物的研究现状

- 1.5 课题研究意义及主要内容

- 1.5.1 课题研究的目的和意义

- 1.5.2 课题研究的主要内容

- 第2章 实验材料与常规分析方法

- 2.1 实验材料

- 2.1.1 实验仪器

- 2.1.2 实验试剂及材料

- 2.1.3 实验使用的标准物质

- 2.2 样品的采集与保存

- 2.3 样品常规指标的分析方法

- 2.3.1 常规水质指标检测方法

- 2.3.2 底泥样品含水率及TOC的测定

- 第3章 水体中痕量有机污染物分析方法的建立

- 3.1 样品前处理方法的建立

- 3.1.1 样品的富集方法

- 3.1.2 硅胶层析柱淋洗曲线的建立

- 3.2 仪器分析方法的建立

- 3.2.1 气相色谱-质谱分析条件的建立

- 3.2.2 定性及定量方法的建立

- 3.3 质量保证/质量控制（QA/QC）

- 3.3.1 空白分析

- 3.3.2 空白加标（Spike）分析

- 3.3.3 方法的检测限

- 3.4 本章小结

- 第4章 水体中痕量有机污染物的分布规律研究

- 4.1 采样点布置

- 4.2 有机氯农药的分布规律研究

- 4.2.1 水中有机氯农药的分布规律

- 4.2.2 水体底泥中有机氯农药的分布规律

- 4.2.3 有机氯农药的组成及来源

- 4.3 有机磷及除草剂类农药的分布规律研究

- 4.3.1 水体中有机磷农药的分布规律

- 4.3.2 水体中除草剂类农药的分布规律

- 4.4 多环芳烃类污染物的分布规律研究

- 4.4.1 水中多环芳烃的分布规律

- 4.4.2 底泥中多环芳烃的污染

- 4.4.3 多环芳烃的组成及来源分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 给水处理单元出水中痕量有机污染物的分布规律研究

- 5.1 饮用水常规指标分析

- 5.2 饮用水处理工艺中痕量有机污染物的分布规律

- 5.2.1 有机磷和除草剂类农药的分布转化规律

- 5.2.2 多环芳烃的分布转化规律

- 5.2.3 有机氯农药的分布转化规律

- 5.3 常规工艺对有机污染物的去除效果比较

- 5.3.1 对多环芳烃的去除效果的研究

- 5.3.2 对有机氯农药的去除效果的研究

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].环境有机污染物检测技术及应用分析[J]. 大众标准化 2020(10)

- [2].环境有机污染物检测技术及其应用[J]. 绿色科技 2019(04)

- [3].环境有机污染物检测技术及应用分析[J]. 科技创新与应用 2019(32)

- [4].环境有机污染物监测发展趋势[J]. 化工设计通讯 2017(11)

- [5].环境有机污染物检测技术策略研究[J]. 资源节约与环保 2018(04)

- [6].含氮有机污染物在环境介质中的迁移转化及影响因素分析[J]. 四川环境 2016(06)

- [7].有机污染物方法处理研究[J]. 山东化工 2017(04)

- [8].大气中有机污染物采集及分析注意事项特点浅析[J]. 资源节约与环保 2016(06)

- [9].2015年第10期“读刊有奖”答案[J]. 基层农技推广 2015(11)

- [10].冉勇:探微观世界 守一方净土[J]. 科学中国人 2017(04)

- [11].土壤有机污染物的分析技术初探[J]. 城市地理 2017(12)

- [12].科学“流言榜”(三十一)[J]. 党员干部之友 2017(09)

- [13].发现新型环境有机污染物的基本理论与方法[J]. 中国科学院院刊 2020(11)

- [14].气相色谱—质谱联用检测环境有机污染物[J]. 资源节约与环保 2018(04)

- [15].光催化降解有机污染物技术现状及发展方向[J]. 西部皮革 2018(19)

- [16].电化学氧化还原法降解卤代有机污染物的研究进展[J]. 化学试剂 2017(01)

- [17].化工废水中芳香有机污染物控制技术研究进展[J]. 环境影响评价 2017(02)

- [18].“高效快捷多指标有机污染物分析技术”入选2016年度地质科技十大进展[J]. 地质装备 2017(03)

- [19].气相色谱—质谱联用技术在环境有机污染物检测中的运用分析[J]. 科技展望 2016(13)

- [20].环境有机污染物检测技术及其应用[J]. 中国高新技术企业 2015(33)

- [21].对有机污染物的修复技术的探讨[J]. 知识经济 2009(05)

- [22].环境有机污染物监测发展趋势研究[J]. 资源节约与环保 2019(03)

- [23].气质联用技术在环境有机污染物检测中的应用[J]. 环境与发展 2017(09)

- [24].微塑料与有机污染物的相互作用研究进展[J]. 生态毒理学报 2018(01)

- [25].环境有机污染物检测技术策略研究[J]. 资源节约与环保 2017(05)

- [26].环境监测实验室有机污染物和防治措施[J]. 科技创新与应用 2016(20)

- [27].水体有机污染物浓度检测中紫外光谱法的应用[J]. 科技创新与应用 2015(26)

- [28].欧洲空气有机污染物及我国环境监测发展研究[J]. 广州化工 2015(22)

- [29].新型有机污染物研究进展[J]. 化学通报 2013(01)

- [30].我国将推广新技术控制有机污染物[J]. 大众科技 2009(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5a267e404e222b8c97e64144.html