# 无线电引信定距测向技术研究

### 论文摘要

本文根据无线电引信定距和测向技术的发展和反隐身的需求,提出了发射信号工作在1GHz频段下的多天线无线电引信探测结构,提出了基于多载波与调频复合无线电引信探测体制和定距、测向信息处理方案,所提出的方案具有测距精度高,抗干扰能力强,抑制泄漏能力强。针对多载波与调频复合无线电引信探测体制,研究了信号波形设计,给出了波形设计中的优选发送信号序列。建立了复合体制的信号传输模型,并对定距和测向的信号处理方法进行了计算机仿真分析,计算机仿真结果验证了所提出的方案的性能。在计算机仿真的基础上,设计了工作在1GHz以下频段的射频硬件电路,性能基本达到指标要求。通过仿真设计出了性能良好的天线,并制作出了实物;根据系统的要求设计、制作了用于产生频率调制控制信号的控制电路及信息与信号处理电路,验证了信息处理算法的可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外技术发展状况

- 1.3 需求分析

- 1.4 本文的主要工作

- 第二章 无线电引信定距测向系统

- 2.1 无线电定距测向引信系统

- 2.1.1 无线电定距测向引信系统原理

- 2.1.2 系统工作频段与反隐身

- 2.1.3 系统波形设计原则

- 2.1.4 探测方案设计原则

- 2.2 多天线探测技术方案

- 2.2.1 多天线探测器结构

- 2.2.2 正交频分复用多载波和调频复合探测技术方案

- 2.3 定距与测向信息处理技术方案

- 2.3.1 定距信息处理技术方案

- 2.3.2 测向信息处理技术方案

- 第三章 新型复合探测体制与信息处理研究

- 3.1 正交频分复用与调频复合无线电引信体制

- 3.1.1 正交频分复用引信探测体制

- 3.1.2 调频引信体制

- 3.1.3 正交频分复用与调频复合引信探测体制

- 3.1.4 正交频分复用与调频复合引信探测体制信号模型

- 3.2 复合探测体制的波形设计

- 3.2.1 模糊函数

- 3.2.2 信号的峰均比

- 3.2.3 信号参数选择

- 3.3 新型复合体制信息处理技术研究

- 3.3.1 信号预处理

- 3.3.2 定距信息处理

- 3.4 正交频分复用与调频复合引信性能分析

- 3.4.1 测距的性能

- 3.4.2 抗泄漏性能

- 3.4.3 抗干扰性能

- 第四章 新型多天线探测器结构与测向技术

- 4.1 多天线无线电引信探测器结构

- 4.2 新型多天线测向技术

- 4.2.1 一发三收探测技术

- 4.2.2 测向信号预处理技术

- 4.3 测向算法研究

- 4.3.1 分辨三个方位的目标测向算法

- 4.3.2 分辨六个方位的目标测向算法

- 4.3.3 目标测向算法性能

- 第五章 系统计算机仿真与硬件实现

- 5.1 正交频分复用与调频复合引信体制仿真

- 5.1.1 正交频分复用与调频复合引信探测体制

- 5.1.2 波形设计的软件设计与界面

- 5.1.3 系统仿真流程

- 5.1.4 系统参数与仿真结果

- 5.2 多天线无线电引信测向方案仿真

- 5.2.1 多天线无线电引信测向方案

- 5.2.2 接收天线方向图模型

- 5.2.3 信号预处理的仿真

- 5.2.4 测向算法的性能仿真测试

- 5.2.5 测向仿真界面

- 5.3 探测器部分的硬件电路实现

- 5.3.1 探测器射频电路

- 5.3.2 收发天线

- 5.4 控制电路设计与实现

- 5.4.1 频率调制控制信号

- 5.4.2 正交频分复用多载波信号

- 5.5 信息与信号处理硬件平台

- 第六章 结束语

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].无线电引信距离波门压缩的实现与仿真[J]. 兵工自动化 2018(06)

- [2].某型调频测距无线电引信信号时域分析[J]. 科技信息 2013(16)

- [3].浅析调频测距无线电引信[J]. 科技信息 2012(22)

- [4].导弹无线电引信电磁脉冲效应仿真[J]. 海军航空工程学院学报 2012(04)

- [5].基于海杂波对消技术的无线电引信超低空技术研究[J]. 海军航空工程学院学报 2008(06)

- [6].基于亮点模型的无线电引信回波模拟[J]. 现代防御技术 2008(05)

- [7].无线电引信用锂储备电池[J]. 探测与控制学报 2008(05)

- [8].无线电引信回波信号的滤波算法[J]. 探测与控制学报 2019(02)

- [9].高功率微波对线性调频无线电引信的作用效应[J]. 探测与控制学报 2010(06)

- [10].无线电引信步进应力加速度试验数据处理方法[J]. 四川兵工学报 2008(06)

- [11].无线电引信的精确延时接电控制[J]. 探测与控制学报 2012(06)

- [12].导弹无线电引信半实物仿真系统设计[J]. 系统仿真学报 2008(14)

- [13].无线电引信近区启动特性分析及考核方法研究[J]. 战术导弹技术 2008(06)

- [14].基于脉内调频的无线电引信信号处理方法[J]. 探测与控制学报 2014(02)

- [15].基于KFCM增量更新的无线电引信目标识别方法[J]. 强激光与粒子束 2019(06)

- [16].基于时域差分的无线电引信高功率微波干扰效果评估[J]. 探测与控制学报 2017(04)

- [17].基于拉东变换的对空无线电引信目标检测[J]. 探测与控制学报 2017(05)

- [18].无线电引信海面及目标多普勒回波仿真分析[J]. 海军航空工程学院学报 2017(06)

- [19].超宽谱高功率微波对脉冲多普勒无线电引信的干扰效果仿真分析[J]. 雷达与对抗 2013(01)

- [20].超宽带无线电引信接收机时域建模与仿真[J]. 宇航学报 2011(06)

- [21].BP网络自适应消噪方法在无线电引信中的应用[J]. 探测与控制学报 2008(05)

- [22].无线电引信接收机测试难点及解决途径[J]. 航空计算技术 2011(06)

- [23].小波变换模极大值方法对信号的奇异性检测[J]. 探测与控制学报 2009(02)

- [24].软件无线电引信技术综述[J]. 现代防御技术 2016(01)

- [25].基于DSP和LabVIEW的无线电引信测试系统[J]. 弹箭与制导学报 2011(06)

- [26].能量型干扰下无线电引信失效机理研究概述（英文）[J]. 电讯技术 2015(02)

- [27].无线电引信近场目标特性研究[J]. 兵工学报 2008(03)

- [28].永不消逝的电波(12) 电波起了“内讧”[J]. 兵器知识 2011(12)

- [29].超宽带冲激无线电引信地面回波仿真算法[J]. 系统仿真学报 2011(03)

- [30].一种通用化模块化无线电引信测试系统[J]. 制导与引信 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5a2b18134260475d8e7f2f50.html