# 无线Ad Hoc网络中AODV路由协议的研究与改进

### 论文摘要

无线通信技术和计算机网络的迅猛发展,为无线Ad Hoc网络的产生奠定了基础。它是一个多跳的、临时的、对等的自治系统,它由一组带有无线收发信装置的移动节点组成。该网络具有高度的移动性,广泛应用于军事通信、紧急救援、传感器网络等通信场合。无线Ad Hoc网络具有多跳、自组织性以及网络拓扑动态变化等特点,这使得传统有线网络中的路由技术不能直接用于Ad Hoc网络中。由于Ad Hoc网络拓扑结构变化频繁以及节点的能量有限等特点,使得提高路由的可靠性成为Ad Hoc网络路由技术研究的主要问题之一,本文将路由技术中的多径路由作为主要研究方向进行探讨。在大量的Ad Hoc网络协议中,按需距离矢量路由协议相对其它协议具有较好的性能。本文首先概述了Ad Hoc网络,包括Ad Hoc网络的定义、发展历程、特点、体系结构和应用领域。然后对Ad Hoc网络路由协议及关键技术问题进行了叙述,重点介绍了AODV路由协议的基本原理、路由表结构和实现过程。接着对多径路由技术的研究作出了分析,并介绍了几种典型的多径路由协议。最后重点介绍了基于AODV协议的多径路由协议AOMDV,并以信号强度和能量作为传送数据的主路径选择标准对AOMDV作出了改进,提出了一种新的多径路由协议S_EAOMDV。通过仿真实验,将端到端分组传输率、路由协议开销和端到端平均时延作为参考量与AOMDV路由协议进行了性能比较。通过NS2仿真结果表明,改进的AOMDV协议比AOMDV协议在没有明显增大路由开销的情况下,端到端分组传输率和端到端平均时延却得到明显的提高,更能适应快速运动的网络环境。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 本文的研究内容

- 1.3 本文的组织结构

- 第二章 Ad Hoc网络及AODV路由协议概述

- 2.1 Ad Hoc网络概述

- 2.1.1 Ad Hoc网络体系结构

- 2.1.2 Ad Hoc网络应用

- 2.2 Ad Hoc网络路由协议

- 2.2.1 Ad Hoc网络路由协议设计要求

- 2.2.2 Ad Hoc网络路由协议分类

- 2.2.3 几种典型的Ad Hoc网络路由协议

- 2.2.4 Ad Hoc网络路由协议的关键技术问题

- 2.3 AODV路由协议概述

- 2.3.1 AODV路由协议基本原理

- 2.3.2 AODV路由协议的路由表结构

- 2.3.3 AODV路由协议分组格式

- 2.3.4 AODV路由协议算法实现过程

- 2.3.5 AODV路由协议的优缺点

- 2.4 本章小结

- 第三章 Ad Hoc网络多径路由的研究

- 3.1 Ad Hoc网络中多径路由概述

- 3.1.1 多径路由基本概念

- 3.1.2 多径路由分类

- 3.1.3 多径路由协议的基本构成

- 3.1.4 多径路由算法和单径路由算法的比较

- 3.2 几种典型的AODV多径路由协议

- 3.2.1 Ad Hoc按需距离矢量多径路由算法AOMDV

- 3.2.2 AODV备份路由算法AODV-BR

- 3.2.3 多径路由面临的问题

- 3.3 本章小结

- 第四章 AODV路由协议的改进算法

- 4.1 AOMDV概述

- 4.1.1 保证多径路由的无环性

- 4.1.2 保证多径路由的链路不相交

- 4.2 问题的提出

- EAOMDV算法描述'>4.3 SEAOMDV算法描述

- EAOMDV算法基本思想'>4.3.1 SEAOMDV算法基本思想

- 4.3.2 改进后的分组及路由表格式

- 4.3.3 主路径选择规则

- 4.3.4 多径路由发现过程

- 4.3.5 多径路由维护过程

- 4.3.6 最优路径数目的选取

- 4.4 本章小结

- 第五章 仿真与性能分析

- 5.1 NS系统概述

- 5.1.1 NS2 软件构成

- 5.1.2 NS2 系统层次结构

- 5.1.3 NS2 仿真实现过程

- 5.2 仿真环境

- 5.3 仿真性能参数的选择

- 5.4 仿真结果与性能分析

- 5.4.1 端到端分组传输率

- 5.4.2 端到端平均时延

- 5.4.3 路由开销

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 进一步研究方向与建议

- 致谢

- 参考文献

- 作者在硕士研究生期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].基于AODV协议动态扩展无线网络[J]. 通信与广播电视 2013(01)

- [2].基于AODV的多弹组网速度感知路由算法[J]. 兵器装备工程学报 2019(05)

- [3].一种面向无线传感网络的AODV改进路由协议[J]. 传感技术学报 2018(11)

- [4].基于AODV的多度量无线路由算法研究[J]. 半导体光电 2016(06)

- [5].无线传感器网络AODV路由算法改进[J]. 现代职业教育 2016(36)

- [6].面向AODV的有效路由选择的研究[J]. 现代电子技术 2019(06)

- [7].基于位置预测与多径回复的链路稳定型AODV研究[J]. 电子测量技术 2018(05)

- [8].一种基于AODV的均衡优化协议[J]. 信息通信 2017(03)

- [9].基于能量有效的逆向AODV路由协议研究[J]. 计算机应用研究 2015(06)

- [10].AODV协议在嵌入式平台中的应用研究[J]. 计算机技术与发展 2013(11)

- [11].Improved AODV Routing Protocol Based on Link Stability and Channel Switching[J]. Journal of Donghua University(English Edition) 2014(02)

- [12].一种能量均衡的AODV路由协议研究[J]. 电子世界 2013(21)

- [13].AODV协议在无线传感器网络中的应用分析[J]. 电脑知识与技术 2012(11)

- [14].基于移动性的AODV路由协议改进[J]. 信息安全与通信保密 2011(03)

- [15].AODV-Deleting Path with Bad Broken Index[J]. Journal of Measurement Science and Instrumentation 2010(04)

- [16].一种蜂窝辅助的AODV路由协议[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [17].动态均衡无线网络节点负载的AODV协议设计[J]. 华北科技学院学报 2020(03)

- [18].AODV协议在仓库温度监测系统中的应用[J]. 工业控制计算机 2020(08)

- [19].基于AODV的多弹组网路径稳定路由算法[J]. 兵器装备工程学报 2019(10)

- [20].基于稳定性的AODV路由协议研究与仿真[J]. 微型机与应用 2013(20)

- [21].基于蚁群算法改进的AODV路由协议研究[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2014(11)

- [22].一种AODV跨层优化方法及仿真测试分析[J]. 计算机与数字工程 2012(06)

- [23].AODV路由协议性能的优化仿真[J]. 宁波职业技术学院学报 2010(05)

- [24].面向航空集群网络的改进型AODV路由协议[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [25].AODV协议局部修复机制改进[J]. 微型电脑应用 2016(04)

- [26].基于优先级AODV的扩展多路径路由协议研究[J]. 软件导刊 2015(05)

- [27].基于优先级的多路径AODV路由协议的实现[J]. 信息技术与信息化 2012(05)

- [28].AODV-RM:route maintenance against route flapping in Ad hoc network[J]. Journal of Harbin Institute of Technology 2011(02)

- [29].基于超级节点的AODV路由协议改进[J]. 计算机与现代化 2011(06)

- [30].基于捎带机制和加权邻居稳定性的改进AODV协议[J]. 山东大学学报(理学版) 2011(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5a3930df143babbeb72f5bb8.html