# GPS软件接收机捕获与跟踪算法研究及实现

### 论文摘要

捕获与跟踪技术是实现全球定位系统（GPS）软件接收机的关键技术，其目的是使接收机产生的本地载波频率与扩频码的码相位和卫星信号一致，从而可以解调出导航电文，进而为伪距和接收机位置解算提供关键参数。GPS扩频码的捕获过程就是对GPS扩频码在时间和频率上大范围的二维搜索过程。由于P码的速率高，序列周期长，所以对P码的直接捕获十分困难；对P码直接捕获技术的研究是现阶段GPS系统研究的难点。由于各种条件限制，本文只针对C/A码的捕获与跟踪做研究。此外，在GPS系统中需要对捕获之后的扩频码进行跟踪，GPS扩频码的跟踪是通过科斯塔斯环与码同步环实现的。科斯塔斯环与码环能较快实现对信号的跟踪，本文对上述两方面问题做了以下工作：首先分析了GPS信号的特性，给出了软件接收机的结构，并分析了捕获与跟踪技术的原理；在分析时域相关捕获法、基于FFT算法的信号捕获方法的基础上，通过对GPS信号的频谱观察，提出改进的基于FFT算法的信号捕获算法，对实际捕获的8颗GPS信号进行模拟捕获，结果表明缩短了捕获时间；在分析码和载波跟踪方法的基础上，设计了GPS接收机完整跟踪通道，并采用Matlab实现了对实际GPS信号的跟踪性能仿真，结果表明所设计的跟踪通道达到设计要求；最后，对全文进行总结，并展望了下一步可能的工作。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 GPS技术的发展

- 1.2 GPS的组成及特点

- 1.2.1 GPS的组成

- 1.2.2 GPS的特点

- 1.3 GPS扩频码同步技术研究动态

- 1.4 软件接收机与硬件接收机的比较

- 1.5 本课题的意义

- 1.6 本论文主要工作和内容安排

- 第二章 扩频通信及其在GPS中的应用

- 2.1 扩频技术和相关接收

- 2.1.1 扩频通信

- 2.1.2 相关接收

- 2.2 伪随机序列

- 2.2.1 m序列

- 2.2.2 Gold序列

- 2.3 GPS信号的特性

- 2.3.1 GPS信号结构

- 2.3.2 C/A码

- 2.3.3 P码

- 2.3.4 GPS导航电文

- 2.4 捕获若干问题的分析

- 2.4.1 多普勒频移

- 2.4.2 捕获的最大导航电文长度

- 2.4.3 捕获的载波频率步长

- 2.5 本章小结

- 第三章 GPS信号的捕获及仿真

- 3.1 信号捕获的基本概念

- 3.2 时域相关捕获法

- 3.3 基于FFT算法的信号捕获

- 3.4 算法改进及仿真验证

- 3.4.1 基于FFT算法的改进

- 3.4.2 仿真验证改进后的算法

- 3.5 本章小结

- 第四章 GPS信号的跟踪及仿真

- 4.1 二阶PLL

- 4.2 载波跟踪环

- 4.3 伪码跟踪环

- 4.4 GPS软件接收机中跟踪环的设计

- 4.5 码跟踪与载波跟踪的仿真实现

- 4.5.1 跟踪程序流程图

- 4.5.2 跟踪结果分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 全文研究总结

- 5.2 未来研究展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].深圳:泥头车须装GPS并限速[J]. 广东交通 2012(06)

- [2].GPS跨海水准测量施测方法探讨[J]. 福建信息技术教育 2013(02)

- [3].GPS新技术在地籍测绘中的应用分析[J]. 中国新技术新产品 2019(23)

- [4].GPS测绘技术在测绘工程中的应用研究[J]. 林业科技情报 2019(04)

- [5].测绘工程技术中GPS技术研究[J]. 居舍 2019(34)

- [6].基于WebGIS的GPS车辆监控系统[J]. 测绘标准化 2019(04)

- [7].GPS测绘技术在建筑工程测量中的应用[J]. 智能城市 2020(01)

- [8].工程测量中GPS控制测量平面与高程精度研究[J]. 交通世界 2019(31)

- [9].傅里叶分析在高层建筑物GPS动态观测中的应用[J]. 矿山测量 2019(06)

- [10].基于GPS追踪的大耳猬背包设计[J]. 四川动物 2020(01)

- [11].融合GPS与强震仪数据实时监测瞬时地壳形变[J]. 测绘通报 2019(12)

- [12].基于GPS观测同震位移场的汶川地震矩震级计算[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [13].测绘工程中GPS测绘技术的应用分析[J]. 河南建材 2020(01)

- [14].基于GPS定位的插电式混合动力汽车能量管理策略研究[J]. 交通信息与安全 2019(06)

- [15].道路桥梁工程测量中GPS技术的应用[J]. 山西建筑 2020(03)

- [16].工程测绘中的GPS测绘技术[J]. 工程技术研究 2019(24)

- [17].关于GPS技术在大地测量中的应用研究[J]. 企业科技与发展 2020(01)

- [18].GPS在海洋测绘中的应用研究[J]. 工程技术研究 2020(01)

- [19].GPS在土地测量中的应用研究[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [20].探究GPS技术在工程测量中的应用[J]. 建材与装饰 2020(05)

- [21].GPS高程拟合在露天矿山测量中的应用分析[J]. 世界有色金属 2019(22)

- [22].GPS测绘技术在矿山地质测绘中的应用研究[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [23].探讨地质测绘中GPS技术的运用思路构建[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [24].智能手机GPS定位精度分析实验[J]. 电子元器件与信息技术 2019(12)

- [25].浅析GPS技术在矿山测量中的应用[J]. 世界有色金属 2019(23)

- [26].GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究[J]. 科技创新与应用 2020(08)

- [27].水电站GPS高采样率监测中周跳探测[J]. 工程勘察 2020(01)

- [28].基于GPS应变、地震应变率与震源应力场对帕米尔高原现今构造变形特征的分析[J]. 地球物理学报 2020(03)

- [29].基于GPS测绘技术的工程测绘[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [30].出租汽车GPS数据的空间分布特征及应用——以广州市为例[J]. 城市交通 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5a40e43c1f0132fb9e2e5452.html