# 浅谈水利水电施工过程环境保护管理措施

中国水利水电第四工程局有限公司

【摘要】环境保护影响着人们的生活质量，环境保护是水利水电工程施工一项重要工作内容。施工过程中应加强水电、废气、噪声及固体废弃物的管理，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。本文对水利水电施工过程中环境保护的具体措施进行了阐述。

【关键词】水电施工；环境保护；措施

1制定环境保护目标，建立环境保护体系

水利水电工程同其他工程有一个共同点就是在施工过程中要制定环境保护目标，建立环境保护体系，要认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章，做好施工区域的环境保护工作，对施工区域外的植物、树木尽量维持原状，防止由于工程施工造成施工趋于附近地区的环境污染；要加强开挖过程的边坡治理，防止冲刷和水土流失；要积极开展尘、毒、噪音治理，合理排放废碴、生活污水和施工废水，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。

施工单位应建立以项目经理为第一责任人，主管环境保护副经理具体管理、各职能部门（工程管理部、物资设备部、质量安全部、综合管理部等）参与管理的环境保护体系。其中工程管理部负责制定项目环保措施和分项工程的环保方案，解决施工中出现污染环境的技术问题，合理安排生产，组织各项环保技术措施的实施，减少对环境的干扰；质量安全部督促施工全过程的环保工作和不符合项的纠正，监督各项环保措施的落实；其它各部门按其管辖范围，分别负责组织对施工人员的环境保护培训和考核，保证进场施工人员的文明和技术素质，严格执行有毒有害气体、危险物品的管理和领用制度，负责各种施工材料的节约和回收等。

2制定详细环保计划，确定部门职责权限

工程开工前，施工单位要根据工程设计要求编制详细的施工区和生活区的环境保护措施计划，根据具体的施工计划制定出与工程同步的防止施工环境污染的措施，即《建设项目的环境影响报告书》，报环保部门审批后认真落实，作好施工区和生活营地的环境保护工作，防止工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

工程开工后，质量安全部门按照环保部门审批的《建设项目的环境影响报告书》，全面负责施工区及生活区的环境监测和保护工作，定期对本单位施工的环境及环境参数进行监测，积极配合当地环境保护行政主管部门对施工区和生活营地进行的定期或不定期的专项环境监督监测，确保施工环境不被污染。

3注重环保实施环节，确保环境保护措施

在施工过程中根据制定的环保计划，注重实施的每一环节，确保环境保护措施的落实。

3.1周边环境保护措施

3.1.1施工作业应采取合理的预防措施避免扰民，在居民生活密集的地方施工要考虑减少夜间施工、大声喧哗等问题，以防止公害的产生。与施工区域附近的居民和团体建立良好的关系。对可能造成噪音污染的，应事前通知，随时通报施工进展，并设立投诉热线电话。采取一切必要的手段防止运输的物料进入场区道路和河道，并安排专人及时清理。由于施工活动引起的污染，采取有效的措施加以控制。

3.1.2减少开挖过程中产生大气污染的防治措施。一是尽量采用凿裂法施工。工程开挖施工中，表层土和砂卵石覆盖层可以用一般常用的挖掘机械直接挖装，对岩石层的开挖尽量采用凿裂法施工，或者采用凿裂法适当辅以钻爆法施工，降低产尘率。二是钻孔和爆破过程中减少粉尘污染的具体措施。钻机安装除尘装置，减少粉尘；运用产尘较少的爆破技术，如正确运用预裂爆破、光面爆破或缓冲爆破技术、深孔微差挤压爆破技术等，都能起到减尘作用。三是采取湿法作业。凿裂和钻孔施工尽量采用湿法作业，减少粉尘。

3.1.3做好水泥、粉煤灰的防泄漏措施。在水泥、粉煤灰运输装卸过程中，保持良好的密封状态，并由密封系统从罐车卸载到储存罐，储存罐安装警报器，所有出口配置袋式过滤器，并定期对其密封性能进行检查和维修。

3.1.4做好混凝土拌和系统防尘措施。混凝土拌和楼安装了除尘器，在拌和楼生产过程中，除尘设施同时运转使用。制定除尘器的使用、维护和检修制度及规程，使其始终保持良好的工作状态。

3.1.5机械车辆使用过程中，加强维修和保养，防止汽油、柴油、机油的泄露，保证进气、排气系统畅通。运输车辆及施工机械，使用0#柴油和无铅汽油等优质燃料，减少有毒、有害气体的排放量。采取一切措施尽可能防止运输车辆将砂石、混凝土、石碴等撒落在施工道路及工区场地上，安排专人及时进行清扫。场内施工道路保持路面平整，排水畅通，并经常检查、维护及保养。晴天洒水除尘，道路每天洒水不少于4次，施工现场不少于2次。

3.1.6不在施工区内焚烧会产生有毒或恶臭气体的物质。因工作需要时，报请当地环境行政主管部门同意，采取防治措施，方可实施。

3.2现场水质保护措施

3.2.1砂石料加工系统生产废水的处理。生产废水经沉砂池沉淀，去除粗颗粒物后，再进入反应池及沉淀池，为保护当地水质，实现废水回用零排放，在沉淀池后设置调节池及抽水泵，将经过处理后的水进入调节池储存，采取废水回收循环重复利用，损耗水从河中抽水补充，与废水一并处理再用。在沉淀池附近设置干化池，沉淀后的泥浆和细沙由污水管输送到干化池，经干化后运往附近的渣场。

3.2.2混凝土拌和楼生产废水集中后经沉淀池二级沉淀，充分处理后回收循环使用，沉淀的泥浆定期清理送到渣场。

3.2.3机械设备维修点由于机械配件的清洗，废油较多。一是禁止将废油、酸液及其它有毒物质直接向水体排放；二是设置废油、废料收集器，收集集中清除；三是设置处理槽，进行超滤处理，其处理工艺流程见图1-1，尽量重复利用，对不能利用的进行掩埋处理或交由专门的废弃物处理厂进行处理。

3.2.4施工场地修建给排水沟、沉沙池，减少泥砂和废渣进入江河。施工前制定施工措施，做到有组织的排水。土石方开挖施工过程中，保护开挖邻近建筑物和边坡的稳定。

3.2.5施工机械、车辆定时集中清洗。清洗水经集水池沉淀处理后再向外排放。

3.2.6生产、生活污水采取治理措施，对生产污水按要求设置水沟塞、挡板、沉砂池等净化设施，保证排水达标。生活污水先经化粪池发酵杀菌后，按规定集中处理或由专用管道输送到无危害水域。

3.2.7每月对排放的污水监测一次，发现排放污水超标，或排污造成水域功能受到实质性影响，立即采取必要治理措施进行纠正处理。

3.3现场噪声环境控制措施

噪音是人类生活的一大杀手，也是影响周围居民与施工部门关系的一大问题，应加强噪声控制。

3.3.1严格选用符合国家环保标准的施工机具。尽可能选用低噪声设备，对工程施工中需要使用的运输车辆以及打桩机、混凝土振捣棒等施工机械提前进行噪声监测，对噪声排放不符合国家标准的机械，进行修理或调换，直至达到要求。加强机械设备的日常维护和保养，降低施工噪声对周边环境的影响。

3.3.2加强交通噪声的控制和管理。合理安排车辆运输时间，限制车速，禁鸣高音喇叭，避免交通噪声污染对敏感区的影响。

3.3.3合理布置施工场地，隔音降噪。合理布置混凝土及砂浆搅拌机等机械的位置，尽量远离居民区。空压机等产生高噪声的施工机械尽量安排在室内或洞内作业；如不能避免须露天作业，建立隔声屏障或隔声间，以降低施工噪声；对振动大的设备使用减振机座，以降低声源噪声；加强设备的维护和保养。

3.4现场固体废弃物处理措施

3.4.1施工弃渣和生活垃圾以《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》为依据，按设计和合同文件要求送至指定弃渣场。

3.4.2做好弃渣场的综合治理。要采取工程保护措施，避免渣场边坡失稳和弃渣流失。按照批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣，堆渣前进行表土剥离，并将剥离表土合理堆存。完善渣场地表给排水规划措施，确保开挖和渣场边坡稳定，防止任意倒放弃渣降低河道的泄洪能力以及影响其他承包人的施工和危及下游居民的安全。

3.4.3施工后期对渣场坡面和顶面进行整治，使场地平顺，利于复耕或覆土绿化。

3.4.4保持施工区和生活区的环境卫生，在施工区和生活营地设置足够数量的临时垃圾贮存设施，防止垃圾流失，定期将垃圾送至指定垃圾场，按要求进行覆土填埋。

3.4.5遇有含铅、铬、砷、汞、氰、硫、铜、病原体等有害成份的废渣，经报请当地环保部门批准，在环保人员指导下进行处理。

3.5现场水土保持

3.5.1按设计和合同要求合理利用土地。不因堆料、运输或临时建筑而占用合同规定以外的土地，施工作业时表面土壤妥善保存，临时施工完成后，恢复原来地表面貌或覆土。

3.5.2施工活动中采取设置给排水沟和完善排水系统等措施，防止水土流失，防止破坏植被和其它环境资源。合理砍伐树木，清除地表余土或其它地物，不乱砍、滥伐林木，不破坏草灌等植被；进行土石方明挖和临时道路施工时，根据地形、地质条件采取工程或生物防护措施，防止边坡失稳、滑坡、坍塌或水土流失；做好弃渣场的治理措施，按照批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃碴，防止任意倒放弃渣阻碍河、沟等水道，降低水道的行洪能力。

3.6现场生态环境保护措施

现场生态保护措施对施工单位来说至关重要，应重点加强生态环境保护。

3.6.1尽量避免在工地内造成不必要的生态环境破坏或砍伐树木，严禁在工地以外砍伐树木。

3.6.2在施工过程中，对全体员工加强保护野生动植物的宣传教育，提高保护野生动植物和生态环境的认识，注意保护动植物资源，尽量减轻对现有生态环境的破坏，创造一个新的良性循环的生态环境。不捕猎和砍伐野生植物，不在施工区水域捕捞任何水生动物。

3.6.3在施工场地内外发现正在使用的鸟巢或动物巢穴及受保护动物，妥善保护，并及时报告有关部门。

3.6.4施工现场内有特殊意义的树木和野生动物生活，设置必要的围栏并加以保护。

3.6.5在工程完工后，按要求拆除有必要保留的设施外的施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，完成环境恢复。

3.7文物保护

3.7.1对施工人员进行文物保护教育，提高保护文物的意识和初步识别文物的能力。认识到地上、地下文物都归国家所有，任何单位或个人不能据为己有。

3.7.2施工过程中，发现文物（或疑为文物）时，立即停止施工，采取合理的保护措施，防止移动或破坏，同时将情况立即通知建设单位和文物主管部门，执行文物管理部门关于处理文物的指示。

4结束语

水利建设过程中的环境保护工作不仅仅是施工单位的责任，同时也需要建设单位和社会各界的大力支持。在施工组织设计和工程造价中，建设单位要充分考虑到环境保护因素，社会各界要充分尊重施工单位在施工过程中进行有效监督和管理，确保施工单位采取的各项环境保护措施有效落实。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5a74fa1b3eee7f7297808826.html