# 超滤深度处理城市污水的试验研究

### 论文摘要

随着我国经济的不断发展,城市用水供需矛盾不断加剧,水资源短缺已成为制约城市发展的重要因素。将城市二级出水作为一种再生资源是解决这一问题的有效途径。因此,进行城市污水深度处理工艺的研究显得非常必要。本文采用以超滤为核心的精滤-活性炭-精滤-超滤（MCM-UF）、精滤-活性炭-超滤（MC-UF）、精滤-超滤（M-UF）以及混凝沉淀-超滤四种组合工艺进行了城市污水深度处理应用试验研究,研究不同的预处理工艺对超滤运行性能的影响,并进行了四种组合工艺出水回用的可行性分析。试验结果表明:四种UF组合工艺均具有良好的除浊和灭菌作用,四种工艺出水浊度都＜1.5 NTU,去除率均在80%以上。UF对有机物、重金属都有一定的去除效果,对TN、NH3-N几乎没有去除。在去除内分泌干扰物的试验过程中发现MCM-超滤工艺的去除效果最好,对邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二乙酯（DEP）的平均去除率分别为54.2%、52.5%。通过四种预处理工艺的出水水质、运行效果以及经济费用的分析可得出:MCM工艺出水水质较好,但运行费用较高、性能较差;混凝沉淀工艺出水水质略差于MCM工艺,但高于MC工艺和M工艺,而且运行费用较低,出水较稳定,因此是较为经济适用的预处理工艺。在超滤膜化学清洗过程中,分别使用NaOH（pH=12）溶液、柠檬酸（pH=4）溶液、NaClO（0.1%）溶液清洗,结果表明,NaClO清洗效果最佳,当浓度为0.15%时,膜通量可恢复到原来的90%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 污水回用的发展及主要途径

- 1.2.1 污水回用发展概况

- 1.2.2 污水回用的主要途径

- 1.2.3 污水回用的水质要求

- 1.3 超滤在水处理领域的研究

- 1.3.1 膜分离技术概述

- 1.3.2 超滤技术在水处理领域的研究进展

- 1.4 超滤原理

- 1.4.1 超滤的筛分机理

- 1.4.2 滤饼过滤机理

- 1.4.3 超滤膜的表面吸附机理

- 1.4.4 超滤的传质理论

- 1.5 研究目的和内容

- 1.5.1 研究目的和意义

- 1.5.2 研究内容

- 第2章 试验设计与方法

- 2.1 试验原水

- 2.2 试验装置及试验流程

- 2.2.1 试验流程

- 2.2.2 试验装置

- 2.3 分析项目和分析方法

- 第3章 超滤工艺试验结果及分析

- 3.1 预处理试验结果分析

- 3.1.1 对浊度的去除效果分析

- 3.1.2 对有机物的去除效果分析

- 3.1.3 对总氮和氨氮的去除效果分析

- 3.1.4 对重金属离子的去除效果分析

- 3.1.5 对微生物的去除效果分析

- 3.1.6 对邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二丁酯的试验分析

- 3.1.7 对产水量的影响

- 3.2 工艺试验结果分析

- 3.2.1 对浊度的去除效果

- 3.2.2 对有机物的去除效果

- 3.2.3 对总氮和氨氮的去除效果

- 3.2.4 对微生物的去除效果

- 3.2.5 对重金属的去除效果

- 3.2.6 对邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二乙酯的去除试验结果

- 3.3 各个工艺的性能比较

- 3.3.1 各个工艺出水回用的可行性分析

- 3.3.2 运行费用比较

- 3.3.3 运行性能比较

- 3.4 本章小结

- 第4章 超滤膜污染的分析与清洗方案研究

- 4.1 膜污染

- 4.1.1 浓差极化

- 4.1.2 膜污染

- 4.2 超滤膜分离过程数学模型的初探

- 4.2.1 模型的建立

- 4.2.2 参数确定

- 4.3 运行条件对超滤膜通量的影响

- 4.3.1 温度对膜通量的影响

- 4.3.2 进膜压力对初始通量的影响

- 4.4 膜的清洗方法

- 4.4.1 物理清洗

- 4.4.2 化学清洗

- 4.4.3 反冲洗效果

- 4.4.4 化学清洗研究

- 4.5 本章小节

- 第5章 结论和建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

- 攻读硕士期间发表的论文和研究成果

### 相关论文文献

- [1].城市污水处理的优化对策及提高环境工程中城市污水处理水平[J]. 环境与发展 2020(01)

- [2].城市污水监测与治理技术探讨[J]. 低碳世界 2017(08)

- [3].城市污水管网水质变化特性分析[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2017(06)

- [4].利用热泵技术回收城市污水中的热能[J]. 智能城市 2017(08)

- [5].城市污水采样点设置[J]. 能源与节能 2015(12)

- [6].城市污水和垃圾处理的市场化机制应用研究[J]. 企业技术开发 2015(03)

- [7].我教婆婆新节俭[J]. 分忧 2016(12)

- [8].城市污水处理面临的问题及解决对策[J]. 智富时代 2017(09)

- [9].婆婆的新节俭主义[J]. 伴侣 2017(10)

- [10].城市污水管网工程的质量管理与监督分析[J]. 科技风 2020(33)

- [11].城市污水处理途径分析[J]. 水利水电工程造价 2012(04)

- [12].城市污水预处理方案改良设计[J]. 科技与创新 2019(23)

- [13].城市污水监测与治理技术探讨[J]. 绿色环保建材 2018(06)

- [14].城市污水监测与治理技术探讨[J]. 科学技术创新 2018(20)

- [15].城市污水泵站运行综合管理计算机系统研究[J]. 自动化与仪器仪表 2017(03)

- [16].城市污水监测与治理技术探讨[J]. 江西建材 2016(09)

- [17].系统科学视角下的城市污水可持续管理研究[J]. 四川环境 2011(01)

- [18].城市污水再利用的新模式[J]. 城市住宅 2009(05)

- [19].城市污水横流的剖析与对策[J]. 山西建筑 2008(35)

- [20].基于人水和谐的城市污水河流生态治理[J]. 水土保持研究 2008(04)

- [21].城市污水的生物脱氮除磷工艺[J]. 化工设计通讯 2018(12)

- [22].城市污水冷热源应用发展的研究[J]. 建材与装饰 2018(27)

- [23].城市污水处理系统电气控制自动化研究[J]. 中国战略新兴产业 2017(12)

- [24].城市污水处理途径分析[J]. 上海水务 2012(04)

- [25].城市污水高氯离子环境下曝气系统的技术改造措施[J]. 中国给水排水 2019(20)

- [26].浅谈城市污水回用及其途径[J]. 民营科技 2018(02)

- [27].城市污水科学治理的常用方法[J]. 黑龙江科技信息 2016(31)

- [28].城市污水处理途径分析[J]. 土木建筑工程信息技术 2012(03)

- [29].离子色谱法测定城市污水中的高氯酸盐[J]. 中国给水排水 2010(24)

- [30].南方某城市污水管网建设工程实施效果评价[J]. 工程经济 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5a7e9db68cb31c5c33a50542.html