# 混合骨料混凝土力学性能试验研究

### 论文摘要

混合骨料混凝土是在普通混凝土与轻骨料混凝土的基础上发展应运而生的一种过渡性混凝土。较轻骨料混凝土有比强度和弹性模量高,收缩变形和徐变小,降低了普通混凝土的密度,提高了水泥水化程度等优点。目前,国内外对其研究还比较少。本文针对混凝土骨料混凝土的力学性能做了如下工作。根据不同水灰比、轻骨料替代率,制作312块混凝土试块,测试了28天龄期下的立方体抗压强度、棱柱体抗压强度、立方体劈裂抗拉强度以及轴心抗拉强度等力学性能,研究水灰比和轻骨料替代率对混合骨料混凝土力学性能的影响。研究结果表明：（1）混合骨料混凝土的密度随轻骨料替代率的增加而不断减小。轻骨料替代率对混合骨料混凝土的比强度影响不大,而混凝土自身强度是影响比强度的主要因素。（2）混合骨料混凝土的抗压强度与抗拉强度随轻骨料替代率和水灰比的增加而逐渐降低。（3）混合骨料混凝土棱柱体抗压强度与立方体抗压强度的比值与轻骨料的替代率相关性不大,其比值约0.89,劈裂抗拉强度与立方体抗压强度的比值在1/12-1/16范围之间,轴心抗拉强度和劈拉强度的比值约为0.95。（4）综合其他人的试验结果,并在试验基础上,采用分析回归的方法,提出混合骨料立方体抗压强度与劈拉强度的关系公式：ft,s=0.3f2/3cu,以及立方体抗压强度与轴心抗拉强度的关系公式：ft=0.26f2/3cu。本文的试验结果可为混合骨料混凝土今后的研究和工程应用提供参考数据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1、绪论

- 1.1 混合骨料混凝土简介

- 1.1.1 混合骨料混凝土的定义

- 1.1.2 混合骨料混凝土的发展以及工程应用概况

- 1.1.3 混合骨料混凝土的研究现状

- 1.1.4 存在的主要问题

- 1.2 本文的研究目的和内容

- 2、试验设计

- 2.1 试验材料

- 2.2 配合比设计

- 2.3 试件的制作及养护

- 2.3.1 标准试块的制作

- 2.3.2 轴心抗拉试块的制作

- 2.4 试验方法

- 2.4.1 立方体抗压试验

- 2.4.2 棱柱体轴心抗压试验

- 2.4.3 立方体劈裂抗拉试验

- 2.4.4 轴心抗拉试验

- 3、混合骨料混凝土抗压强度试验研究

- 3.1. 立方体抗压强度试验结果及分析

- 3.1.1 破坏形态和试验结果

- 3.1.2 轻骨料替代率和水灰比对混合骨料混凝土表观密度的影响

- 3.1.3 轻骨料替代率和水灰比对混合骨料混凝土比强度的影响

- 3.1.4 轻骨料替代率对立方体抗压强度的影响

- 3.1.5 水灰比对立方体抗压强度的影响

- 3.1.6 立方体抗压强度与水灰比、轻骨料替代率的关系

- 3.2. 棱柱体抗压强度试验结果及分析

- 3.2.1 破坏形态与试验结果

- 3.2.2 轻骨料替代率对棱柱体抗压强度的影响

- 3.2.3 水灰比对棱柱体抗压强度的影响

- 3.2.4 棱柱体抗压强度与轻骨料替代率、和水灰比的关系

- 3.2.5 立方体抗压强度与棱柱体抗压强度的关系

- 3.3 小结

- 4、混合骨料混凝土抗拉强度的试验研究

- 4.1 劈拉强度试验结果及分析

- 4.1.1 破坏形态与试验结果

- 4.1.2 轻骨料替代率对劈拉强度的影响

- 4.1.3 水灰比对劈拉强度的影响

- 4.1.4 劈拉强度与水灰比、轻骨料替代率的关系

- 4.1.5 立方体抗压强度与劈拉强度的关系

- 4.2 轴心抗拉强度试验结果及分析

- 4.2.1 破坏形态与试验结果

- 4.2.2 轻骨料替代率对轴心抗拉强度的影响

- 4.2.3 水灰比对轴心抗拉强度的影响

- 4.2.4 轴心抗拉强度与水灰比、轻骨料替代率的关系

- 4.2.5 立方体抗压强度与轴心抗拉强度的关系

- 4.2.6 劈拉强度与轴心抗拉强度的关系

- 4.3 本章小结

- 5、结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].定侧压下大骨料混凝土的动态双轴破坏准则研究[J]. 混凝土 2019(12)

- [2].露骨料混凝土饰面技术[J]. 混凝土世界 2020(04)

- [3].珊瑚骨料混凝土在岛屿建设中的应用探讨[J]. 江西建材 2020(08)

- [4].浅析提高预填骨料混凝土抗压强度的工程措施[J]. 建材与装饰 2020(04)

- [5].再生陶瓷粗骨料混凝土的研究进展[J]. 佛山科学技术学院学报(自然科学版) 2018(04)

- [6].自密实混合骨料混凝土优化配制及性能研究[J]. 江西建材 2013(05)

- [7].自密实混合骨料混凝土优化配制及性能研究[J]. 商品混凝土 2012(04)

- [8].低品位全珊瑚骨料混凝土的力学性能及耐久性能研究[J]. 新型建筑材料 2019(12)

- [9].预填骨料混凝土抗压性能研究[J]. 建材与装饰 2020(02)

- [10].大骨料混凝土冻融循环后单轴动态抗拉性能试验研究[J]. 新疆农业大学学报 2019(03)

- [11].钙质和花岗岩骨料混凝土火灾后的力学性能[J]. 消防科学与技术 2017(04)

- [12].纤维再生砖骨料混凝土力学性能及计算方法[J]. 建筑材料学报 2016(05)

- [13].矿物掺合料对陶瓷粗骨料混凝土性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2014(06)

- [14].浅谈大面积耐磨骨料混凝土地面施工技术[J]. 科技情报开发与经济 2012(08)

- [15].废旧橡胶粉对混合骨料混凝土力学特征的影响[J]. 山东大学学报(工学版) 2016(06)

- [16].高温后钙质骨料混凝土抗压强度研究[J]. 消防科学与技术 2017(05)

- [17].珊瑚骨料混凝土性能试验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2017(04)

- [18].再生陶瓷骨料混凝土冻融性能研究[J]. 低温建筑技术 2016(06)

- [19].混合骨料混凝土劈裂抗拉性能试验研究[J]. 北方工业大学学报 2011(03)

- [20].掺合料及外加剂对植生型再生砖骨料混凝土性能的影响[J]. 混凝土 2016(12)

- [21].饱和大骨料混凝土动态双轴受压力学性能试验研究[J]. 大连理工大学学报 2016(01)

- [22].复材筋珊瑚骨料混凝土梁抗弯性能试验研究[J]. 工业建筑 2016(11)

- [23].混合骨料混凝土抗冻性能试验研究[J]. 建筑科学 2011(S1)

- [24].后掺骨料混凝土与钢筋粘结性能的研究[J]. 水力发电 2019(08)

- [25].基于声发射特性下的含骨料混凝土裂隙演化特性及其统计损伤本构研究[J]. 水资源与水工程学报 2020(05)

- [26].基于贝塞尔曲线的卵石骨料混凝土细观模型[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [27].大骨料混凝土在动态双轴压应力下的试验研究[J]. 混凝土 2013(10)

- [28].低品位全珊瑚骨料混凝土强度提升技术研究[J]. 混凝土与水泥制品 2019(04)

- [29].珊瑚骨料混凝土基本力学性能试验研究[J]. 海军工程大学学报 2017(01)

- [30].基于核磁共振技术对不同粗骨料混凝土孔隙特征试验研究[J]. 功能材料 2017(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5a8d06854be0a3f763416b24.html