# 激光热处理用吸光涂层材料的设计与优化

### 论文摘要

在室温下金属材料对激光的反射率很大,尤其对长波长的CO2激光,其反射率可达90%以上,因此在激光热处理过程中,通常要对金属表面进行预处理来增加对激光的吸收率。金属预处理的方法主要有磷化法和黑色吸光涂料法两种方法,但前者易造成磷化液失效,后者在高温下易烧蚀,造成吸收率降低等问题。而金属氧化物对CO2激光有峰值吸收的特性,吸收率高,并且一般其沸点均在2200℃以上,在激光热处理时不会被烧蚀,从而大大增加了其对CO2激光的吸收率,且不会造成环境污染。因此,基于以上问题,本文以金属氧化物为骨料研制了一种吸收率高、工艺性能好的吸光涂料。本文通过金相法等方法考察了6种金属氧化物(TiO2.ZrO2.ZnO、Al2O3、MgO及Cr2O3)对CO2激光的吸收性能,并对吸收CO2激光的能力与其能级结构的关系进行了探讨。研究表明,各种金属氧化物在不同的激光功率密度下,其吸收率是不同的。TiO2涂层在功率密度低于3539W/cm2时,其吸收率高于其他金属氧化物,低于石墨涂料,在功率密度高于3539W/cm2时,其吸收率高于其他金属氧化物和石墨涂料。在功率密度4953W/cm2下,金属氧化物对CO2激光的吸收率从高到低额顺序是TiO2、ZrO2、Al2O3、MgO、ZnO、石墨涂层及Cr2O3。分析表明,禁带中的杂质能级使TiO2可通过其导带中的自由载流子吸收CO2激光光子,且随激光功率密度的增加,其吸收率增加较快,处于文中各种吸收涂层的首位。因此高功率加工时,TiO2是较好的吸光涂料骨料。在以上研究的基础上,比较研究了不同粒度的TiO2对CO2激光的吸收性能并确定了本文实验条件下的最优粒度。研究表明平均粒度为45μm、13μm、6.5μm和1.6μm的TiO2中,16μmTiO2的吸收率最高,且随着TiO2粒度的减小,其吸收率增加。分析表明,随着TiO2粒度的减小,其比表面积增加,从而增加了激光的吸收率,也增加了涂层的致密度以及涂层与基体的结合力,因此1.6μm为本文所考察四种粒度中的最优TiO2粒度。从以上研究结果可以看出,平均粒度1.6μmTiO2的吸收率最高,故以其为骨料研制吸光涂料。利用正交实验法探讨了粘结剂、溶剂和骨料的配比以及厚度对涂料激光吸收率的影响,经过试验验证的优化结果显示：当涂覆吸光涂料的厚度控制在0.1mm左右,骨料含量30%、粘结剂含量15%时,其所对应试样的激光热作用区面积最大,吸收率最高,可作为具有高吸收率和良好工艺性能的吸光涂料。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 激光加工技术和激光表面处理的发展

- 1.1.1 激光加工技术的发展

- 1.1.2 激光表面处理技术及其国内外发展现状

- 1.2 激光热处理中的表面预处理

- 1.3 本课题的提出意义、研究内容、技术难点和技术路线

- 1.3.1 课题提出的目的及意义

- 1.3.2 研究内容

- 1.3.3 技术难点

- 1.3.4 技术路线

- 第2章 吸光涂料设计的理论基础及工艺参数选择

- 2.1 激光与物质的相互作用

- 2.1.1 激光辐照效应

- 2.1.2 材料对激光的吸收

- 2.2 激光热处理工艺参数及优化工艺的选择

- 2.3 本章小结

- 2激光吸收性能的比较'>第3章 不同金属氧化物对CO2激光吸收性能的比较

- 3.1 实验材料、方法与过程

- 3.1.1 实验材料

- 3.1.2 实验方法与过程

- 3.2 实验结果与分析

- 3.2.1 宏观形貌分析

- 3.2.2 显微硬度分析

- 3.2.3 激光热作用区横截面积分析

- 2激光的微观机理'>3.3 金属氧化物吸收CO2激光的微观机理

- 3.4 本章小结

- 2激光性能的影响'>第4章 粒度对金属氧化物吸收CO2激光性能的影响

- 4.1 实验材料、方法与过程

- 4.2 实验结果与分析

- 4.2.1 宏观形貌分析

- 4.2.2 激光热作用区横截面积分析

- 2吸收CO2激光性能的影响机理'>4.3 粒度对TiO2吸收CO2激光性能的影响机理

- 4.4 本章小结

- 2激光吸收涂料的设计与研制'>第5章 CO2激光吸收涂料的设计与研制

- 2激光吸收涂料的设计原则'>5.1 CO2激光吸收涂料的设计原则

- 5.2 吸光涂料成分的选择

- 5.3 激光热处理实验

- 5.3.1 正交试验设计

- 5.3.2 正交试验结果与分析

- 5.3.3 正交试验结果的验证试验

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间参加的科研项目和成果

### 相关论文文献

- [1].关于延期举办“第二期激光热处理与增材制造培训”的通知[J]. 金属热处理 2020(03)

- [2].关于举办“第二期激光热处理与增材制造培训”的通知[J]. 金属热处理 2020(08)

- [3].关于举办2019激光热处理及增材制造培训班的通知[J]. 金属热处理 2019(01)

- [4].关于举办2019激光热处理及增材制造培训班的通知[J]. 金属热处理 2019(02)

- [5].关于举办2019激光热处理及增材制造培训班的通知[J]. 金属热处理 2019(03)

- [6].关于举办2019激光热处理及增材制造培训班的通知[J]. 金属热处理 2019(04)

- [7].激光热处理[J]. 金属热处理 2018(07)

- [8].全国热处理学会关于举办“第二期激光热处理与增材制造培训”的通知[J]. 金属热处理 2020(01)

- [9].局部激光热处理辅助充液成形航空口框类零件的研究[J]. 塑性工程学报 2020(06)

- [10].双相钢的局部激光热处理[J]. 热处理技术与装备 2012(01)

- [11].汽车工业中的激光热处理[J]. 现代零部件 2009(08)

- [12].激光热处理专利分析[J]. 中国科技信息 2020(15)

- [13].全国热处理学会关于延期举办“第二期激光热处理与增材制造培训”的通知[J]. 金属热处理 2020(10)

- [14].小型化低功率教学用激光热处理实验平台的研究[J]. 热加工工艺 2018(20)

- [15].激光热处理油管的研制[J]. 设备管理与维修 2019(06)

- [16].大族激光:乐观看待激光热处理和再制造服务前景[J]. 表面工程资讯 2009(02)

- [17].发动机转子的激光热处理工艺探讨[J]. 山东工业技术 2019(05)

- [18].“2019激光热处理及增材制造培训班”圆满成功[J]. 金属热处理 2019(05)

- [19].活塞环槽的激光表面硬化研究[J]. 热加工工艺 2009(06)

- [20].激光热处理工艺在矿井油管螺纹表面处理上的应用[J]. 煤矿机械 2011(01)

- [21].激光热处理对7075铝合金组织和性能的影响[J]. 材料研究学报 2018(04)

- [22].齿轮的激光热处理[J]. 金属加工(热加工) 2015(07)

- [23].激光热处理对小尺寸铆钉QPQ渗层的影响[J]. 金属加工(热加工) 2018(06)

- [24].功率对激光热处理ZA35合金组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2018(07)

- [25].基于RTX51实时操作系统的激光热处理机控制系统设计[J]. 煤矿机械 2010(05)

- [26].激光热处理对7075铝合金高温性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2018(07)

- [27].名词解释[J]. 制造技术与机床 2015(10)

- [28].激光热处理在汽车模具制造中的应用[J]. 金属加工(热加工) 2014(03)

- [29].激光热处理脉冲频率对YG8硬质合金刀具耐磨损性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(16)

- [30].采用大功率光纤激光对齿轮轮齿实施强化[J]. 国外机车车辆工艺 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5ad6f4f68d0946e28f0e9c25.html