# 木质素磺酸盐接枝共聚制絮凝剂的研究

### 论文摘要

絮凝法是水处理技术的重要方法之一,絮凝法的首要问题是制备性能优良、价格合理、具有广谱效果的絮凝剂。木质素磺酸盐是造纸行业的主要污染物之一,传统的亚硫酸盐法造纸废水中大约有50%的污染物为木质素磺酸盐。近年来,由于能源危机、环境保护和可持续发展的要求,以生物质为基材的高分子絮凝剂的开发与应用备受人们关注。本文以木质素磺酸盐作为原料,通过接枝共聚物改性使其成为一种通用性较好的絮凝剂。以木质素磺酸盐为基材,丙烯酰胺为共聚单体,合成了一种木质素磺酸盐型絮凝剂(LA)。对木质素磺酸盐与丙烯酰胺的共聚条件进行了研究,并以此改性木质素磺酸盐对垃圾渗滤液进行絮凝处理。结果表明,以LA与聚FeCl3复合使用,对垃圾渗滤液进行絮凝处理,效果较好,COD去除率可达74%,此复合絮凝剂具有较好的耐温性。以木质素磺酸盐、丙烯酰胺(AM)、二甲基二烯丙基氯化铵(DMDAAC)为原料,通过接枝共聚,制得木质素磺酸盐两性絮凝剂(LDA),得到了最佳合成工艺条件：反应温度50℃,共聚时间6h,固含量20%,引发剂浓度0.1%,单体与木质素磺酸盐质量比4：1,丙烯酰胺与二甲基二烯丙基氯化铵质量比是2：1。产品LDA的特性粘数为635.2m1/g,接枝效率为99.2%,阳离子度为26.8%。利用红外光谱仪,核磁共振仪和扫描电镜对其结构进行了表征。对四种污水进行絮凝处理,COD去除率均达到76%以上,处理后污水达到相关排放标准,说明LDA有较好的通用性,同时产品具有良好的耐温、耐盐、耐酸性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 木质素

- 1.2 木质素磺酸盐

- 1.3 木质素磺酸盐的应用

- 1.3.1 在胶黏剂方面的应用

- 1.3.1.1 改性木质素-酚醛树脂胶粘剂

- 1.3.1.2 改性木质素-脲醛树脂胶粘剂

- 1.3.1.3 改性木质素-聚氨酯（LPU）胶粘剂

- 1.3.2 木质素磺酸盐在农业方面的应用

- 1.3.3 改性木质素在防沙固沙方面的应用

- 1.3.4 改性木质素在采油方面的应用

- 1.3.5 木质素作为高分子材料添加剂

- 1.4 木质素磺酸盐絮凝剂的研究进展

- 1.4.1 天然高分子絮凝剂

- 1.4.2 改性木质素磺酸盐絮凝剂

- 第二章 木质素磺酸盐丙烯酰胺共聚物（LA）的合成及应用

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验药品、试剂及原料

- 2.2.2 主要实验设备

- 2.2.3 木质素磺酸盐-丙烯酰胺接枝共聚物的合成

- 2.2.4 产品性质测定

- 2.2.4.1 产品纯化

- 2.2.4.2 接枝效率

- 2.2.4.3 产率

- 2.2.4.4 接枝率

- 2.2.5 产品结构表征

- 2.2.5.1 红外光谱（R）表征

- 2.2.6 污水絮凝方法及COD测定

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 接枝共聚反应条件研究

- 2.3.1.1 原料浓度对接枝共聚反应的影响

- 2.3.1.2 温度对接枝共聚反应的影响

- 2.3.1.3 单体与木质素磺酸盐质量比例接枝共聚反应的影响

- 2.3.1.4 共聚时间对接枝共聚反应的影响

- 2.3.2 改性木质素磺酸盐絮凝剂的红外光谱分析

- 2.3.3 改性木质素磺酸盐对垃圾渗滤液的处理

- 2.3.3.1 絮凝剂的影响

- 3添加量的影响'>2.3.3.2 聚合FeCl3添加量的影响

- 2.3.3.3 改性木质素磺酸盐用量的影响

- 2.3.3.4 温度的影响

- 2.4 小结

- 第三章 木质素磺酸盐两性高分子的合成

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验药品、试剂及原料

- 3.2.2 主要实验设备

- 3.2.3 LDA的合成

- 3.2.4 产品的纯化

- 3.2.5 产品性质测定

- 3.2.5.1 固含量

- 3.2.5.2 接枝效率

- 3.2.5.3 阳离子化度

- 3.2.5.4 特性粘数[η]的测定

- 3.2.5.5 污水COD测定

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 LDA合成条件确定

- 3.3.1.1 固含量对接枝共聚反应的影响

- 3.3.1.2 温度对接枝共聚反应的影响

- 3.3.1.3 引发剂浓度对接枝共聚反应的影响

- 3.3.1.4 单体与木质素磺酸盐质量比对接枝共聚反应的影响

- 3.3.1.5 共聚时间对接枝共聚反应的影响

- 3.3.2 LDA的结构表征

- 3.3.3 产品稳定性测试

- 3.3.4 LDA应用性能测试

- 3.4 小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].木质素/聚丙烯腈复合纤维的制备及其性能[J]. 纺织学报 2020(02)

- [2].假木质素沉积及对纤维素酶解的影响研究进展[J]. 林业科学 2020(03)

- [3].新型酶解木质素酚醛泡沫的制备及性能研究[J]. 林产工业 2020(03)

- [4].木质素的应用研究进展[J]. 内江科技 2020(05)

- [5].漆酶/天然介体系统对碱木质素粒径和官能团变化的影响[J]. 林产工业 2020(05)

- [6].水溶性木质素对纤维原料酶水解的影响研究进展[J]. 林业工程学报 2020(04)

- [7].玉米秸秆木质素的去甲基化改性研究[J]. 现代化工 2020(07)

- [8].木质素改良季冻土工程性质研究[J]. 北方交通 2020(07)

- [9].磷酸法木质素基活性炭活化过程研究[J]. 大连理工大学学报 2020(04)

- [10].工业木质素活化改性及其在复合材料中的应用进展[J]. 中国造纸 2020(09)

- [11].木质素改良季冻土微观机理研究[J]. 北方交通 2020(09)

- [12].木质素-碳水化合物复合体体外合成研究进展[J]. 纤维素科学与技术 2020(03)

- [13].木质素基酚醛树脂泡沫的制备及性能研究[J]. 林产化学与工业 2018(06)

- [14].木质素在聚乙二醇水溶剂体系中的溶解行为[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [15].酸性可溶木质素胺的合成及其乳化性能研究[J]. 生物质化学工程 2018(02)

- [16].微波辅助木质素催化酸解机理研究[J]. 太阳能学报 2016(06)

- [17].青储玉米施用木质素缓释肥效果研究[J]. 河北农业 2017(02)

- [18].工业碱木质素羟甲基化改性研究[J]. 林业工程学报 2017(03)

- [19].碱金属对木质素二聚体热解机理的影响[J]. 工程热物理学报 2017(05)

- [20].木质素腐植酸的结构特征[J]. 腐植酸 2016(01)

- [21].木质素是未来的原油?[J]. 造纸信息 2016(05)

- [22].工业木质素的改性与应用研究进展[J]. 中华纸业 2016(07)

- [23].工业副产品木质素改良路基粉土的微观机制研究[J]. 岩土力学 2016(06)

- [24].白腐菌降解木质素的研究进展(综述)[J]. 食药用菌 2015(02)

- [25].聚乙烯醇—碱木质素发泡材料的制备与性能[J]. 北京林业大学学报 2015(04)

- [26].生物质的重要组分——木质素的开发与应用[J]. 生物产业技术 2013(02)

- [27].不同提取方法对所得稻壳基木质素的影响研究[J]. 化学研究与应用 2015(06)

- [28].超临界技术实现木质素一步制芳烃[J]. 化工管理 2015(16)

- [29].天津大学应用超临界技术实现木质素一步法制芳烃[J]. 石油化工 2015(09)

- [30].木质素纳米纤维素制备的FTIR研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5ae393d31c05fd4a01663202.html