# 热喷涂技术制备FeAl涂层机械性能比较

### 论文摘要

Fe-Al系金属间化合物成本低廉,其抗高温氧化、耐热腐蚀性与不锈钢相当,在H2S气氛中甚至优于不锈钢,是极具潜力的高温结构材料。然而,其室温韧性较差且加工成型困难,一定程度上限制了FeAl的工业应用。大量研究表明,利用热喷涂技术在结构材料上喷涂一层FeAl金属间化合物涂层,既能解决其难以加工成型的问题,又能充分发挥其优异的耐蚀、耐磨性能,为FeAl金属间化合物的广泛应用提供了途径。热喷涂的工艺方法有很多种,不同的喷涂工艺在制备涂层方面也各有特点。一般说来,大气等离子喷涂（APS）技术通用性好,热源温度较高；超音速火焰喷涂（HVOF）成本低,具有高速、低温的特点；低压等离子喷涂（LPPS）是在大气等离子喷涂基础上发展起来的,通过熔化液滴在较低的炉体压力下沉积获得涂层,这种喷涂技术能够较多的降低涂层中氧化物含量。目前较少人对这三种喷涂技术制备同一涂层展开研究,从而制约了涂层制备工艺的选择。本文采用以上三种喷涂技术制备FeAl金属间化合物涂层,研究了不同工艺对FeAl涂层显微组织结构、机械性能以及耐蚀性能的影响。结果分析表明：三种FeAl热喷涂涂层中,低压等离子涂层为典型的层状组织,组织致密气孔率低。低压等离子涂层在三种涂层中具有最高的硬度、弹性模量以及最低的断裂韧性；大气等离子涂层为含有黑色氧化物层、孔洞和微裂纹的疏松层状组织,涂层内部的这些缺陷大大降低了涂层的硬度与弹性模量,但在一定程度上能够抑制裂纹尖端的扩展,提高涂层的断裂韧性。超音速涂层为非层状组织,由粉末状颗粒堆叠构成,其组织内粒子扁平化程度最低,同时也表现出三种涂层中最低的机械性能以及耐蚀性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 热喷涂原理和应用

- 1.1.1 热喷涂简介

- 1.1.2 热喷涂的分类和特点

- 1.1.3 等离子喷涂原理和特点

- 1.1.4 低压等离子喷涂原理和特点

- 1.1.5 等离子喷涂技术的应用

- 1.2 超音速喷涂原理与特点

- 1.2.1 超音速火焰喷涂原理

- 1.2.2 超音速喷涂特点

- 1.3 铁-铝金属间化合物简介

- 1.4 本文的目标和研究内容

- 第二章 试验方法和装置

- 2.1 大气等离子喷涂设备

- 2.2 大气等离子喷涂系统配件简介

- 2.2.1 气体流量及控制

- 2.2.2 等离子电源

- 2.2.3 送粉器

- 2.2.4 热交换器

- 2.3 超音速火焰喷涂设备

- 2.4 低压等离子喷涂设备

- 2.4.1 变径阳极等离子喷枪

- 2.5 涂层制备与基体预处理

- 2.6 涂层测试设备以及实验条件

- 第三章 涂层的组织表征

- 3.1 涂层的金相组织

- 3.2 涂层X射线衍射分析

- 3.3 涂层成分分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 显微硬度测量

- 4.1 显微硬度分析以及测量原理

- 4.1.1 维氏显微硬度

- 4.1.2 努氏硬度

- 4.2 重新凝固FeAl

- 4.3 涂层与凝固FeAl硬度对比

- 4.4 本章小结

- 第五章 涂层性能测量

- 5.1 涂层弹性模量

- 5.1.1 实验原理

- 5.1.2 涂层的各向异性

- 5.1.3 实验结果分析

- 5.2 涂层断裂韧性

- 5.2.1 实验原理

- 5.2.2 实验结果分析

- 5.3 涂层耐蚀性

- 5.3.1 试样制备以及实验方法

- 5.3.2 实验结果分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 展望

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间公开发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5b07129ab4fe933de4d5b3b9.html