# 广义预测控制算法及wiener模型研究与仿真

### 论文摘要

七十年代兴起的预测控制算法,经历了近三十年的发展后,不仅在理论上取得了突飞猛进的进展,而且在实际应用中也取得了良好效果,其强大的生命力受到控制界的极大关注,已经成为过程控制的典范。广义预测控制(Generalized Predictive Control)是1987年提出的一种新型计算机控制方法,是预测控制中典型的控制算法之一。从一出现开始就受到了控制界的极大关注,成为研究领域最具发展潜力预测控制算法。但由于其矩阵的计算量大,特别是多变量系统,计算量更大,并且无法兼顾跟踪的快速性和超调,因此,很不适合工业过程中一些要求快速性高,实时性强的系统。因此改进广义预测控制算法成为热点课题。本文主要的研究内容如下:1、针对基本的广义预测控制算法计算量大,且不能兼顾快速性和超调,结合许多学者在这方面的文献,研究了一种的广义预测控制快速算法。2、鉴于广义预测控制跟踪速度慢,运用预测函数中的参考轨迹,并对轨迹中的参数进行拟合,提出了一种参考轨迹自校正的广义预测控制策略。3、研究了一种基于wiener模型非线性广义预测控制算法。主要研究了一种基于两步法的滚动优化策略,对于不能求得实根的非线性偶次方程,提出了一种新的近似方法。本文取得的成果如下:1、研究的广义预测控制快速算法,大大减小了算法的计算量,并能很好的兼顾超调和快速性,给后面的研究学者做了很好的理论准备。2、提出的参考轨迹自校正策略使系统响应能够沿着期望的轨迹前进,并在指定的时间到达期望的设定值。3、提出的新的近似方法解决了非线性偶次方程不能求得实根的问题,该方法已经能很好的接近直接求法的控制效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 预测控制的产生与发展概况

- 1.1.1 预测控制的产生背景

- 1.1.2 预测控制最新算法综述

- 1.1.3 广义预测控制的发展状况

- 1.2 预测控制的应用

- 1.3 预测控制的发展方向

- 1.4 选题的目的和意义

- 1.5 论文的主要工作及结构安排

- 第二章 预测控制的基本知识

- 2.1 广义预测控制基本原理

- 2.1.1 预测模型

- 2.1.2 丢番图方程的递推求解

- 2.1.3 滚动优化

- 2.1.4 控制器的参数设计

- 2.1.5 仿真研究

- 2.1.6 广义预测控制的局限性

- 2.2 参考轨迹自校正的广义预测控制

- 2.3 非线性预测控制

- 2.3.1 非线性预测控制的模型

- 2.3.2 非线性系统辨识

- 2.3.3 非线性系统预测控制的基本思想

- 2.3.4 Wiener 模型及其表示

- 2.3.5 预测控制律的计算

- 2.3.6 输出预测

- 第三章 广义预测控制快速算法研究

- 3.1 研究背景

- 3.2 广义预测控制基本算法

- 3.3 广义预测的快速算法

- 3.4 仿真研究

- 3.4.1 仿真对象1

- 3.4.2 仿真对象2

- 3.5 本章小节

- 第四章 参考轨迹自校正的广义预测算法

- 4.1 研究背景

- 4.2 模型描述

- 4.3 改正的参考轨迹

- 4.4 参考轨迹自校正的GPC 算法

- 4.5 仿真研究

- 4.5.1 单变量系统仿真

- 4.5.2 多变量系统仿真

- 4.6 本章小结

- 第五章 基于wiener模型的非线性预测控制研究

- 5.1 研究背景

- 5.2 Wiener 模型简介

- 5.3 基于两步法的wiener 模型预测控制

- 5.3.1 近似方法1

- 5.3.2 改进近似方法2

- 5.4 误差分析

- 5.5 仿真对象

- 5.5.1 仿真对象1

- 5.5.2 仿真对象2

- 5.6 本章小结

- 第六章 总结和展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].一种基于嵌入式系统的加热炉实际预测控制算法[J]. 工业加热 2020(07)

- [2].排爆机器人轨迹跟踪模型预测控制算法研究[J]. 现代制造技术与装备 2020(10)

- [3].基于稳定平台的广义预测控制算法[J]. 传感器世界 2012(10)

- [4].基于阶梯式控制的燃气-蒸汽联合循环机组监督预测控制算法[J]. 热力发电 2014(06)

- [5].预测控制算法的研究现状与展望[J]. 湖北广播电视大学学报 2013(11)

- [6].一种带硬约束的模型预测控制算法及其应用研究[J]. 工业仪表与自动化装置 2018(01)

- [7].基于广义预测控制算法的水槽液位控制系统[J]. 机电工程 2009(03)

- [8].一种改进的多胞模型飞行预测控制算法研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [9].一种快速抑制超调量的改进预测控制算法[J]. 化工学报 2010(08)

- [10].水下机器人广义预测控制算法及能耗问题研究[J]. 控制理论与应用 2009(10)

- [11].一种改进的广义预测控制算法[J]. 机电工程 2010(01)

- [12].一种改进的广义预测控制算法分析与应用[J]. 电气自动化 2008(02)

- [13].变结构预测控制算法在1000MW机组协调控制中的应用[J]. 电工文摘 2016(02)

- [14].超临界火电机组协调系统建模及模型预测控制算法研究[J]. 热能动力工程 2020(02)

- [15].基于递归神经网络的预测控制算法研究[J]. 信息通信 2014(04)

- [16].一种新型线性约束系统预测控制算法[J]. 化工学报 2010(02)

- [17].广义模型预测控制算法在聚合反应釜温度控制上的应用研究[J]. 自动化博览 2020(03)

- [18].基于最优信息融合卡尔曼滤波的预测控制算法[J]. 鲁东大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [19].基于广义预测控制算法在监控AGC系统中的应用[J]. 工业控制计算机 2016(01)

- [20].预测控制算法在硝酸温度控制中的应用研究[J]. 化工自动化及仪表 2015(09)

- [21].一类改进的广义鲁棒预测控制算法[J]. 鲁东大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [22].基于单步预测输出差值抑制超调的改进预测控制算法[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2011(S1)

- [23].非线性广义预测控制算法及其仿真研究[J]. 机电工程 2008(11)

- [24].PID预测控制算法在大迟延系统中的应用[J]. 华电技术 2015(07)

- [25].广义预测控制算法在ATO系统中的研究仿真[J]. 工业控制计算机 2013(03)

- [26].一种自适应光学闭环系统预测控制算法的仿真研究[J]. 光学学报 2011(01)

- [27].一种基于时域响应的预测控制算法的研究[J]. 自动化仪表 2012(01)

- [28].带扰动时变系统显式模型预测控制算法[J]. 江南大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [29].新型脉冲响应模型预测控制算法及在化工过程中的应用[J]. 计算机与应用化学 2013(11)

- [30].基于无差拍控制的PMSM电流预测控制算法[J]. 电子测量技术 2013(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5b12ab02420dbfd4bb1e99d9.html