# 油水井与计量间的安全生产管理措施1刘萍

1大庆油田有限责任公司第四采油厂试验大队试验二队黑龙江大庆1630002大庆油田有限责任公司第四采油厂第一油矿北六队黑龙江大庆1630003大庆油田有限责任公司第四采油厂第二油矿五区二队黑龙江大庆163000

摘要：油田产物以石油和天然气为主，易燃、易爆并具有挥发性，极易发生安全事故，必须保证安全生产，才能杜绝安全事故的发生。因此，提高油田生产的管理水平是非常必要的，对油田生产安全技术措施进行研究，发挥安全操作的优越性，规避安全风险事故，降低事故给油田生产带来的损失，达到油田生产的经济效益指标。

关键词：油田；安全；技术；措施

引言

油田生产过程中，油井是用来开采油流的，通过油井的出口得到更多的油气。而注水开发的油田，对注水井的管理，合理控制注水井的注水量，使其达到配注的要求，实现水驱的开发效率。计量站是用于收集井组的油流，实施量油测气的场所，通过精确地计量，明确油井的产量，为合理分析油田的开发效率提供基础数据。加强对油水井、计量站的安全管理，达到预期的生产效率。

1油田安全生产的影响因素分析

1.1油田生产管理人员的安全意识淡薄

基于油田生产管理人员的素质不同，对待安全生产的态度也不同。由于缺乏对安全生产管理的意识，忽视安全风险管理，导致风险事故频发，影响到油田生产的正常进行。油田生产的管理者安全意识淡薄，在安排工作的过程中，忽视安全管理，追求利益最大化，结果会适得其反，出现各种安全隐患问题，给油田生产带来危害。岗位员工的操作不能很好地执行安全操作规程，漏洞百出，随着油田生产技术的进步，新工艺、新技术及新设备不断涌现，油田生产一线岗位员工不能很好地驾驭新设备等，不能正确地对新工艺技术进行管理，无法达到安全生产管理的标准。

1.2安全生产工艺不完善

给油田生产提供的保障措施不能保证自身的安全。如在进行压井作业过程中，重晶石粉的运输过程中，车辆无法保证正常输送，购置的原材料不能达到质量标准，因此钻井施工中的压井效果不佳，引发井喷等事故，给油田生产造成严重的经济损失。

1.3安全信息不畅通

对油田生产的各个环节的调度管理措施不落实，安全信息交流不畅。在数字化油田生产管理过程中，基于自动化的仪器仪表设备的管理不到位，导致一些自控设备失灵，引发故障，无法正常传输信息。一旦设备出现安全报警状态，无法进行连锁，引起严重的事故，给油田生产带来不利的影响。数字化油田的中控管理系统，接收到安全隐患的报警信息，连锁应急控制程序，避免发生安全隐患事故，保证数字化油田安全运行。保证高速的自动化的设备，安全运行，才能实现油田生产的现代化。

2油田安全生产管理技术措施

2.1建立油田生产安全监管责任制

油田生产企业涉及到各种工艺流程，应用多种的机械设备，促使油田生产的油气水达到分离处理的效果。建立各个岗位的安全生产管理的责任制，规范油田生产一线员工的安全责任，提高安全意识，养成良好的安全生产管理的工作习惯。建立健全完善的安全生产管理体系，结合健康、安全和环保管理体系的运行，保证油田生产的安全性。建立安全生产的监管体系，在实际生产管理过程中，做到每天都进行安全检查，岗位员工的自行安全检查，对发现的问题进行处理，如果自行不能处理的安全隐患问题，需要上报上级部门解决。油田生产一线岗位员工的互检，对自身无法发现的安全隐患问题，通过基层班组成员的检查，及时发现问题，解决问题。也必须执行定期的安全检查，对油田生产各个环节实施安全大检查，并跟踪处理安全检查中存在的问题，将安全隐患问题扼杀在萌芽的状态，保证油田生产的安全。

2.2提高油田安全保障单位安全生产效率的措施

为了提高油田生产保障单位的安全，应不断完善各种制度，加强对单位制度的建设，并结合HSE管理体系的要求，建立完善的体系管理档案材料。加强对油田后勤保障单位员工的培训，提高全员的安全意识，避免出现人为的误操作行为，给油田生产带来安全隐患。建立高素质的施工人员队伍，对各种人员进行专业技能的培训。并选派具有职业合格证书的人员进行相关的操作。如取得机动车驾驶资格的人员，才能驶特种作业车辆，使其安全到达施工现场，为油田生产提供服务。选择最佳的施工原材料及设备，加强对设备的日常的维护保养和定期的维护保养，一旦投入使用，保证设备安全运行。杜绝各种设备存在安全隐患问题而发生安全事故。无法为油田生产提供安全保障措施，自身的安全也难以保证。

2.3电潜泵井的安全管理措施

对电动潜油离心泵井的安全管理，通过电流卡片的管理，判断井下设备的运行状况，及时发现电潜泵欠载停机及过载停机的原因，提高电潜泵井的排量，使其达到设计的排液量，开采出更多的油流，满足大排量井的生产需要。通过电潜泵井的生产参数，分析电潜泵井的运行状况，及时排除安全隐患问题，保证电潜泵的控制屏正常运行，更好地控制电潜泵井的安全平稳运行，达到预期的生产目标。

2.4严格安全考核管理措施

油田安全生产的管理必须经过严格的考核设计，对违法安全操作规程，发生严重安全事故的单位和个人予以处罚，引起采油生产单位员工的注意，杜绝发生一切的安全事故，防止给油田生产带来损失。完善油田生产的精细化管理程序，依据油田生产的数字化的不断完善，建立更加细致的考核细则，规范油田生产的操作工艺及流程，完善对油田生产设备的维护管理制度，对生产设备的维修保养质量进行验收，达到设备维护保养的质量标准后，才能继续使用，提高油田生产设备的安全运行效率。

3计量站的安全生产管理措施

计量站是油田基础计量的场所，通过对单井产液量和产气量的计量，明确单井的产能数据。为油田的动态分析提供基础数据。计量站包含掺水管线和热洗管线，具有量油测气装置。加强对计量站的安全管理，严格执行量油的安全操作规程，防止岗位员工的误操作，避免切换流程的错误，防止发生油气泄漏的事故。一旦油气泄漏，会引发火灾、爆炸及中毒的事故。对计量站的量油分离器进行安全管理，规范量油测气的操作，定期对量油分离器的安全阀进行检查，当分离器压力达到设定值，即刻发出安全报警，及时切换流程，恢复分离器的正常运行状态。做好单井的掺水和热洗水的供应，及时开关计量站的阀门，使其控制各个油井的产量和掺水量。通过掺水降低油流的黏度，提高单井油流的流动速度，满足油田生产的技术要求。在计量站安全生产管理过程中，及时检查各个管线的密闭性，发现泄漏的情况，及时采取应急的处理措施，恢复正常的状态。否则一旦发生油气的泄漏，会引起环境污染事故，严重的情况发生火灾、爆炸、中毒等事故，造成人身伤害及财产的损失。通过计量站的数据报表，反映油水井的日常生产情况，通过岗位员工的精心管理，保证油水井、计量站处于正常运行的状态。及时发现油水井、计量站存在的安全隐患问题，采取应对策略，合理解决安全风险问题。通过提高安全管理水平，保证油水井、计量站安全平稳地完成生产任务。

结语

研究和分析油田安全技术措施，降低油田生产的安全风险等级，在安全的状态下，组织油田生产，最大限度地发挥油田的优势，提高油井的产能，为油田生产企业创造最佳的业绩。对油田安全生产的影响因素进行探讨，从人员的操作技能、设备的维护管理、环境的安全控制等多个角度，进行油田生产的安全管理的考核，实施完善的奖惩管理模式，引起岗位员工的重视，降低油田生产的危险性，提高油田生产的经济效益。

参考文献：

[1]王辉，左宗保，朱贵云.加强油田企业安全生产管理的措施探讨[J].云南化工，2018（2）.

[2]王涛.油田采油过程中的安全生产管理措施[J].化工设计通讯，2017，43（11）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5b1beaea41c9d57a4d7375e6.html