# 灰色系统理论在煤与瓦斯突出预测中的应用研究

### 论文摘要

我国是以煤炭为主要能源的国家,目前我国的能源结构中煤炭所占比例高达68%,在未来的几十年内煤炭仍将是主要能源,煤炭开采规模在未来数年将会继续扩大,煤与瓦斯突出作为一种严重威胁煤矿安全生产的自然灾害之一,它的突发性和它极强的破坏性,严重威胁着矿工生命安全,影响了矿井经济效益。随着我国对煤炭资源的进一步开发,深度煤层的开采必然会使煤矿瓦斯突出事故愈加增多。对此情况国内外大量的学者做了长期的深入研究,取得了很多的成果,但是距完全掌握突出发生规律还有很长的路要走。本文方法基于邓聚龙先生创立的灰色系统理论,综合国内外现有的煤与瓦斯突出危险性预测的现状和煤与瓦斯突出发生的条件、过程、以及一般规律的理论研究成果,对一系列突出指标进行了灰色关联度分析,进行了关联度排序。然后利用改进的GM(1,1)方法对其中一个突出指标进行了模拟预测。最后,结合现场资料和实际情况,对该矿煤与瓦斯突出主控因素分析和相关参数测定,利用改进的预测模型进行了预测。通过实例验证可知,应用改进的灰色系统理论预测模型进行煤与瓦斯突出指标分析和进行安全预测,可以大大提高安全评价和安全预测结果的可靠性,利用这些结果可以有效地指导防突工作,减少生产单位的经济损失和人员伤亡,提高安全生产水平。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景

- 1.1.1 国外预测方法研究现状

- 1.1.2 国内预测方法研究现状

- 1.2 本文研究意义和目的

- 1.3 本文研究内容及方法

- 第二章 灰色系统理论概述

- 2.1 灰色系统理论的产生发展及研究内容

- 2.1.1 产生背景

- 2.1.2 产生与发展

- 2.1.3 主要内容

- 2.2 灰色系统的概念与基本原理

- 2.2.1 基本概念

- 2.2.2 基本原理

- 2.3 灰色系统模型

- 2.3.1 灰色建模机理

- 2.3.2 灰色模型适用情况

- 2.4 本章小结

- 第三章 煤与瓦斯突出指标关联分析

- 3.1 煤与瓦斯突出机理

- 3.1.1.国内外突出机理认识及假说

- 3.1.2. 煤与瓦斯突出发生条件

- 3.1.3. 煤与瓦斯突出的一般规律

- 3.2 灰色关联分析基本原理和概念

- 3.2.1 基本原理

- 3.2.2 基本概念

- 3.3 灰色关联度的计算

- 3.3.1 确定参考序列和比较序列

- 3.3.2 数据的预处理

- 3.3.3 计算灰关联度

- 3.3.4 关联度分析和排序

- 3.4 本章小结

- 第四章 突出指标灰色预测

- 4.1 灰色预测介绍

- 4.1.1 灰色系统分类

- 4.1.2 灰色预测分类

- 4.2 GM建模思想、原理及过程

- 4.2.1 GM建模思想及原理

- 4.2.2 GM（1,N）模型建立过程

- 4.2.3 GM（1,1）模型

- 4.3 GM（1,1）模型检验

- 4.3.1 残差检验

- 4.3.2 关联度检验

- 4.3.3 后验差检验

- 4.4 GM（1,1）残差模型

- 4.5 灰色预测模型的改进

- 4.6 本章小结

- 第五章 灰色系统理论在煤与瓦斯突出预测中的应用

- 5.1 四个指标的关联度分析

- m进行灰色建模'>5.2 对qm进行灰色建模

- 5.3 综合运用改进

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 研究生在读期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].基于灰色系统理论的西藏旅游业发展研究[J]. 企业科技与发展 2019(08)

- [2].灰色系统理论在公路里程预测方面的设想[J]. 新校园(上旬) 2017(03)

- [3].灰色系统理论在南京市土地资源结构优化中的应用[J]. 科学家 2017(08)

- [4].基于灰色系统理论的基坑钢筋应力监测分析[J]. 世界地质 2020(03)

- [5].基于灰色系统理论的旧机动车价格预测研究[J]. 贵阳学院学报(自然科学版) 2017(04)

- [6].广西远洋渔业产量的离散灰色预测研究——灰色系统理论应用系列论文之七[J]. 钦州学院学报 2017(01)

- [7].灰色系统理论在工业产品产量预测中的应用[J]. 甘肃科技 2017(08)

- [8].基于灰色系统理论的国债绩效实证研究[J]. 商 2015(47)

- [9].灰色系统理论应用于化学教学设计的分析与思考[J]. 化学教与学 2015(05)

- [10].利用灰色系统理论实现对油田日产油量的分析与预测[J]. 承德石油高等专科学校学报 2012(02)

- [11].灰色系统理论招生预测中的应用[J]. 科技广场 2008(01)

- [12].矿区地表沉降灰色系统理论预测模型对比研究[J]. 华北自然资源 2020(04)

- [13].基于灰色系统理论的居住建筑外窗节能改造方案评价与优选[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [14].灰色系统理论及其在机械工程中的应用[J]. 中国金属通报 2018(10)

- [15].灰色系统理论在水文地质工程地质中的应用[J]. 住宅与房地产 2018(06)

- [16].基于灰色系统理论的中国汽车销量预测[J]. 经贸实践 2018(04)

- [17].基于灰色系统理论的云南省农民收入差异性研究[J]. 地域研究与开发 2018(05)

- [18].灰色系统理论在木薯引种评价上的应用[J]. 中国农学通报 2014(33)

- [19].基于灰色系统理论的汽轮机故障诊断方法研究[J]. 汽轮机技术 2009(01)

- [20].基于灰色系统理论对黑龙江省林业生物质产量的预测[J]. 东北林业大学学报 2008(08)

- [21].基于灰色系统理论的财务风险评价方法[J]. 计算机系统应用 2020(04)

- [22].灰色系统理论在连续刚构梁桥施工中的应用分析[J]. 中国水运(下半月) 2020(04)

- [23].灰色系统理论在用水指标预测中的应用[J]. 净水技术 2018(04)

- [24].基于灰色系统理论水产养殖投入产出优化模型研究[J]. 中国农学通报 2015(05)

- [25].基于卡尔曼滤波法修正的灰色系统理论在桥梁施工控制中的应用[J]. 西部交通科技 2013(03)

- [26].基于灰色系统理论的矿井涌水量预测[J]. 煤炭科技 2012(02)

- [27].基于灰色系统理论的经济建模方法[J]. 统计与决策 2010(11)

- [28].灰色系统理论在滇池流域干旱预测中的应用[J]. 人民长江 2008(06)

- [29].灰色系统理论在预应力混凝土连续刚构桥施工中的应用[J]. 建筑 2008(10)

- [30].灰色系统理论在分析预测银川市农民纯收入中的应用研究[J]. 安徽农业科学 2008(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5b2ce69f433e6195881c82a5.html