# 过渡金属纳米材料的制备以及作为燃料电池催化材料的初步研究

### 论文摘要

过渡金属纳米材料由于本身颗粒小、比表面积大、表面原子比例高、悬挂键多在催化材料、电子材料、磁性材料等方面有着广泛的应用。现今纳米微粒的制备方法多种多样，而W／O微乳液制备法由于在微乳液体系中制备的纳米粒子表面包裹有一层表面活性剂，粒子间不易团聚，且可以通过选择不同的表面活性剂分子对粒子表面进行修饰，控制微粒的大小，所以微乳液法以其操作灵活、制备过程简单易行、可制备的催化剂种类多、金属平均粒径小且粒子大小可控等优点较之传统的纳米粒子化学制备法，具有明显的优势。本论文工作，采用W／O微乳液法，以KBH4为还原剂，在水相-Triton X 100-异丙醇-环己烷组成的W／O微乳液中还原二价的铁、钴、镍盐，分别合成了Fe、Co、Ni纳米单质及其二元、三元纳米合金微粒。并用X射线衍射仪（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）对合成的纳米微粒的形貌、结构进行检测。实验结果表明反应在25～30℃的N2气环境中反应1h，得到的产物待丙酮破乳再用无水乙醇洗涤后可得所需的纳米微粒。本论文还对直接乙醇燃料电池的阳极反应进行了研究，即采用上述微乳液法制备了一系列的Fe、Co、Ni的纳米催化材料，初步研究了这些材料对乙醇阳极氧化的催化作用。乙醇阳极氧化剂，特别是非贵金属催化材料是燃料电池领域最具挑战性技术难题之一。以上结果对乙醇燃料电池的研究有重要的指导意义，所提出的用微乳液法制备催化材料的工艺具有很大的研究价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 绪论

- 第一章 文献综述

- 1.1 金属纳米材料

- 1.2 纳米金属的制备方法

- 1.2.1 纳米材料的性质以及制备方法

- 1.2.2 微乳液法制备原理

- 1.2.3 微乳液法中影响粒子粒径的因素

- 1.2.4 微乳反应器在纳米金属中的应用

- 1.3 纳米材料的表征

- 1.4 燃料电池

- 1.4.1 燃料电池工作原理

- 1.4.2 燃料电池分类

- 1.5 直接乙醇燃料电池

- 1.5.1 乙醇点催化机理

- 1.5.2 直接乙醇燃料电池的工作原理和基本结构

- 1.5.3 直接乙醇燃料电池的研究现状

- 1.6 直接乙醇燃料电池阳极催化剂

- 第二章 微乳液法制备非贵金属纳米颗粒的研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验试剂及仪器

- 2.2.2 微乳液体系的组成

- 2.2.3 还原剂的选择

- 2.2.4 包裹型纳米金属颗粒的制备

- 2.2.5 合成环境和洗涤溶液的确定

- 2.2.6 粒径的控制

- 2.2.7 纳米单质成分和结构的测定

- 2.3 还原剂选择的研究

- 2.4 包裹型纳米颗粒的研究

- 2.4.1 Al包裹的纳米 Fe的研究

- 2.4.2 表面活性剂包裹的纳米 Fe的研究

- 2.5 合成环境和洗涤溶液的研究

- 2.5.1 纳米颗粒的颜色

- 2.5.2 x射线衍射分析

- 2.5.3 粒径分析

- 2.5.4 扫描电镜分析

- 2.6 本章小结

- 第三章 乙醇在催化 Pt、Ru电极上阳极氧化的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验试剂及仪器

- 3.2.2 Pt或 Pt/C电极的制备

- 3.2.3 Ru/C电极的制备

- 3.2.4 电化学测定

- 3.3 乙醇在 Pt电极上氧化行为的研究

- 3.3.1 循环伏安测试

- 3.3.2 极化曲线测试

- 3.3.3 乙醇在 Ru/C电极上氧化行为的研究

- 3.4 本章小结

- 第四章 Fe、Co、Ni纳米材料对乙醇催化氧化的初步研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验试剂及仪器

- 4.2.2 纳米材料的制备

- 4.2.3 Fe-Co-Ni的氮化处理

- 4.2.4 纳米材料的物理表征

- 4.2.5 电极的制备

- 4.2.6 电化学测试

- 4.3 纳米材料物理表征结果

- 4.3.1 X射线衍射分析

- 4.3.2 透射电镜分析

- 4.3.3 扫描电镜分析

- 4.4 纳米材料对乙醇氧化的催化性能

- 4.4.1 Fe/C电极上的电化学性能

- 4.4.2 Co/C电极上的电化学性能

- 4.4.3 Ni/C电极上的电化学性能

- 4.4.4 Fe-Co-Ni/C电极上的电化学性能

- 4.4.5 氮化处理的 Fe-Co-Ni/C电极上的电化学性能

- 4.5 小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].青岛联信催化材料有限公司[J]. 氮肥与合成气 2020(02)

- [2].大连化物所成功研发可吸附灭活新型冠状病毒的催化材料[J]. 宁波化工 2020(02)

- [3].地球环境所在催化材料研究中取得系列进展[J]. 稀土 2017(01)

- [4].电感耦合等离子原子发射光谱法测定催化材料中的贵金属[J]. 聚氯乙烯 2017(08)

- [5].无机催化材料研究与应用进展[J]. 无机盐工业 2020(10)

- [6].863计划“石油催化裂化用关键稀土催化材料”课题通过验收[J]. 中国粉体工业 2013(03)

- [7].碳基纳米催化材料在催化脱氢反应中的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [8].探析新催化材料在炼油与石油化工中的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(11)

- [9].大孔主客体纳米催化材料的表征与评价[J]. 无机盐工业 2015(04)

- [10].非贵金属催化材料研究取得新进展[J]. 人工晶体学报 2015(06)

- [11].基于对硝基苯酚还原模型反应的纳米金催化材料[J]. 化学进展 2014(Z1)

- [12].武汉市能源催化材料工程中心[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [13].稀土铈基催化材料氧空位的表征方法综述[J]. 化工学报 2020(08)

- [14].低温脱硝催化材料的制备方法探讨[J]. 石油化工腐蚀与防护 2019(01)

- [15].通过调控催化材料的浸润性提高其催化性能（英文）[J]. Science China Materials 2018(09)

- [16].纸质催化材料的研究进展[J]. 纸和造纸 2011(09)

- [17].连续脉冲微反色谱法及其在裂化反应催化材料评价中的应用[J]. 石油炼制与化工 2008(02)

- [18].催化材料在环境保护中的应用进展[J]. 工业催化 2018(03)

- [19].非贵金属催化材料研究取得新进展[J]. 黄金科学技术 2015(03)

- [20].非贵金属催化材料研究取得新进展[J]. 新材料产业 2015(07)

- [21].纳米新催化材料的制备及其在环保中的应用[J]. 中国粉体工业 2010(04)

- [22].稀土催化材料趣谈[J]. 新材料产业 2020(03)

- [23].国家级稀土催化材料产业园在山东东营加紧建设[J]. 粉末冶金工业 2020(04)

- [24].稀土铈在电催化水分解中的应用研究进展[J]. 有色金属科学与工程 2020(05)

- [25].基于介孔燃烧催化材料的气敏传感器的研究[J]. 传感器世界 2016(10)

- [26].改性高岭土催化材料的制备表征及应用[J]. 合成材料老化与应用 2017(04)

- [27].国产除甲醛催化材料产业化[J]. 乙醛醋酸化工 2014(08)

- [28].吸附-催化材料的制备及对生活洗衣废水的处理[J]. 水处理技术 2019(05)

- [29].稀土催化材料在能源环境领域中的应用探讨[J]. 科技创业家 2014(07)

- [30].稀土催化材料的应用及研究进展(英文)[J]. 催化学报 2014(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5b32672f1818ea444a669267.html