# 工程地质勘察中的水文地质危害分析及对策仲尉

山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队山东临沂276000

摘要：工程地质勘查工作中对水文地质问题需要全面、系统的分析，尤其是水文地质问题对于建筑工程的施工质量影响。随着人们对于工程地质安全性的关注，工程地质勘查工作中的水文地质危害相关内容被更多专家学者进行了分析与研究。

关键词：工程地质勘察；水文地质危害；分析；对策；水文地质勘测

1工程地质勘察中水文地质危害以及勘查工作的重要意义

1.1工程地质勘察中水文地质危害

工程地质勘查中经常会发生相关专业人员对水文地质固有的规律或者水文地质条件没有充分、全面的了解，导致工程勘察工作中发生了各种水文地质问题。水文地质条件包括地下水形成、变化规律以及分布，例如地下水的埋藏、排泄、补给、径流、水量以及水质等。在工程地质勘察工作中需要对实际的水文地质条件进行全面、系统、细致的勘测分析，进一步保证工程的顺利施工[1]。

1.2工程地质勘察中水文地质勘查工作的作用分析

在实际的工程地质勘察工作中，往往是针对地下水的分析，具体包括熟悉当地地质环境、指导相关图纸测绘工作、防范结构病害。熟悉当地地质环境在实际的工程施工中十分重要。只要先对实地的地质环境有足够的了解，才可以开展工程施工工作，有效避免一些施工过程中可能会出现的一系列水文地质危害。地基的相关工作是整个工程施工的基础，地下水的具体情况很有可能会对在地面以下的地基工作有一定的影响。工程地质勘察中水文地质勘查工作可以指导相关图纸的测绘工作，图纸是工程施工的关键，只有相关图纸设计工作科学、合理，按照图纸的具体操作施工才可能是科学、合理的。工程地质勘察中水文地质勘查工作还可以在一定程度上防范结构病害。结构病害问题是普遍出现在工程施工过程中的，地下水的相关规律运动，很有可能会导致工程施工过程中的基层出现下沉现象，进一步导致建筑工程出现结构裂缝的问题，甚至对整体工程的施工都有所影响[2]。

2工程地质勘察中水文地质的危害

2.1工程地质勘察中潜水位上升带来的危害

工程地质勘察中潜水位上升带来的危害十分普遍。潜水位上升，很有可能会使地基的周围土层含水量增加，从而影响地基的稳定；还会影响地基的周围岩土体的力学性能，导致河岸滑移现象；潜水位上升导致地基软化，地基粘性土的含水量上升，进一步度岩土的强度有所影响，降低岩土强度，甚至对建筑工程的安全造成威胁。能够造成潜水位上升的因素非常多，主要的影响因素有两点。一些工业废水的排出或者是地下水管道发生渗漏现象，会导致潜水位上升。降水量对于潜水位上升是影响程度最大的。在降水量很大的时期，工程所在附近的湖泊、河流的水位会有一定的上升，进一步会导致潜水位上升。如果工程相关操作实施人员没有及时预测潜水位可能会上升，没有提前做好排水处理工作，就会在很大的程度上导致潜水位上升，进一步影响地基的稳定。如果在降水量很少的时期，地基周围的岩土体有可能会十分干燥，出现不同程度的龟裂，需要及时进行灌溉工作，使得出现龟裂的岩土体在短时间内湿润，然而在实际操作施工过程中，这一行为往往会导致工程建筑施工的岩土体变得十分湿润，过于松软的岩土体很可能会引发工程建筑中的坍塌现象，造成十分严重的水文地质危害。

2.2工程地质勘察中地下水位下降带来的危害

人们日常生活工作中所用的水资源绝大多数都是地下水的供应，用水需求量的增加导致地下水的水位下降。地下水水位沉降不仅仅会导致建筑物地基出现下沉现象，还可能导致建筑工程在实际操作施工过程中加大施工难度，甚至还会出现道路坍塌事故，威胁人们的日常生活安全。具体来说，地下水的水位下降表现在以下方面：（1）地下水的水位下降会导致地基周围的岩土体的密度有所改变，岩土体的密度往往会随着地下水的水位下降或者上升而增加或者降低，在短时间内一旦出现岩土层密度变化很大的情况，就有可能会导致岩土体发生沉降，引发大面积的坍塌，影响到工程施工的进程。（2）地下水的水位下降对膨胀性岩层有一定影响。膨胀性岩层会在地下水的水位下降过程中发生一些不可预测的不规则变化，很有可能会影响膨胀性岩层的承重能力与稳定性，导致建筑工程的实际操作施工难度加大。（3）地下水的水位下降对石膏层有一定的影响。石膏层会在地下水的水位下降过程中加快自身的溶解，过多的石膏层溶解会导致地上建筑物发生一定程度的偏离。（4）地下水的水位下降会导致地下的木桩所处环境干湿交替，导致木桩对环境的适应能力不足，更快腐朽。

2.3工程地质勘察中地下水水位动力作用带来的危害

地下水水位波动一般都是在一定程度范围内的，波动幅度很小，水位动力很小，对于地面上的建筑工程的影响不大。但是在一些人为或者自然因素，例如季节交替的原因下，地下水的水位变化会十分频繁，波动的幅度加大，对地面上的建设有很大的影响。地下水水位动力主要会导致：（1）岩土层发生变形；（2）建筑材料更快腐蚀，降低建筑工程的正常使用期限；（3）影响土体的密度与强度，不利于地基的稳定性。在不同的工程地质有不同的岩土体组成成分，例如，蒙脱石含量很多的工程岩土体在受到一定的地下水水位动力的影响，会导致蒙脱石的水分含量在一定时间内发生变化，出现岩土体的缩胀现象，改变整个岩土层的承重能力与稳定性，对整个工程建设的地质条件有很大的影响。

3工程地质勘察中水文地质危害的防治对策

3.1提高对水文地质勘查工作的重视

相关的水文地质勘察人员必须要提高自身对于水文地质勘查工作的重视，认识到水文地质勘查活动的重要性，在实际的水文地质勘查过程中，按照相关的地质勘查工作标准，严格对实地情况进行勘查，在勘查工作中发挥主观能动性去带动相关水文地质勘查知识体系与实际勘查活动相互结合，进一步优化实际勘查工作，确保水文地质勘查工作的落实。

3.2强化技术改造解决实际问题

对现有的水文地质勘查工作中使用的技术进行科学升级，首先加强对水文地质危害的预防手段研究，加强工程建筑队水文地质危害预防的能力；其次加强勘查工作的施工技术，保证勘查工作的有效性与科学性；最后，在勘查工作中，尽量使用一些科学含量高的勘查设备，保障勘查结果的有效性与及时性，用强化技术改造解决实际问题。

3.3加强对地下水状态的研究工作

岩土层的水理性质对实际的勘查工作有很密切的关系，包括容水性、透水性以及持水性等。对岩土层的水理性质研究可以更好地预测地下水的水位变化。为了避免地下水的水位变化对工程地质造成不良影响，工程地质勘查人员需要对工程建筑所在地的水文地质进行全面、系统的勘查与检测，不仅要对工程建筑的地下水的实际状态有深入的调查研究，还需要对工程建筑所在的气候环境与降水量的变化等进行资料的收集，更要充分了解工程建筑的自身排水系统的建设情况。要全面、系统的加强对水理性质的研究工作，对地下水的水位变化有一个科学、及时、合理的预测，从根本上解决工程地质勘察中水文地质危害。

4总结

文章对工程地质勘察中的水文地质危害进行分析研究，针对工程地质勘察中水文地质的危害，进一步提出了防治对策：提高对水文地质勘查工作的重视、强化技术改造解决实际问题、加强对地下水状态的研究工作。为我国工程地质勘察中水文地质问题的危害分析及处理措施提供了文献资料。

参考文献：

[1]白沙.工程地质勘察中水文地质问题的危害分析及处理措施[J].工程建设与设计，2019（14）：31-32.

[2]付强，秦福锋.工程地质勘察中的水文地质危害与相关方法[J].企业导报，2015（13）：140+145.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5b32919db13c54a2f2ad6349.html