# 电动滑板车遥控器及控制器的开发与研究

### 论文摘要

随着电子技术和电池技术的快速发展,滑板由当初的人力动力逐渐转为以电为动力。这样电动滑板车就随之出现。目前市场上已经出现通过遥控器来控制电动滑板车运行的产品。但是这些产品的遥控器在安全、距离、电磁污染等方面还存在很多不足。它们控制电机的控制器在控制电机启动电流、电机噪音以及控制电路本身的功耗等方面也存在很多缺陷。本文通过对遥控器的智能化研究,对控制器的安全性、稳定性、灵活性的研究,提出一系列新的方法方案解决了上述问题,并在此基础上做了很多完善,使电动滑板车的灵活性、安全性、稳定性更高,控制器和电池的寿命更长久。在分析遥控器的工作原理、功能需求的基础上,本遥控器采用ATMEL公司的AT89C2051单片机作为控制核心,利用RC电路和比较器实现控制信号的A/D转换。开发出短距离无线通信协议,既实现通过异步串口的短距离无线通信,又实现自动对码功能。给出了解决同频干扰的方案,使多台车子之间不会相互干扰。电动滑板车的性能主要体现在控制器上面。本文对控制器的研究从它的安全性、稳定性、灵活性方面着手。在安全性方面首先解决了以往电机制动力矩小的缺点,确保了小车在运行过程中能够迅速制动停车。其次用软件方法实现了人脱离滑板车立即自动停机功能,最后用硬件实现飞车保护功能。本文从功率管选型、射频模块选型、通信协议等方面着手,解决了电动滑板车稳定性差、灵活性差、电机啸叫声大等缺点。本文根据上述一系列功能,给出了详细的设计思路、制作方法以及它们的软件实现,并说明了在其中遇到的难点、疑点,和需要注意的地方。最终测试表明,遥控器和控制器的各项功能都能够很好的完成,并能够长时间稳定工作。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本课题的主要任务

- 第二章 电动滑板车的软硬件规划

- 2.1 电动滑板车的工作原理

- 2.1.1 电动滑板车的工作原理和流程

- 2.1.2 电动滑板车遥控器的功能需求

- 2.1.3 电动滑板车控制器的功能需求

- 2.2 遥控器的硬件的总体设计和模块划分

- 2.2.1 遥控器单片机的引入与选型

- 2.2.2 遥控器的模块划分

- 2.2.3 遥控器电路的硬件设计

- 2.3 遥控器的软件总体设计和任务划分

- 2.3.1 编译环境的选择

- 2.3.2 软件任务的划分

- 2.4 控制器的硬件总体设计和模块划分

- 2.4.1 控制器单片机的引入及选型

- 2.4.2 控制器模块划分

- 2.4.3 控制器电路板的硬件设计

- 2.5 控制器软件总体设计及任务划分

- 2.5.1 编译环境的选择

- 2.5.2 软件任务划分

- 2.6 本章小结

- 第三章 遥控器硬件和软件系统的实现

- 3.1 基于单片机AT89C2051 的遥控器硬件设计

- 3.1.1 AT89C2051 介绍

- 3.1.2 利用AT89C2051 自带比较器实现A/D 转换原理及电路实现

- 3.1.3 基于CDT402-AB.1 的无线通信

- 3.1.4 电源及电源电压检测电路

- 3.1.5 报警电路

- 3.2 遥控器软件实现

- 3.2.1 A/D 转换软件实现

- 3.2.2 无线通信协议的编制

- 3.2.3 同频干扰的解决

- 3.3 本章小结

- 第四章 控制器硬件和软件的实现

- 4.1 基于单片机PIC16F73 的控制系统硬件的建立

- 4.1.1 PIC16F73 介绍及其在本设计中的最小系统电路

- 4.1.2 基于PIC16F73 的有刷直流电机的转速控制

- 4.1.3 电机的制动控制

- 4.1.4 电机制动所需自举电路

- 4.1.5 防飞车电路的实现

- 4.1.6 由LM358 构成过流保护及堵转保护电路

- 4.1.7 其他功能电路简述

- 4.2 控制系统软件实现

- 4.2.1 无线接收通信的实现

- 4.2.2 电机速度调节、电机制动软件实现

- 4.2.3 过流及堵转保护软件实现

- 4.3 本章小结

- 第五章 电动滑板车电路板的设计与制作

- 5.1 原理图的绘制

- 5.2 PCB 板的生成与制作

- 5.2.1 PCB 板概述

- 5.2.2 元器件的布局

- 5.2.3 PCB 板的布线及焊盘设置

- 5.2.4 本项目的PCB 板的生成

- 5.3 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间取得的成果

- 附录A 本课题设计的电动滑板车的遥控器及控制器

### 相关论文文献

- [1].电动滑板车能否上路[J]. 检察风云 2020(03)

- [2].德国批准电动滑板车上路[J]. 中国自行车 2020(01)

- [3].新加坡:2020年起禁止电动滑板车上人行道[J]. 中国自行车 2020(01)

- [4].儿童滑板车动态耐久试验研究[J]. 科技创新与应用 2020(11)

- [5].基于用户需求的新型儿童滑板车的设计研究[J]. 大众文艺 2020(09)

- [6].特色滑板车集萃[J]. 中外玩具制造 2020(07)

- [7].九号机器人推出智能电动滑板车[J]. 机器人技术与应用 2020(02)

- [8].潮流[J]. 决策探索(上) 2020(07)

- [9].自愿认证促进电动滑板车行业技术发展和质量提升[J]. 质量与认证 2020(10)

- [10].基于用户体验的电动滑板车设计研究[J]. 包装工程 2020(18)

- [11].电动滑板车风险分析及对策研究[J]. 标准科学 2018(11)

- [12].两用健身滑板车的结构设计与分析[J]. 机械制造 2019(01)

- [13].美国“共享电动滑板车”异军突起,左手颠覆汽车,右手颠覆自行车[J]. 中外管理 2018(10)

- [14].电动滑板车行业及质量状况分析[J]. 中国自行车 2019(02)

- [15].42件样品20件不合格,儿童滑板车还能放心购买吗?[J]. 消费电子 2019(07)

- [16].法国政府通过立法对电动滑板车的使用实施管控[J]. 中国自行车 2019(05)

- [17].背包滑板车[J]. 设计 2018(06)

- [18].满足购物需求的电动滑板车设计研究[J]. 家具与室内装饰 2018(04)

- [19].儿童滑板车成电商明星[J]. 中外玩具制造 2018(06)

- [20].玩具滑板车安全要求及质量状况研究[J]. 轻工标准与质量 2018(03)

- [21].折叠滑板车[J]. 设计 2018(18)

- [22].优步在美国推出了电动滑板车,下一步还会用共享单车进入中国[J]. 中国自行车 2018(11)

- [23].智能电动滑板车ROLLEY SCOOTERSON[J]. 设计 2018(22)

- [24].中国产智能电动滑板车因安全隐患被召回[J]. 中国标准导报 2016(12)

- [25].滑板车国内外频频召回问题出在哪?[J]. 广西质量监督导报 2016(11)

- [26].有关电动滑板车无线控制器的研究[J]. 科技经济导刊 2017(18)

- [27].电动滑板车[J]. 设计 2017(20)

- [28].《越野电动滑板车》[J]. 创意与设计 2016(04)

- [29].标准出台前,电动平衡车、滑板车被禁行?[J]. 品牌与标准化 2016(08)

- [30].20个滑板车19个“刹不住”[J]. 广西质量监督导报 2016(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5b35c41d626834d6abe44122.html