# 藜芦生物碱绿色提取技术的研究物

### 论文摘要

随着化学污染的日益加重以及人类对自身生存环境质量要求的提高,从天然植物中提取化学产品已经日益被社会所关注。藜芦中所含有的藜芦生物碱类化合物,由于其对多种昆虫有触杀和胃毒作用被广泛的应用为绿色植物杀虫剂,本课题旨在探讨藜芦生物碱的最佳提取工艺。课题在对比了多种藜芦生物碱提取技术的基础上,重点研究了超临界CO2流体萃取技术和改进型碱性藜芦生物碱溶剂萃取技术从藜芦中提取藜芦生物碱两种方法,获得了各自最佳的实验参数,对两种方法进行了对比分析:（1）超临界CO2流体萃取技术的最佳实验参数为:实验选择藜芦原料粒度为30目,原料进行前期碱化处理,碱化剂为氨水（NH3 w=25%～28%）;超临界萃取夹带剂为体积分数95%的乙醇,用量为50mL/150g;实验确定最佳仪器提取工艺条件为:萃取压力38MPa、萃取温度60℃、萃取时间3h、CO2流量为40～45Kg/h。最佳实验结果为:藜芦粗品提取率为3.13% ,粗品中藜芦生物碱的质量分数为w（藜芦总碱/粗品）= 14.38%。（2）实验采用传统的乙醇作为萃取溶剂,结合生物碱自身特点,改进为碱性溶剂萃取方法,获得碱性溶剂萃取技术的最佳实验参数为:萃取料液比为（w/v）:0.1;萃取剂乙醇的体积分数为80%,调节萃取pH值为12;萃取浸泡时间为2天（每次24小时分两次浸泡）。最佳实验结果为:碱性乙醇溶液浸泡法藜芦粗碱收率为13.22%,藜芦生物碱的质量分数为w（藜芦总碱/粗品）=4.35%。（3）实验探讨了生物碱粗品的后期酸碱纯化方法,并以藜芦生物碱标准品作为参照,对超临界萃取物进行了红外表征。结果表明,超临界萃取的藜芦生物碱与标准品相比,从红外图谱分析上基本一致。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 藜芦属植物简介

- 1.1.2 藜芦生物碱的性质与功能

- 1.2 藜芦生物碱研究现状

- 1.3 超临界流体萃取技术

- 1.3.1 超临界流体的性质

- 1.3.2 超临界萃取的基本原理

- 1.3.3 超临界萃取的发展历程

- 1.3.4 超临界二氧化碳萃取的优势及局限性

- 1.3.5 超临界流体提取的应用

- 1.4 研究内容和主要创新点

- 第2章 超临界C02萃取藜芦生物碱的技术研究

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验原料及设备

- 2.1.2 实验原理

- 2.1.3 实验方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 夹带剂的选择与使用

- 2.2.2 原料粒度的影响

- 2.2.3 藜芦料的前处理的影响

- 2.2.4 萃取压力的影响

- 2.2.5 萃取温度的影响

- 2.2.6 萃取时间的影响

- 2 流量的影响'>2.2.7 C02流量的影响

- 2.2.8 正交试验

- 2.3 本章小结

- 第3章 藜芦生物碱的溶剂提取技术研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验试剂及设备

- 3.1.2 实验原理

- 3.1.3 实验方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 原料碱化处理的影响

- 3.2.2 料液比的影响

- 3.2.3 乙醇浓度的影响

- 3.2.4 萃取pH 值的影响

- 3.2.5 萃取时间的影响

- 3.3 本章小结

- 第4章 藜芦生物碱纯化处理及表征研究

- 4.1 傅里叶红外光谱技术

- 4.1.1 傅里叶变换红外光谱简介

- 4.1.2 傅里叶变换红外光谱仪的原理

- 4.1.3 红外光谱数据处理技术

- 4.1.4 傅里叶红外光谱分析仪器

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验原料及设备

- 4.2.2 实验原理

- 4.2.3 实验方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 藜芦生物碱的纯化处理

- 4.3.2 傅里叶红外光谱分析

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的论文

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5b650f7cf512851f83740eba.html