# 有机光电功能材料的瞬态光电压及磁效应研究

### 论文摘要

有机小分子太阳能电池由于其良好的应用前景,近十年来一直是研究领域的热门话题之一。然而,以现在有机太阳能电池的效率和寿命,仍旧远远不能满足工业化的要求。由于人们对有机太阳能电池光电过程的基本物理机制以及影响这些过程的因素的认识有限,很多问题尚不清楚,阻碍了有机小分子太阳能电池的改良过程,限制了能量转换效率和寿命提高。我们的研究基于小分子体系的有机太阳能电池,在磁效应以及界面拆分两个方面进行实验研究,从而推进对激子过程的认识。在界面拆分方面,我们利用瞬态光电压的测量方法研究了ITO/pentacene界面拆分的情况。发现在室温下,ⅠTO/pentacen界面没有可观察到的界面拆分,并且该结果与内建场的方向以及并五苯厚度无关。变温的光谱实验进一步表明并五苯的激子发光行为和无机半导体中的激子类似,在室温下易于转变成自由载流子,这可能也进一步降低了ITO/pentacen界面的激子拆分。在磁效应方面,有机小分子太阳能电池与有机发光器件一样,对于磁场的调制有着一定的响应。在外磁场1500Oe的调制作用下,有机小分子太阳能电池的短路电流上升了约2.5%,开路电压所受影响较小,约为0.2%；磁场对器件的暗态电流无影响。也就是说,器件的光电流在磁场的作用下随着磁场的增加而增加。因而可以认为,磁场对于太阳能电池中的激子过程起到了调制作用,从而最终调制了整个器件产生光电子的效率。相信进一步的实验和理论分析会有助于进一步认识清楚单三线态激子受磁场作用的情况。除此之外,本文工作还利用Matlab程序数值模拟有机太阳能电池并优化膜系结构,以指导实验工作的开展。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 有机小分子太阳能电池研究背景概述

- 1.2 有机小分子太阳能电池结构及基本工作机理

- 1.3 有机小分子太阳能电池的表征

- 1.3.1 Ⅰ-Ⅴ特征曲线

- 1.3.2 传输矩阵计算多层膜光分布

- 1.3.3 外量子效率

- 1.4 有机半导体中的激子

- 本章参考文献

- 第二章 实验设备与实验技术

- 2.1 高真空热蒸发系统

- 2.2 模拟太阳光系统

- 2.3 Ⅰ-Ⅴ测量系统

- 2.4 磁场、光学系统

- 2.5 纳秒瞬态光电压测量系统

- 2.6 低温光致发光测量系统

- 2.7 样品的制备方法

- 2.7.1 衬底及其预处理方法

- 2.7.2 薄膜的生长与材料的性质

- 本章参考文献

- 第三章 瞬态光电压方法研究并五苯材料

- 3.1 研究背景

- 3.2 ITO/pentacene界面拆分的瞬态光电压谱

- 3.3 研究结论

- 本章参考文献

- 第四章 有机小分子太阳能电池的磁效应研究

- 4.1 研究背景

- 4.2 实验结果与讨论

- 4.3 实验结果分析讨论

- 本章参考文献

- 第五章 Matlab数值模拟优化有机太阳能电池

- 5.1 遗传算法介绍

- 5.2 遗传算法的一般算法

- 5.3 人机交互界面（GUI,Graphical User Interface）

- 附录: 部分源代码

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].马兰戈尼效应在有机半导体成膜中的应用[J]. 物理化学学报 2019(11)

- [2].有机半导体:为碳电子时代绘美景[J]. 化工管理 2014(04)

- [3].n-型有机半导体促进印刷电子工业发展[J]. 金属功能材料 2014(05)

- [4].科学家鲍哲南成功研发有机半导体[J]. 半导体信息 2012(01)

- [5].科学家鲍哲南成功研发有机半导体[J]. 电子工业专用设备 2011(12)

- [6].非对称结构诱导取向生长的有机半导体薄膜[J]. 发光学报 2017(10)

- [7].关联无序有机半导体中载流子迁移率的描述[J]. 湘潭大学自然科学学报 2013(03)

- [8].合肥研究院在有机半导体自旋传输研究中取得进展[J]. 中国粉体工业 2020(01)

- [9].科学家通过加热有机半导体来制作纳米图案[J]. 光机电信息 2009(10)

- [10].黄维院士团队:以金属有机半导体研究创造“光电神话”[J]. 功能材料信息 2018(01)

- [11].制作有机半导体单晶薄膜新技术问世[J]. 光机电信息 2011(08)

- [12].电导率可轻松提高1倍的超高灵敏度有机半导体薄膜[J]. 传感器世界 2016(07)

- [13].日开发出制作有机半导体单晶薄膜的新技术[J]. 粘接 2011(08)

- [14].n-型有机半导体插入层提高p-型并五苯薄膜晶体管性能(英文)[J]. 无机化学学报 2014(11)

- [15].半导体器件的发展趋势[J]. 科技传播 2012(06)

- [16].肖特基势垒对铁磁/有机半导体结构自旋注入性质的影响[J]. 物理学报 2010(12)

- [17].有机半导体侧链对基于有机场效应晶体管的化学传感器性能的影响（英文）[J]. Science China Materials 2017(10)

- [18].合肥研究院磁场诱导有机半导体生长研究获进展[J]. 电子元件与材料 2015(08)

- [19].超柔性薄膜有机半导体器件:从柔性到超柔性（英文）[J]. Science China Materials 2016(07)

- [20].基于金属电极和有机半导体层的制备工艺对有机薄膜晶体管性能的研究[J]. 半导体光电 2015(01)

- [21].极化子比率变化对自旋注入有机半导体性质的影响(英文)[J]. 原子与分子物理学报 2010(02)

- [22].日开发出高性能液晶性有机半导体[J]. 功能材料信息 2009(02)

- [23].有机磁电阻效应研究进展[J]. 材料导报 2008(12)

- [24].采用低温辐射加热源的有机半导体薄膜真空蒸发设备的研制[J]. 真空 2008(02)

- [25].日开发出液晶性有机半导体[J]. 半导体信息 2009(02)

- [26].日本研究人员开发出液晶性有机半导体[J]. 半导体信息 2008(06)

- [27].有机半导体图案化成膜中的马兰戈尼与咖啡环效应协同作用[J]. 物理化学学报 2019(11)

- [28].有机半导体薄膜生长原位实时测量方法的研究[J]. 物理学报 2015(23)

- [29].基于有机半导体激光材料的高灵敏度溶液检测传感器件[J]. 物理学报 2016(06)

- [30].芘类有机半导体材料研究进展[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2014(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5b806a868aadb2b8963892e0.html