# 基于软测量技术的陶瓷坯泥内应力在线测量

### 论文摘要

陶瓷广泛应用于现代生活,陶瓷墙地砖作为一种陶瓷制品与人们的生活息息相关。但是,经塑性挤压成型生产工艺生产的陶瓷墙地砖存在着容易出现裂纹的问题,严重地影响了陶瓷坯体的致密度、机械强度、表面光洁度及产量等,并阻碍了陶瓷泥料塑性挤出成型生产技术及生产设备的大力推广应用。这一问题产生的主要原因是由于坯泥在真空练泥机挤制过程产生了内部应力分布的不均匀。为了解决这一问题,首先要测量出坯泥内应力分布情况,然后才能有针对性的对泥料进行补偿性的炼制。本课题针对陶瓷坯泥内应力无法直接测量的问题,采用软测量技术实现内应力的在线预估。从流变学理论及泥料在真空练泥机中的运动特性出发,分析了陶瓷墙地砖挤压成型生产中造成泥料内应力分布不均的原因及各种影响因素,选取真空练泥机机头内壁压力作为间接测量陶瓷坯泥内应力的辅助变量。由于神经网络可以逼近任意非线性函数,而且具有自学习能力和自适应性,本课题采用神经网络来建立软测量模型。利用实验室测量数据组成训练样本,分别采用了BP(误差反向传播)网络和RBF(径向基函数)网络两种神经网络建立软测量模型。在Matlab中进行了仿真训练,并比较了两种神经网络模型的仿真效果及泛化能力。仿真结果显示,基于神经网络建立的软测量模型具有一定的可靠性。为了解决陶瓷产品无法实现在线预测的问题。将陶瓷生产过程看作是一个灰色系统,提出了一种新的陶瓷裂纹诊断的方法。对测得的真空练泥机机头内壁压力数据进行小波包分解,提取其特征向量,然后通过灰色关联度分析法,可以在泥料炼制过程中及时对陶瓷泥料产生裂纹的可能性进行预测。实验研究显示这种基于小波包和灰色系统理论的陶瓷裂纹诊断方法具有一定的有效性,同时还有不需要大量样本、计算简单的特点。为实现以上功能,本课题以美国NI公司的LabVIEW为平台搭建整个软测量系统,实现了真空练泥机机头内壁压力数据以及陶瓷坯泥内应力的实时采集与显示。从而在线指导工作人员对炼泥过程的监测,减少资源浪费,提高产品质量。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题的提出及研究意义

- 1.2 本课题相关领域的研究现状

- 1.3 软测量技术及其研究现状

- 1.3.1 软测量技术概述

- 1.3.2 神经网络在软测量中的应用现状

- 1.4 本文的研究内容及章节安排

- 2 陶瓷坯泥内应力分布特性

- 2.1 墙地砖的挤压成形生产工艺及真空练泥机简介

- 2.2 陶瓷坯泥的微观特性及其对陶瓷性能的影响

- 2.3 挤出坯体的流变模型

- 2.4 内应力分布特性及实验数据验证

- 2.5 本章小结

- 3 陶瓷内应力软测量思路及关键技术概述

- 3.1 陶瓷坯泥内应力软测量思路

- 3.2 基于神经网络的软测量模型

- 3.3 人工神经网络基本原理及算法

- 3.3.1 神经网络的基本原理

- 3.3.2 BP 神经网络原理及算法

- 3.3.3 RBF 网络结构及算法

- 3.4 本章小结

- 4 基于神经网络的坯泥内应力软测量及 Matlab 仿真

- 4.1 样本数据的预处理

- 4.2 BP 网络结构设计及 Matlab 仿真

- 4.2.1 BP 网络结构设计

- 4.2.2 BP 网络训练参数的选取

- 4.3 RBF 神经网络结构设计及 Matlab 仿真

- 4.4 BP 网络与 RBF 网络仿真结果比较

- 4.5 本章小结

- 5 陶瓷坯泥裂纹诊断方法及实验研究

- 5.1 内应力分布不均对陶瓷性能的影响

- 5.2 灰色系统理论

- 5.2.1 灰色系统基本原理

- 5.2.2 灰色关联分析及关联度

- 5.2.3 基于 AB0 型关联度的灰色故障诊断

- 5.3 小波分析理论及其在故障诊断中的应用

- 5.3.1 小波变换基本原理

- 5.3.2 小波包基本原理

- 5.4 基于小波包分解的陶瓷裂纹灰色诊断

- 5.4.1 裂纹诊断方法

- 5.4.2 实验研究

- 5.5 本章小结

- 6 基于虚拟仪器技术的坯泥内应力软测量系统的实现

- 6.1 虚拟仪器及 LabVIEW

- 6.1.1 虚拟仪器的概念、组成及优点

- 6.1.2 LABVIEW 概述

- 6.2 坯泥内应力软测量系统的总体设计

- 6.3 软测量系统的硬件平台设计

- 6.3.1 传感器的选择

- 6.3.2 数据采集电路设计

- 6.4 软测量系统的软件平台设计

- 6.4.1 数据采集模块的设计与实现

- 6.4.2 神经网络模块的设计与实现

- 6.5 系统测试

- 6.6 本章小结

- 7 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].污水处理软测量技术研究进展[J]. 净水技术 2020(04)

- [2].软测量技术研究及其专利分析[J]. 河南科技 2015(24)

- [3].浅谈软测量技术实现多相流计量[J]. 中国新技术新产品 2015(14)

- [4].软测量技术及其在过程检测中的应用研究[J]. 山东化工 2013(04)

- [5].污水处理系统中软测量技术的应用[J]. 企业科技与发展 2012(06)

- [6].软测量技术进展[J]. 科技信息 2012(25)

- [7].软测量技术及其应用[J]. 科技广场 2010(03)

- [8].软测量技术在石化过程中的应用[J]. 当代化工 2009(02)

- [9].打浆度软测量技术的研究及应用[J]. 自动化技术与应用 2012(08)

- [10].软测量技术在化工生产中的应用[J]. 云南化工 2012(06)

- [11].软测量技术在循环水浓缩倍率计算中的应用[J]. 电子设计工程 2014(07)

- [12].软测量技术在工业上的实施探讨[J]. 价值工程 2011(35)

- [13].基于软测量技术的化工过程优化控制策略[J]. 浙江大学学报(工学版) 2013(07)

- [14].火电厂煤粉浓度的软测量技术研究[J]. 电力科学与工程 2013(08)

- [15].基于软测量技术的丁苯橡胶聚合率在线检测[J]. 化工自动化及仪表 2010(10)

- [16].基于频域分解的房间冷负荷建模及软测量技术[J]. 仪器仪表学报 2015(05)

- [17].软测量技术在火力发电厂中的应用[J]. 科技传播 2013(06)

- [18].软测量技术及其应用[J]. 自动化仪表 2008(01)

- [19].基于神经网络的汽包水位软测量研究[J]. 仪器仪表用户 2008(01)

- [20].基于软测量技术的间歇聚合过程质量控制[J]. 计算机与应用化学 2015(08)

- [21].烧碱浓度的数学模型与软测量技术[J]. 自动化博览 2010(09)

- [22].软测量技术在密闭电石炉生产中的应用[J]. 商业故事 2015(26)

- [23].火电厂热工参数软测量技术研究[J]. 中国设备工程 2018(23)

- [24].软测量技术在生料立磨细度在线检测中的应用[J]. 水泥工程 2014(05)

- [25].软测量技术用于油田蒸汽计量[J]. 油气田地面工程 2013(03)

- [26].软测量技术在化工安全生产故障预警仿真系统中应用研究[J]. 自动化与仪器仪表 2010(03)

- [27].基于严格机理模型的精馏塔软测量技术的开发[J]. 石油化工 2012(05)

- [28].重叠控制技术在聚合反应釜上的应用[J]. 现代工业经济和信息化 2012(24)

- [29].轻烃分离装置液化气C5+含量软测量应用[J]. 自动化仪表 2018(08)

- [30].时延系统中T-LSSVR动态软测量建模方法研究[J]. 计量学报 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5b838c6f2df8fa283d1c265b.html