# 304不锈钢微电极腐蚀行为研究

### 论文摘要

微系统(MEMS)技术的发展开辟了一个全新的技术领域和产业,是关系到国家科技发展、国防安全和经济繁荣的一项关键技术。材料的腐蚀失效是微系统领域的一个关键性问题。因此,研究微电极腐蚀行为特征,微电极与宏电极在腐蚀行为上的异同,以及尺寸效应对微电极表面电化学反应、表面传质过程的特征和点蚀敏感性的影响,对MEMS的发展具有重要意义。本文采用飞秒激光加工技术制作了304奥氏体不锈钢微悬臂梁试样,利用搭建的微动实验平台将微试样封装制作成微电极。研究了304不锈钢微悬臂梁电极在0.9%NaCl溶液中的腐蚀疲劳行为以及电化学阻抗谱特征,探讨了微系统与宏系统的腐蚀行为特征和规律。同时,制作了系列微盘电极,采用动电位扫描、交流阻抗(EIS)和电化学噪声(EN)等电化学方法研究了304不锈钢在3%NaCl溶液中的腐蚀电化学行为,讨论了尺寸效应对微电极表面电化学反应、传质过程的特征和点蚀敏感性的影响。腐蚀性介质极大地降低微悬臂梁试样疲劳寿命;宏电极阻抗谱表现出很大的容抗弧特征,阳极过程是整个反应的控制步骤,而微悬臂梁电极阳极过程表现为电化学控制,阴极过程是电化学放电和传质过程共同作用的结果,阴极过程是整个反应的控制步骤。随着电极面积的不断减小,极限扩散电流密度增大,极限扩散电流密度与电极直径间具有非线性关系,表明是非线性扩散作用导致微电极的扩散动力学和腐蚀行为发生变化。微电极的尺寸效应对其腐蚀行为的影响主要表现为:随着电极尺度的减小,极限扩散电流密度增大,溶液阻抗减小,双电层电容增大,自腐蚀电位逐渐负移,腐蚀电流密度逐渐增大。几何尺寸对点蚀敏感性有显著的影响,电极面积越小,越难产生亚稳态小孔腐蚀的噪声电位峰和噪声电流峰,直径小于200微米的电极表现为均匀腐蚀,在微尺度下,局部腐蚀(点蚀)发生的可能性大大降低。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 微系统概述

- 1.2 微系统的腐蚀

- 1.3 微电极概述

- 1.4 本课题的研究意义、研究内容、创新之处和实验步骤

- 2 试验方法

- 2.1 引言

- 2.2 实验材料和实验仪器

- 3 结果与讨论

- 3.1 0.9% NaCl溶液中微电极腐蚀行为研究

- 3.2 3%NaCl溶液中尺寸效应对腐蚀电化学行为的影响

- 4 全文总结

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].P-97微电极拉制仪加热片不加热的原因分析[J]. 医疗卫生装备 2011(06)

- [2].导航微电极治疗卵巢囊肿120例临床价值研究[J]. 中国美容医学 2012(12)

- [3].Pt超微电极的制作及性能的研究[J]. 中山大学研究生学刊(自然科学.医学版) 2010(01)

- [4].非损伤微测Zn~(2+)选择性微电极的研发及应用[J]. 土壤 2020(02)

- [5].基于SOI硅片的硅微电极制作与评估(英文)[J]. 半导体学报 2008(11)

- [6].多阶柱状微电极加工模型及试验研究[J]. 机械工程学报 2011(17)

- [7].活体微电极抗蛋白质吸附的研究进展[J]. 分析化学 2019(10)

- [8].聚酰亚胺基柔性神经微电极的优化[J]. 西安交通大学学报 2010(07)

- [9].导电聚合物修饰的柔性神经微电极的制备与界面性质[J]. 功能材料与器件学报 2010(05)

- [10].现代电子技术对神经电生理学研究的推动[J]. 生物医学工程学杂志 2008(06)

- [11].蓝牙程控微电极拉制仪的研制[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [12].多通道柔性神经微电极加工工艺[J]. 光学精密工程 2009(10)

- [13].基于微电极的曝气生物滤池生物膜内氧分布[J]. 环境工程学报 2016(09)

- [14].微电极针尖的制备方法[J]. 中国制造业信息化 2012(03)

- [15].神经微电极专利技术综述[J]. 科技创新与应用 2016(25)

- [16].一种微细电火花加工用耐损耗电极(英文)[J]. Chinese Journal of Aeronautics 2009(03)

- [17].一种修饰微电极的制备及其在维生素C测定中的应用[J]. 分析试验室 2009(11)

- [18].粉末微电极的制备及特征分析[J]. 郧阳师范高等专科学校学报 2008(03)

- [19].活体原位电化学检测鼠脑内的过氧化氢和多巴胺[J]. 分析化学 2019(10)

- [20].银粉末微电极的CV和EIS研究[J]. 河南教育学院学报(自然科学版) 2015(02)

- [21].银纳米修饰微电极的制备及其对H_2O_2的测定[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(20)

- [22].新型碳纳米管超微电极日前在英国面世[J]. 功能材料信息 2008(03)

- [23].多通道微电极记录在帕金森病脑深部电刺激定位中的作用[J]. 临床神经外科杂志 2016(06)

- [24].肾上腺素在碳纳米管粉末微电极上的电化学行为及测定[J]. 湖北第二师范学院学报 2008(02)

- [25].(超)微电极在能源材料领域中的应用[J]. 科学通报 2014(Z2)

- [26].帕金森病96例给予微电极引导立体定向脑内核团毁损术治疗的临床观察[J]. 世界最新医学信息文摘 2016(65)

- [27].多巴胺在碳纳米管粉末微电极上的伏安行为及分析应用[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [28].新型碳纳米管超微电极日前在英国面世[J]. 电子元件与材料 2008(11)

- [29].微电极在污水生物处理生物膜微观特性研究中的应用[J]. 北京工业大学学报 2020(04)

- [30].微电极制备、表面修饰及活体/单细胞电分析应用[J]. 化学进展 2017(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5b87e5dc298b43914b81813b.html