# 岩土工程勘察中的水文地质问题分析

中国有色金属工业西安勘察设计研究院陕西西安710054

摘要：进入二十一世纪后，我国建筑行业迅速发展，人们对于建筑工程质量的要求更为严苛，岩土工程勘察中的水文地质问题直接影响勘察质量，以至于影响后期的设计、施工及建筑物的安全。在勘察过程中，如何对场地存在的水文地质问题进行分析，并认清其危害是水文地质勘察的关键问题。鉴于此，本文针对岩土工程勘察中的水文地质问题的危害分析意义重大。

关键词：岩土工程勘察；水文地质；危害；问题；分析

引言

水文地质勘察作为岩土工程勘察中的关键环节，能够获取工程场地的相关水文信息及各岩土层的水文地质参数，对工程的稳定性和安全性具有重要的作用，因此加强水文地质勘察显得尤为重要。将水文地质工作运用在岩土工程勘察中，需要采取恰当的方法来测定水文地质的参数，加强其在勘察工作中的积极作用，从而实现岩土工程行业的可持续发展。

一、岩土工程勘察中的水文地质重要性

查明场地的水文地质条件是岩土工程勘察中的一项重要任务，场地的水文地质条件对工程设计、施工及今后的运维有较大的影响。如建筑物周边的地下水不仅会在很大程度上影响周围岩土层的物理力学性质，也会对建筑物的本身造成影响;同时地下水作为岩土资源的重要组成部分，也会影响建筑物周边环境，从而影响岩土工程勘察工作。可以说，在岩土工程勘察中重视对水文地质的勘察工作，全面分析水文地质条件对建筑物地基及建筑物结构的影响，可以促进勘察效率与质量的提升，为后续工程的开展提供数据与理论支撑。目前在许多非官方或官方的岩土工程勘察中，多是象征性进行水文地质工作，对水文类的地质因素加以忽视，致使后续设计施工中缺乏可靠有效的水文地质资料，为后续设计、施工埋下安全隐患。如勘察中对地下水位、基坑涌水量、是否具有承压性及水头高度等参数提供不准确甚至缺失，极容易造成设计对抗浮作用估计不足，因基坑开挖卸荷后造成基底隆起，对建筑安全构成直接危害，基于这种情况，需要准确查明水文条件，对不同水文地质情况进行准确评价，预测可能发生的危害，做好积极的应对，从而确保工程的持久性及安全性。

二、工程地质勘察中水文地质的危害问题

1、潜水位的上升对岩土工程的影响

造成潜水位上升的因素较多，包括地质因素、水文气象因素及人为因素等等。如果潜水位上升就会对岩土工程带来不同程度的损害。如一些特殊的岩土层结构被破坏，导致各种强度、软化性、渗透性等发生变化；会导致周边土壤层盐渍化，地下水对建筑材料的腐蚀性变强；也会使得一些河岸、斜坡等结构的岩土结构崩塌，破坏地质层结构；还有一些比较严重的影响就是地基结构出现一定的空洞，地下水涌进，使得地基设施的重力不稳，影响建筑物的整体稳定性。

2、地下水下降对岩土工程的影响

地下水在呈现下降情况之后，会导致岩土项目出现严重状态不一的受损问题。通过对我国当前各个地下水水位下降情况引发根本进行分析总结后可以发现，由于人为不良因素所造成的占据很大比例，由于人为因素的干扰造成地下水水位出现严重的不均匀下降情况，像是过于集中或者是大量的取用地下水，进而导致地下水的取用量过多，导致地下出现大小不一的漏斗区。同时很多项目施工也会引发地下各个区域呈现严重程度不一的水位下降问题。像是软土地基的排水加固施工等地下水下降问题一般会导致地面塌陷、地裂或者是地面下沉等情况，导致岩土的稳定性受到很大的影响，也是建筑项目的合理性、科学性大受影响。现在已经有部分区域由于排水问题或者是抽水量过多导致地下水位出现不同程度的下降情况，造成地下形成漏斗区，该漏斗区并不断的扩大，一方面会导致该地区水资源出现枯竭情况，另一方面也会导致地面坍塌或者是地裂事故出现。

3、地区间的潜水位

地区间潜水位危害指由于水利工程的建设，引发该地区间潜水位上升，导致建筑工程地基软化，破坏建筑工程结构，最终影响建筑工程安全性，降低其使用年限。值得注意的是，地区间潜水位的上升会造成施工点地下水砂土饱和，造成原预埋管道突涌等问题。影响地区间潜水位上升的因素:第一，水利工程的建设;例如:修建水库;第二，自然因素。

三、岩土工程勘察中水文地质危害问题的解决措施

1、强化理论知识研究

首先，水文地质勘察的核心环节是工程场地内地下水的研究。基于此，相关勘察人员应强化理论知识研究，尤其是针对地下岩层的水理特点。地下岩层水理指地下岩层与水之间经过作用，从而显示出的具体特性。同时，还应加强对于地下岩层物理特性的学习，将两者进行科学整合，进而得出全面的施工地区水文地质评估报告;其次，构建地下水勘察体系，要求相关勘察人员依据工程规定，统一地下水勘察标准，确定勘察整体目标，针对地下水勘察过程中面临的问题，提出相关解决及预防方案，得出建筑工程施工风险评估报告，为建筑企业提供理论支持;最后，建筑企业应大力引进专业型勘察人才以满足短期人才缺口，政府相关部门则可加强对于此类型人才的培养力度，出台后续扶持性政策，以保障我国专业型勘察人才资源的调配。

2、健全岩土工程勘察管理体系

虽我国岩土工程勘察已具备完善的法律法规，但勘察人员在实际勘察中，占据重要实际操作地位。勘察人员基于健全的岩土工程勘察机制，对水文地质进行整体检测的工作。可当岩土工程勘察机制不健全时，勘察人员只能依据传统经验，缺乏科技手段做保障，从而影响整体勘察质量。

四、水文地质勘察常用的方法

1、实验分析法

该方法需要工作人员把勘察地点中所收集到的各个参数样本带回到实验室，通过实验的方式来检查以及分析各个参数样本。现在常用的实验分析手段为放水方法、连通技术、抽水手段以及注水方法、压水措施等。其中抽水实验方法的应用范围较广，应用力度较大，通过该方法再借助于计算仪器以及测量，可以获取实际抽水量以及抽水孔特征曲线等多种信息，通过分析了解这些数据，能够更为深刻的分析了解含水层的各个特性，进而使相关部门可以更为具体全面的掌握所勘测地点的岩土具体水文地质环境情况，特别是水文因素。具体来说，实验分析法可以为工作人员提供质量较好的参考资料，具有一定的参考价值，然而其全面性较差，应当和其他勘察手段配套使用。

2、工具探测法

在开展岩土工程项目的勘察作业时，为了使水文地质工作质量更有保障，需要通过、精密度高以及更为先进、可靠的探测设备来准确的探测勘察场地内的地质岩石基本性质，具体涉及到地质岩石的密度、成分以及电性等因素。进而使作业人员更好的了解以及掌握该区域范围的水文地质情况，使岩土工程项目以及建筑项目的施工方案更具有可操作性以及科学合理性。工具探测法的应用范围也较大，同时具有较强的适用性以及针对性。当前在开展水文地质勘察作业时，电磁波探测、声波探测以及浅震探测等手段的应用力度较大。工具探测法拥有很多优势，比如说可保证探测速度，同时针对性强，并有较强的实用性，但是其需要和其他勘察手段共同应用。

结语

综上所述，岩土工程勘察中对水文地质问题进行全面的了解和掌握，不仅有利于后期对建筑物的有效防护，落实地质勘察标准，通过实时监测地下水的动态变化状态，可以有效防治水文地质问题的危害性风险，进一步提高建筑物的稳定性，保证人类的居住安全。

参考文献

［1］黄清龙．岩土工程勘察中的水文地质问题分析［J］．门窗，2013(04):307－309．

［2］贾红殿．岩土工程勘察中水文地质问题研究［J］．门窗，2014(03):39-392.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5bb9e875be534bee18bd5ff0.html