# 基于卫星遥感影像的交通状态判别研究

### 论文摘要

随着高分辨率卫星遥感图像商业化的出现,从遥感影像获取大范围道路交通信息进行交通状态评价,已经成为智能交通系统中大家关注的一个热点。本文旨在研究从QuickBird卫星遥感影像中提取车辆运动速度的方法,并由提取的速度判断交通状态。本文的主要研究内容有以下几个方面：(1)根据QuickBird卫星遥感传感器在全色和多波段影像成像时存在时间差的特点,分析如何得到该时间差内车辆的移动距离,从而获得运动车辆的速度,并构建了提取速度参数的关键技术流程,且详细介绍了关键技术理论；(2)利用构建的提取车辆速度的方法,对样本影像数据进行包括全色影像的高斯平滑滤波和增强处理、多光谱影像的IHS变换处理以及基于灰度和特征的影像匹配等图像处理,提取出全色和多光谱状态下的车辆位置坐标,估计车辆的速度值,进而判断交通状态；(3)采用QuickBird卫星影像的两组实验数据验证该方法,实验一以北京市区主干道的影像为实验数据,采用基于灰度的影像匹配方法,对全色和多光谱影像进行匹配融合；实验二以八达岭高速近城区路段为实验数据,采用基于特征的影像匹配方法,对图像进行融合匹配；实验结果与现实交通状况相吻合。本研究提出的基于卫星遥感影像的交通状态判别方法作为一种新的用于交通领域的技术手段,具有一定的探索价值。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 交通状态判别研究的必要性

- 1.1.2 卫星遥感技术的迅速发展

- 1.2 交通状态识别研究现状

- 1.2.1 交通流参数获取技术的研究现状

- 1.2.2 交通状态判别方法综述

- 1.3 基于卫星遥感影像的交通状态识别研究

- 1.3.1 基于卫星遥感影像的交通状态判别研究现状

- 1.3.2 基于卫星遥感影像的交通状态判别的优势

- 1.3.3 基于卫星遥感影像的交通状态判别所面临的问题

- 1.4 主要研究内容及论文框架

- 1.4.1 主要研究内容

- 1.4.2 章节安排

- 1.5 本章小结

- 2 基于卫星遥感影像的速度参数提取的关键理论和技术方法

- 2.1 基于卫星遥感影像的速度参数提取的基本思路

- 2.2 基于卫星遥感影像的速度参数提取的关键理论和技术

- 2.2.1 全色影像的高斯平滑滤波处理

- 2.2.2 RGB到IHS的影像色彩空间变换

- 2.2.3 卫星遥感影像的匹配技术

- 2.3 速度、交通密度及其相互关系

- 2.3.1 交通速度

- 2.3.2 交通密度

- 2.3.3 速度-密度关系模型

- 2.4 本章小结

- 3 基于卫星遥感影像的速度提取和交通状态判别方法

- 3.1 交通状态的含义和特性

- 3.2 基于卫星遥感影像的交通状态判别技术流程

- 3.3 基于QuickBird卫星影像的车辆位置和速度提取

- 3.3.1 全色影像的图像平滑/增强处理

- 3.3.2 多光谱影像的IHS变换

- 3.3.3 卫星遥感影像匹配

- 3.3.4 车辆位置提取及速度与交通密度计算

- 3.4 交通状态分类及判断准则

- 3.4.1 交通状态分类及评价

- 3.4.2 交通状态判断准则

- 3.5 本章小结

- 4 实例验证及结果分析

- 4.1 遥感影像数据准备

- 4.2 QuickBird卫星遥感拍摄时间差分析

- 4.3 实例验证一

- 4.3.1 速度参数提取

- 4.3.2 状态判别及结果评价

- 4.4 实例验证二

- 4.4.1 速度参数提取

- 4.4.2 状态判别及结果评价

- 4.5 结果分析

- 4.6 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].基于多源高分辨率卫星遥感影像的区域网平差方法研究[J]. 测绘与空间地理信息 2019(12)

- [2].高分辨率卫星遥感影像监测林地动态变化的研究[J]. 农业技术与装备 2019(12)

- [3].卫星遥感影像处理技术及应用实践[J]. 工程技术研究 2020(12)

- [4].卫星遥感影像处理技术及运用实践探微[J]. 数字通信世界 2018(06)

- [5].浙江省0.5米卫星遥感影像采集完成80%[J]. 卫星与网络 2017(07)

- [6].试析免费卫星遥感影像在林业调查设计中的运用[J]. 农业与技术 2015(10)

- [7].一种卫星遥感影像村庄区域提取算法[J]. 传感器与微系统 2017(06)

- [8].关于卫星遥感影像时间分辨率的解析[J]. 测绘与空间地理信息 2019(10)

- [9].免费卫星遥感影像在林业调查设计中的运用——以玛纳斯县为例[J]. 农业与技术 2016(08)

- [10].卫星遥感影像的安全控制策略研究[J]. 测绘科学 2013(04)

- [11].卫星遥感影像在西藏电力线路勘测中的应用[J]. 电力勘测设计 2017(S1)

- [12].基于卫星遥感影像的1∶5000地形图修测探讨[J]. 北京测绘 2014(01)

- [13].改进的暗原色卫星遥感影像去雾技术研究[J]. 地理空间信息 2019(01)

- [14].基于高空间分辨率卫星遥感影像的砂质海岸空间整治效果分析——以营口月亮湾为例[J]. 海洋通报 2017(05)

- [15].快速制作可应用于导航系统的卫星遥感影像[J]. 测绘与空间地理信息 2013(10)

- [16].卫星遥感影像技术在电力勘测中的应用[J]. 科技创业家 2013(20)

- [17].基于高分一号卫星遥感影像的城市绿地提取对比研究[J]. 矿山测量 2017(03)

- [18].基于卫星遥感影像在农村土地承包经营权确权登记中的应用[J]. 河南农业 2017(26)

- [19].卫星遥感影像在农村土地承包确权登记中的应用[J]. 城市地理 2018(04)

- [20].基于海岸线状特征匹配的近海域卫星遥感影像定位[J]. 海军航空工程学院学报 2018(02)

- [21].利用卫星遥感影像对山东省1∶1万基础测绘数据进行更新的方法探讨[J]. 山东国土资源 2009(10)

- [22].浅析卫星遥感影像在林业建设中的应用[J]. 科学技术创新 2020(07)

- [23].多源卫星遥感影像的光束法区域网平差[J]. 测绘学报 2009(02)

- [24].高分辨率卫星遥感影像几何处理模型研究综述[J]. 科技资讯 2013(23)

- [25].卫星遥感影像信息缺失检测[J]. 测绘与空间地理信息 2020(07)

- [26].卫星遥感影像在海岛(礁)测图中的应用研究[J]. 海洋测绘 2015(01)

- [27].科学探险家——刘少创[J]. 青少年科技博览(中学版) 2008(05)

- [28].异源高分辨率光学卫星遥感影像联合定位[J]. 测绘科学 2013(03)

- [29].应用隔年卫星遥感影像评估区域麦稻连作水平[J]. 麦类作物学报 2011(04)

- [30].基于震后高分辨率卫星遥感影像的建筑物瓦砾快速提取方法[J]. 应用基础与工程科学学报 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5beff8f24b66554ac110f023.html