# 多用户OFDM和MIMO-OFDM系统的资源分配技术研究

### 论文摘要

多用户正交频分复用（OFDM）系统和多用户多输入多输出（MIMO）-OFDM系统的动态资源分配是下一代移动通信的关键技术,是提高系统容量并满足用户服务质量（QoS）的重要保证。本文针对该课题开展的主要工作如下:首先采用经典的资源分配优化模型,仿真比较了OFDM系统的功率平均分配和注水分配下系统容量性能。由于注水算法在解决该离散问题时会累积量化误差,难以获得最优解,而且在解决多用户无线资源分配的离散化和多维度优化问题时复杂度很高,为更有效地利用无线资源并提高分配精度,在总发射功率有限和满足各用户QoS的限制条件下,将容量性能以接入用户数来体现,把最大化接入用户数作为优化目标。为获得该优化问题的最优解,采用了离散优化方法中的贪婪算法。由于经典贪婪算法没有启发函数的引导,不能确保获得多用户时的最优解,因此把用户优先权作为贪婪算法的启发函数,将该分配问题转化为多个单用户的功率分配,达到降维的目的。仿真结果表明,这种改进贪婪算法与经典算法相比增加了系统接入用户数,在接入用户数相等情况下可减少功率消耗,从而实现系统功率的高效利用。在获得上述结论后,进一步研究了多用户MIMO-OFDM系统的资源分配问题。在系统容量最大化优化模型下,把多用户OFDM系统的贪婪算法和启发函数扩展到多用户MIMO-OFDM系统中,利用用户优先权松弛了用户维约束条件,再利用信道状态信息排序简化了优化过程,降低了优化问题的复杂度,但某些用户数据速率性能较差。为了改进用户数据速率性能,并考虑到用户公平性,采用了功率比例补偿分配。仿真结果表明,该策略可使所有接入用户获得较好的数据速率性能,且当天线和子载波越多时数据速率性能越好。本文的模型、方法和结果可为下一代移动通信的多用户无线资源管理提供借鉴。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 单用户OFDM 系统的无线资源分配

- 1.2.2 多用户OFDM 系统的无线资源分配

- 1.2.3 MIMO-OFDM 系统的子载波、功率和比特分配

- 1.3 本文的研究内容

- 1.4 本文的结构安排

- 第二章 系统结构和优化模型

- 2.1 OFDM 技术

- 2.2 MIMO 技术

- 2.2.1 空间复用技术

- 2.2.2 空间分集技术

- 2.2.3 MIMO-OFDM 系统结构

- 2.3 动态资源分配优化模型

- 2.4 小结

- 第三章 OFDM 系统的功率分配算法

- 3.1 概述

- 3.2 平均分配算法

- 3.3 注水算法

- 3.3.1 迭代注水算法

- 3.3.1.1 迭代注水算法

- 3.3.1.2 改进迭代注水算法

- 3.3.2 线性注水算法

- 3.4 仿真比较与分析

- 3.5 小结

- 第四章 多用户MIMO-OFDM 系统无线资源分配

- 4.1 概述

- 4.2 多用户OFDM 系统无线资源分配

- 4.2.1 系统模型和优化模型

- 4.2.2 动态子载波和比特分配

- 4.2.2.1 贪婪算法

- 4.2.2.2 改进贪婪算法

- 4.2.3 仿真比较与分析

- 4.3 多用户MIMO-OFDM 系统无线资源分配

- 4.3.1 系统模型

- 4.3.2 优化模型

- 4.3.3 动态子载波分配

- 4.3.4 比例补偿功率分配

- 4.3.5 仿真比较与分析

- 4.4 小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 本文主要结论

- 5.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于IT++的MIMO-OFDM非线性预编码仿真研究[J]. 通信技术 2013(12)

- [2].基于训练序列的大规模MIMO-OFDM同步方法分析[J]. 山西电子技术 2020(02)

- [3].基于MIMO-OFDM系统的盲源分离算法研究[J]. 电子设计工程 2015(05)

- [4].基于遗传模拟退火算法的MIMO-OFDM系统资源分配[J]. 数据采集与处理 2012(S1)

- [5].基于容量最大化的多用户MIMO-OFDM子载波分配算法[J]. 电讯技术 2011(09)

- [6].MIMO-OFDM系统中基于波束成形的自适应资源分配技术研究[J]. 数据通信 2009(04)

- [7].自适应传输技术在MIMO-OFDM系统中的应用[J]. 信息通信 2008(06)

- [8].第四代移动通信中MIMO-OFDM技术研究[J]. 山西电子技术 2008(03)

- [9].基于训练序列的MIMO-OFDM同步技术改进[J]. 山西电子技术 2017(02)

- [10].MIMO-OFDM系统同步方法的循环前缀结构及算法改进[J]. 无线通信技术 2017(03)

- [11].一种自适应门限的MIMO-OFDM系统帧同步方法[J]. 现代电子技术 2010(01)

- [12].MIMO-OFDM两跳再生中继系统下的迭代功率分配[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [13].一种降低MIMO-OFDM系统峰均功率比的新方案[J]. 应用科技 2009(12)

- [14].基于MIMO-OFDM系统的信道估计算法分析[J]. 现代电子技术 2008(21)

- [15].一种新的MIMO-OFDM通信系统比特分配方案[J]. 计算机工程与应用 2008(11)

- [16].MIMO-OFDM技术在无人机数据链中的仿真运用[J]. 兵工自动化 2014(05)

- [17].基于MIMO-OFDM机制的紫外光通信传输系统的研究[J]. 数字通信 2013(03)

- [18].基于子空间的MIMO-OFDM盲信道估计[J]. 信息通信 2012(05)

- [19].散射角及天线间距对MIMO-OFDM信道容量影响的研究[J]. 软件 2011(04)

- [20].基于多用户MIMO-OFDM的联合发送技术研究[J]. 电子技术 2010(01)

- [21].多用户MIMO-OFDM系统中基于非理想反馈的自适应子载波分配[J]. 中国科学技术大学学报 2010(04)

- [22].MIMO-OFDM系统基于实时业务的跨层子载波分配(英文)[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [23].基于智能天线的多用户MIMO-OFDM联合发送技术研究[J]. 电子技术应用 2010(10)

- [24].基于MIMO-OFDM的高速水声通信技术研究[J]. 通信技术 2009(11)

- [25].MIMO-OFDM系统的自适应多用户分集及性能分析[J]. 电子学报 2008(07)

- [26].分布式MIMO-OFDM定时同步算法的研究及比较[J]. 计算机系统应用 2014(04)

- [27].一种基于MIMO-OFDM系统快速收敛盲信道估计方法[J]. 信息工程大学学报 2013(06)

- [28].双选择瑞利信道MIMO-OFDM存在信道估计误差分析[J]. 北京邮电大学学报 2012(01)

- [29].MIMO-OFDM系统中的多载波联合预编码方法[J]. 信息技术 2011(06)

- [30].MIMO-OFDM系统中降低峰均功率比技术的研究[J]. 山西电子技术 2011(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5bf8485f36967e32e69bd84b.html