# 多壁碳纳米管的表面改性及其与环氧树脂复合研究

### 论文摘要

多壁碳纳米管（MWCNTs）独特的结构特点赋予了其优异的性能,自发现以来倍受研究者的关注,有望成为先进复合材料的理想增强体。然而,原始MWCNTs一方面因其易缠绕、团聚,使其在聚合物基体中难以分散均匀,另一方面,因表面呈化学惰性,使其难以与基体材料形成强的界面结合力,从而限制了其应用范围。功能化是解决这两个问题的有效途径,现已成为近年来的研究热点。本研究在对MWCNTs进行氧化的基础上,利用硅烷偶联剂对其进行进一步功能化处理,选择环氧树脂（Ep）作为基体材料,功能化后的MWCNTs为增强体,采用溶液共混法制备了碳纳米管/环氧树脂纳米复合材料,研究了MWCNTs对复合材料力学、热性能以及电性能的影响。首先,通过采用三种氧化体系（H2SO4/H2O2, H2SO4/K2Cr2O7, H2SO4/HNO3）对原始MWCNTs进行氧化处理的比较,发现采用H2SO4/ HNO3体系所获得的产物的综合效果最佳,MWCNTs的管状结构未见明显破坏。在此基础上,采用硅烷偶联剂对其进行表面改性,采用红外光谱、拉曼光谱、热失重、Zeta电位激光粒度分析仪、场发射扫描电镜、能量散射谱分析仪以及透射电镜对表面改性的样品进行了表征,研究结果显示氧化MWCNTs表面接上硅烷分子,氧化MWCNTs与改性后MWCNTs样品均能在水相中形成稳定的分散。其次,采用溶液共混法制备了MWCNTs/Ep（AG80）基复合材料,考察改性后MWCNTs不同含量对复合材料力学性能、热学性能以及导电性能的影响,研究结果表明,与未处理碳管相比功能化MWCNTs在AG80基体树脂中分散效果和界面作用得到显著增强,复合材料的力学性能和导电性显著提高,并保持较好的热稳定性;当添加量达到0.75wt%时综合力学性能最佳。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 碳纳米管

- 1.2.1 碳纳米管的发现

- 1.2.2 碳纳米管的结构

- 1.2.3 碳纳米管的制备

- 1.2.4 碳纳米管的性能

- 1.2.5 碳纳米管的表面改性及应用

- 1.3 环氧树脂

- 1.3.1 环氧树脂概况

- 1.3.2 环氧树脂性能特点

- 1.3.3 环氧树脂基复合材料的应用

- 1.4 多壁碳纳米管/环氧树脂基复合材料的研究

- 1.4.1 MWCNTs/Ep 复合材料的制备方法

- 1.4.2 MWCNTs/Ep 复合材料的性能

- 1.4.3 MWCNTs/Ep 复合材料存在问题及发展方向

- 1.5 本课题选题背景和主要研究内容

- 第2章 试样的制备与性能测试及表征

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 原材料

- 2.1.2 仪器

- 2.1.3 试样的制备

- 2.2 试样性能测试及表征

- 2.2.1 羧基浓度的测定

- 2.2.2 FT-IR 测试

- 2.2.3 Raman 光谱测试

- 2.2.4 TG-DSC 测试

- 2.2.5 高分辨透射（TEM）电镜观察

- 2.2.6 场发射扫描电镜（SEM）观察

- 2.2.7 能谱测试

- 2.2.8 Zeta 电位及有效粒径测试

- 2.2.9 分散性表征

- 2.2.10 复合材料的性能测试

- 第3章 多壁碳纳米管的氧化处理对比研究

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 设备、仪器及表征方法

- 3.2.2 试样制备

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 氧化MWCNTs 的红外光谱

- 3.3.2 氧化MWCNTs 的拉曼光谱

- 3.3.3 氧化MWCNTs 的形貌

- 3.3.4 氧化MWCNTs 的热重

- 3.3.5 氧化MWCNTs 表面的羧基、羟基含量

- 3.3.6 氧化MWCNTs 的分散稳定性

- 3.4 小结

- 第4章 硅烷偶联剂改性MWCNTs 的研究

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 设备、仪器及表征方法

- 4.2.2 硅烷偶联剂改性MWCNTs

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 Si-MWCNTs 的红外光谱

- 4.3.2 Si-MWCNTs 的能谱

- 4.3.3 Si-MWCNTs 的热失重

- 4.3.4 Si-MWCNTs 的分散稳定性

- 4.3.5 Si-MWCNTs 的形貌

- 4.4 小结

- 第5章 多壁碳纳米管/环氧树脂基复合材料的研究

- 5.1 前言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 设备、仪器及表征方法

- 5.2.2 MWCNTs/Ep 复合材料的制备

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 MWCNTs 在复合材料中的分散效果

- 5.3.2 Si-MWCNTs 含量对复合材料冲击性能的影响

- 5.3.3 Si-MWCNTs 含量对复合材料拉伸性能的影响

- 5.3.4 Si-MWCNTs 含量对复合材料弯曲性能的影响

- 5.3.5 Si-MWCNTs 增强增韧机理分析

- 5.3.6 Si-MWCNTs 对复合材料热性能的影响

- 5.3.7 Si-MWCNTs 对复合材料电性能的影响

- 5.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].碳纳米管:个性十足的神奇材料[J]. 中国粉体工业 2018(04)

- [2].多壁碳纳米管致人肝癌细胞HepG2毒性及代谢酶表达变化[J]. 新型炭材料 2019(06)

- [3].碳纳米管/聚醚砜复合纳滤膜的制备及性能研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [4].垂直生长碳纳米管阵列可见光高吸收比标准研制及其特性表征分析[J]. 中国计量 2020(02)

- [5].钯负载硫修饰碳纳米管复合材料在电催化中的应用[J]. 西部皮革 2020(03)

- [6].改性多壁包镍碳纳米管复合材料的制备及其电催化性能研究[J]. 池州学院学报 2019(06)

- [7].德国研发成功首个碳纳米管16位计算机[J]. 上海节能 2020(01)

- [8].首个碳纳米管浆料国际标准发布[J]. 山西化工 2020(01)

- [9].碳纳米管纤维及其传感器力电性能实验研究[J]. 应用力学学报 2020(02)

- [10].建筑装饰用碳纳米管的制备及性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(02)

- [11].多壁碳纳米管和重金属镉的细菌毒性及影响机制[J]. 浙江农林大学学报 2020(02)

- [12].刷屏的碳纳米管芯片技术,中国进展如何?[J]. 功能材料信息 2019(05)

- [13].超长碳纳米管的结构调控与制备:进展与挑战[J]. 化学通报 2020(07)

- [14].功能化碳纳米管/环氧树脂复合材料的性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(12)

- [15].碳纳米管负载纳米铁复合材料的绿色合成及其对U（Ⅵ）的去除[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [16].碳纳米管/聚合物电磁屏蔽复合材料研究进展[J]. 微纳电子技术 2020(08)

- [17].垂直碳纳米管的制备方法及其应用进展[J]. 材料研究与应用 2020(02)

- [18].基于粗粒化方法的类超级碳纳米管自由振动研究[J]. 固体力学学报 2020(04)

- [19].碳纳米管纤维制备方法及应用概述[J]. 中国纤检 2020(08)

- [20].碳纳米管在毛细管电泳中用于多肽的分离[J]. 分析试验室 2020(10)

- [21].碳纳米管纤维的研发[J]. 合成纤维 2020(11)

- [22].多壁碳纳米管固相萃取/超高效液相色谱-串联质谱测定烤烟中粉唑醇残留量[J]. 食品安全质量检测学报 2020(20)

- [23].碳纳米管阵列仿生黏附受静电作用影响的研究进展[J]. 材料导报 2020(19)

- [24].我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破[J]. 河南科技 2018(16)

- [25].碳纳米管环氧树脂复合材料的拉敏性研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)

- [26].碳纳米管衍生物的合成及应用研究进展[J]. 巢湖学院学报 2018(06)

- [27].碳纳米管在食品农药多残留测定中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2019(13)

- [28].碳纳米管材料在航天器上的应用研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S1)

- [29].硬脂酸/改性碳纳米管复合相变储热材料性能[J]. 储能科学与技术 2019(04)

- [30].硫辅助填充高压Fe_5C_2/Fe_7C_3单晶相的少壁碳纳米管研究（英文）[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5bff8a5fe584990faf4c2f90.html