# SiO2基体上直流磁控溅射LaB6/ITO复合薄膜的性能研究

### 论文摘要

磁控溅射技术是一种高效的薄膜沉积工艺,近年来被得到广泛应用,据报道纳米LaB6颗粒在近红外波具有很好的吸收性,ITO薄膜作为代表性的透明导电材料,在中红外波段具有较强的光反射效应,为了综合两种材料在红外光波段的的特点,本文通过直流磁控溅射方法在玻璃基体上沉积了LaB6/ITO复合薄膜,并利用X射线衍射仪、原子力显微镜、场发射扫描电镜等测试仪器研究了退火及不同溅射条件下LaB6/ITO薄膜组织、结构及光电性能的变化。LaB6/ITO双层薄膜的结构受第一层LaB6层溅射工艺跟退火工艺的共同影响,退火促进了薄膜(222)晶向的生长。溅射条件对薄膜的生长有很大的影响,只在氩气氛围下溅射容易形成不均匀的结构,加入偏压后薄膜生长更加致密,结晶更完全,功率过高或者过低薄膜容易出现坍塌现象,因为薄膜内部存在较大的内应力。薄膜的生长模式为岛状生长,生长过程中出现了“手指状”“圆锥状”的组织。改变四种工艺条件氩气气压、基片偏压、溅射功率、退火温度,均没有得到LaB6的晶体,XPS显示La、B元素没有产生有效结合,透射电镜也证明了LaB6为非晶组织,上层ITO结晶良好。退火后薄膜的断面由柱状晶变为等轴晶,晶格常数变大,为0.3125 nm,硬度与弹性模量值也得到提高。溅射时间为3分钟时,退火后薄膜由非晶态变为多晶,光学透过率、.导电性也明显得到改善,电阻率最高可降低两个数量级。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 本文主要创新点

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 6的结构、性能及研究现状'>1.1.1 LaB6的结构、性能及研究现状

- 1.1.2 ITO的结构、性能及研究现状

- 6、ITO复合材料研究概况'>1.1.3 LaB6、ITO复合材料研究概况

- 1.2 薄膜生长机理及磁控溅射方法

- 1.2.1 薄膜生长

- 1.2.2 磁控溅射原理及研究概况

- 1.3 薄膜的热处理

- 1.4 课题研究的目的及主要内容

- 第二章 试验内容

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验设备与溅射工艺参数

- 2.3 薄膜分析测试方法

- 2.3.1 X射线衍射仪

- 2.3.2 高分辨透射电镜

- 2.3.3 X射线光电子能谱仪

- 2.3.4 热场发射扫描电镜

- 2.3.5 原子力显微镜

- 2.3.6 台阶仪

- 2.3.7 纳米压痕测试仪

- 2.3.8 紫外/可见/近红外分光光度计

- 2.3.9 霍尔测量仪

- 6/ITO薄膜组织结构的影响'>第三章 热处理及溅射工艺对LAB6/ITO薄膜组织结构的影响

- 6/ITO薄膜热处理前后的XRD分析'>3.1 不同溅射工艺下LaB6/ITO薄膜热处理前后的XRD分析

- 6/ITO薄膜热处理前后的XRD分析'>3.1.1 不同氩气气压下LaB6/ITO薄膜热处理前后的XRD分析

- 6/ITO薄膜的XRD分析'>3.1.2 不同基片偏压下热处理前后LaB6/ITO薄膜的XRD分析

- 6/ITO薄膜的XRD分析'>3.1.3 不同溅射功率下热处理前后LaB6/ITO薄膜的XRD分析

- 6/ITO薄膜的XRD分析'>3.1.4 不同热处理温度下LaB6/ITO薄膜的XRD分析

- 6薄膜的XRD、XPS分析'>3.2 LaB6薄膜的XRD、XPS分析

- 6/ITO薄膜热处理前后的AFM分析'>3.3 不同溅射工艺下LaB6/ITO薄膜热处理前后的AFM分析

- 6/ITO薄膜热处理前后的AFM分析'>3.3.1 不同氩气气压下LaB6/ITO薄膜热处理前后的AFM分析

- 6/ITO薄膜热处理前后的AFM分析'>3.3.2 不同基片偏下LaB6/ITO薄膜热处理前后的AFM分析

- 6/ITO薄膜热处理前后的AFM分析'>3.3.3 不同溅射功率下LaB6/ITO薄膜热处理前后的AFM分析

- 6/ITO薄膜的AFM分析'>3.3.4 不同热处理温度下LaB6/ITO薄膜的AFM分析

- 3.3.5 由原子力显微镜观察薄膜生长

- 6/ITO薄膜热处理前后的断口形貌'>3.4 不同溅射工艺下LaB6/ITO薄膜热处理前后的断口形貌

- 6/ITO薄膜热处理前后的断口形貌'>3.4.1 不同氩气气压下LaB6/ITO薄膜热处理前后的断口形貌

- 6/ITO薄膜的断口形貌'>3.4.2 不同基片偏压下热处理前后LaB6/ITO薄膜的断口形貌

- 6/ITO薄膜热处理前后的断口形貌'>3.4.3 不同溅射功率下LaB6/ITO薄膜热处理前后的断口形貌

- 6/ITO薄膜的断口形貌'>3.4.4 不同热处理温度下LaB6/ITO薄膜的断口形貌

- 6/ITO薄膜的能谱分析'>3.5 不同氩气气压下溅射LaB6/ITO薄膜的能谱分析

- 6/ITO薄膜的高分辨分析'>3.6 LaB6/ITO薄膜的高分辨分析

- 6/ITO薄膜的硬度、弹性模量分析'>3.7 LaB6/ITO薄膜的硬度、弹性模量分析

- 3.8 本章小结

- 6/ITO薄膜的光电性能分析'>第四章 LAB6/ITO薄膜的光电性能分析

- 6/ITO薄膜热处理前后的光学性能分析'>4.1 不同溅射工艺下LaB6/ITO薄膜热处理前后的光学性能分析

- 6/ITO薄膜热处理前后的光学性能分析'>4.1.1 不同氩气气压下LaB6/ITO薄膜热处理前后的光学性能分析

- 6/ITO薄膜热处理前后的光学性能分析'>4.1.2 不同基片偏压下LaB6/ITO薄膜热处理前后的光学性能分析

- 6/ITO薄膜热处理前后的光学性能分析'>4.1.3 不同溅射功率下LaB6/ITO薄膜热处理前后的光学性能分析

- 6/ITO薄膜的光学性能分析'>4.1.4 不同热处理温度下LaB6/ITO薄膜的光学性能分析

- 6/ITO薄膜热处理前后的电学性能分析'>4.2 不同溅射工艺下LaB6/ITO薄膜热处理前后的电学性能分析

- 6/ITO薄膜热处理前后的电学性能分析'>4.2.1 不同氩气气压下LaB6/ITO薄膜热处理前后的电学性能分析

- 6/ITO薄膜热处理前后的电学性能分析'>4.2.2 不同基片偏压下LaB6/ITO薄膜热处理前后的电学性能分析

- 6/ITO薄膜热处理前后的电学性能分析'>4.2.3 不同溅射功率下LaB6/ITO薄膜热处理前后的电学性能分析

- 6/ITO薄膜的电学性能分析'>4.2.4 不同热处理温度下LaB6/ITO薄膜的电学性能分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的论文

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5c00bbebbab1cf72c634e6e2.html