# 基于小波变换的CCD图像拼接技术的研究

### 论文摘要

图像拼接算法在图像处理领域是受到越来越多的关注。这类算法具有很强的实用性,在合成全景图像,处理地球卫星照片以及医学图像等领域都有广泛的应用。而本文主要是对CCD图像的拼接进行了深入的研究。本文首先对图像拼接技术进行了概括和总结,介绍了目前图像拼接技术的一些研究成果,总结了图像拼接技术的一般规律。接下来系统地介绍了小波变换理论,其中重点介绍了二维小波变换。在一般的情况下,图像拼接算法可以分为两大类：一类是基于区域的图像拼接算法,另一类是基于特征的图像拼接算法。基于区域的算法优点是比较直观易懂,缺点是运算量大且只适用于图像比较简单的情况,另外由于基于区域的图像拼接算法的匹配运算一般直接利用待拼接图像与参考图像的重叠区域中像素的相关性进行计算,因此图像噪声因素对拼接效果有明显的影响。本文在第四章的基于区域的图像拼接里使用的是比值匹配法,比值匹配法是指在每一幅图像的重叠区域中,相隔一定距离的2列上取出部分像素,而模板需要用它们的比值来确定。然后我们对比值法进行了仿真,并通过仿真结果的对比得出结论：比值法不适合内容接近的图像,会造成拼接错误；比值法适合内容较接近或不接近的图像的拼接。并将小波变换应用于比值法的拼接方法中,给出了仿真结果。在接下来的第五章里,主要完成了基于小波变换模极大值的特征匹配算法。首先给出了特征匹配法的流程。由于小波域中模的极大值点具有图像信号奇异性的信息,所以可将一级小波变换模的极大值点作为特征点。而模的极大值点可定义为不小于其左右邻域且严格大于至少其中之一的点,其相应于图像的边缘点。在求小波变换模极大值之前,需先求小波变换模,然后遍历小波变换模求取小波变换模极大值。本文给出了待拼接图像和参考图像小波变换模的仿真结果,给出了取不同阈值时小波变换模极大值的仿真结果,并对不同阈值时特征点数的多少对拼接速度的影响给出了结论。将小波变换模极大值作为特征点,采用相关运算法进行特征点匹配,给出了相关系数阈值为0.9时匹配的特征点对数。运用全局变换模型进行参考图像到待拼接图像的前向映射,给出了映射(即拼接)的仿真结果(有空洞)。运用全局变换模型进行待拼接图像到参考图像的逆映射,给出了映射(即拼接)的仿真结果(无空洞)。本文的第六章主要是结论与展望,阐述了本文的创新之处和不足之处,并对图像拼接技术的未来做了一个展望。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 CCD图像拼接的意义

- 1.2 国内外相关的研究现状

- 1.3 论文内容与结构

- 1.4 本章小结

- 第二章 小波变换的基本理论

- 2.1 小波变换的实质

- 2.2 二维小波变换

- 2.3 小波函数的类型及选取原则

- 2.4 本章小结

- 第三章 CCD图像的特点及其拼接方法

- 3.1 CCD图像的特点

- 3.2 常用的CCD图像拼接方法及步骤

- 3.3 本文所采用的CCD图像拼接方法

- 3.4 本章总结

- 第四章 基于小波变换的比值拼接方法

- 4.1 比值法的原理

- 4.2 模板的匹配方法

- 4.3 比值法仿真

- 4.4 小波变换在比值法中的应用

- 4.5 本章小结

- 第五章 基于小波变换模极大值的特征匹配法

- 5.1 特征匹配法的流程

- 5.2 特征点提取

- 5.3 特征的匹配

- 5.4 图像拼接

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者简介

- 攻读硕士学位期间研究成果

### 相关论文文献

- [1].电子竞技人员选拔方式研究——基于CCD素质分析模型[J]. 河北企业 2020(08)

- [2].基于CCD传感器的地铁隧道拱顶沉降监测系统[J]. 工业控制计算机 2020(08)

- [3].激光热处理高速升温过程的红外CCD监测方法[J]. 红外技术 2020(08)

- [4].基于CCD的火车车轮踏面磨损自动检测研究[J]. 机械制造 2016(12)

- [5].激光干扰CCD规则亮点分布原理研究[J]. 红外与激光工程 2016(11)

- [6].低温制冷CCD探测器在医疗机器人中的应用[J]. 科技创新与应用 2017(12)

- [7].CCD技术在光学实验教学中的应用[J]. 科教导刊(上旬刊) 2017(02)

- [8].CCD栅介质工艺对多晶硅层间介质的影响[J]. 半导体光电 2017(03)

- [9].基于彩色线阵CCD的蚕卵色选机研究[J]. 机电信息 2017(21)

- [10].CCD与CMOS图像传感器的现状及发展趋势[J]. 电子技术与软件工程 2017(13)

- [11].空间相机CCD信号处理电路匹配性分析[J]. 电子测量技术 2015(11)

- [12].CCD图像传感器和CMOS图像传感器的比较研究[J]. 信息通信 2015(12)

- [13].基于线性CCD搬运机器人弯道控制分析[J]. 山东工业技术 2016(12)

- [14].基于CCD的金属薄板印刷墨层厚度在线检测研究[J]. 包装工程 2014(23)

- [15].基于环境一号卫星CCD影像的磷石膏识别[J]. 遥感技术与应用 2014(06)

- [16].CCD暗电流自动抑制的一种方法[J]. 科学技术与工程 2015(19)

- [17].CCD暗物质实验原型装置放射性氡本底研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [18].CCD对飞秒激光与连续激光响应特性实验研究[J]. 光电技术应用 2017(04)

- [19].基于线性CCD的智能车路径识别控制系统[J]. 电子世界 2015(21)

- [20].基于线性CCD的智能车路径提取与寻迹[J]. 电子测量技术 2016(03)

- [21].通道可编程水色成像光谱仪CCD成像电路设计[J]. 红外技术 2016(07)

- [22].基于CCD无损测量生物组织光学参数[J]. 机械工程与自动化 2016(06)

- [23].基于CCD成像的侧向散射激光雷达几何标定方法[J]. 光子学报 2015(02)

- [24].改进的航空全帧型面阵CCD相机电子式像移补偿方法[J]. 红外与激光工程 2015(05)

- [25].多CCD大幅面扫描仪图像拼接算法与实现[J]. 科技致富向导 2015(08)

- [26].空间应用CCD视频处理器评估测试系统[J]. 光电工程 2013(12)

- [27].一种典型的科学级CCD驱动时序的FPGA设计[J]. 大气与环境光学学报 2012(03)

- [28].基于CCD工艺的模型参数提取测试图形设计[J]. 半导体光电 2011(04)

- [29].基于CCD的工件直径动态检测[J]. 自动化技术与应用 2011(12)

- [30].焊接机器人光电跟踪CCD传感系统的优化设计[J]. 北京石油化工学院学报 2010(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5c0118450e8b9877ccc07bfd.html