# 航空全双工以太网（AFDX）交换机关键技术研究与实现

### 论文摘要

通信的高效性、实时性和确定性已经成为现代航空工业发展的方向,ARINC664作为新一代的机载数据网络标准,规范了航空电子系统专用的具有确定性QoS保证的航空全双工以太网（Avionics Full-duplex Ethernet,AFDX）解决方案,并已经通过了航空电子委员会（AEEC）的审议,具有美好的应用前景。美国波音公司和欧洲空中客车公司已经根据该标准研制出了成熟的产品,并且投入使用。但是,由于西方在技术上对中国的垄断,如何开发拥有中国自主知识产权的AFDX产品已经成为中国研制大型飞机计划的迫切要求。本文结合本实验室承担的科研项目“AFDX交换机开发”,设计出符合ARINC664规范的核心交换芯片及AFDX交换机。交换机支持16个100Mbps的以太网物理端口,可实现全双工、无阻塞的数据分组交换。论文详细阐述了VL查找表、警管（policing）、数据帧捕获和插入,CPU寄存器映射接口等功能模块的设计。VL查找表模块主要解决如何快速地根据每个虚链接的VLID找到该虚链接的相关信息的问题。警管作为流量控制的手段,能够保证每个虚链接必要的带宽。每个端口都有警管,凡是流量违规的帧被丢弃。警管功能的实现是保证AFDX实时性、确定性的很重要一方面。数据帧捕获和插入功能是交换机的高级功能。捕获功能允许交换机捕获任何进、出交换机端口或某虚链接的帧,并将它送入CPU处理。插入功能允许将CPU产生的帧插入到交换机的输出端口。CPU寄存器映射接口是联系交换芯片（FPGA）和CPU的纽带,主要解决寄存器的编址,异步60X总线和FPGA的访问等问题。以上各个模块采用Verilog HDL语言设计实现,并设计开发了相应的CPU接口驱动软件。经对实验样机的严格测试表明,AFDX交换机性能稳定,功耗较低,完全达到设计要求的各项技术指标,已顺利通过甲方验收。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 航空以太网技术发展史

- 1.1.1 航空总线技术简介

- 1.1.2 航空交换式以太网的出现

- 1.2 ARINC664 协议第7 部分

- 1.2.1 系统整体介绍

- 1.2.2 端系统

- 1.2.3 AFDX 交换机

- 1.3 论文主要工作和内容安排

- 第二章 AFDX 交换机系统设计

- 2.1 需求分析

- 2.2 系统框图设计

- 2.3 FPGA 逻辑总体设计

- 2.4 软件总体设计

- 第三章 算法研究和关键模块详细设计

- 3.1 VL 查找表的设计与实现

- 3.1.1 VL 查找表原理介绍

- 3.1.2 详细设计

- 3.1.3 时序仿真

- 3.1.4 小结

- 3.2 警管功能的设计与实现

- 3.2.1 警管原理介绍

- 3.2.2 详细设计

- 3.2.3 算法的改进

- 3.2.4 性能分析

- 3.2.5 时序仿真

- 3.2.6 小结

- 3.3 数据帧的捕获和插入功能的设计与实现

- 3.3.1 插入和捕获原理介绍

- 3.3.2 详细设计及各模块时序分析

- 3.4 CPU 寄存器映射接口设计与实现

- 3.4.1 寄存器接口功能描述

- 3.4.2 VL 查找表寄存器组和CPU 总线接口映射关系

- 3.4.3 VL 查找表寄存器接口设计

- 3.4.4 软件实现VL 查找表寄存器组的配置

- 3.4.5 CPU 接口的统一设计

- 第四章 测试

- 4.1 警管功能测试

- 4.2 捕获功能测试

- 4.2.1 输入端口捕获测试

- 4.2.2 输出端口捕获测试

- 4.2.3 VL 捕获测试

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 研究成果

### 相关论文文献

- [1].交换机安全由配置把关[J]. 网络安全和信息化 2016(07)

- [2].对交换机配置教学演示实验设计的研究[J]. 电脑知识与技术 2020(01)

- [3].关于路由器和交换机接入方式的比较[J]. 中国新通信 2019(23)

- [4].基于最小代价路径的交换机迁移方法研究[J]. 通信学报 2020(02)

- [5].调度交换机系统维护管理[J]. 中国电力企业管理 2020(12)

- [6].核心网交换机的维护与管理探讨[J]. 电子测试 2020(14)

- [7].思科与华为交换机对接故障处理[J]. 网络安全和信息化 2020(07)

- [8].交换机技术与网络教学系统的应用探索[J]. 福建电脑 2020(08)

- [9].工业级交换机在地铁综合监控系统中的运用研究[J]. 中国新通信 2020(17)

- [10].交换机和路由器的组网[J]. 电子元器件与信息技术 2020(07)

- [11].交换机修复记[J]. 网络安全和信息化 2019(06)

- [12].更换汇聚交换机遇到的问题[J]. 网络安全和信息化 2019(07)

- [13].浅谈交换机的使用及日常运行维修[J]. 中国新通信 2017(20)

- [14].二层虚拟交换机行为模式[J]. 网络安全和信息化 2017(02)

- [15].交换机的安全配置[J]. 网络安全和信息化 2018(01)

- [16].H3C S5000PV3-EI交换机 中小企业之选[J]. 计算机与网络 2018(17)

- [17].交换机常见的几种故障及排障方法[J]. 计算机与网络 2018(21)

- [18].寻找丢失的交换机[J]. 网络安全和信息化 2016(01)

- [19].修复交换机系统文件[J]. 网络安全和信息化 2016(01)

- [20].通信交换机的维护措施分析[J]. 科技风 2016(23)

- [21].变电站单网络下双交换机异常报警功能研究[J]. 机电信息 2016(33)

- [22].一根线定位法定位爱立信交换机故障[J]. 电信快报 2016(10)

- [23].适合钢铁工业使用的几种工业交换机的比较[J]. 工业控制计算机 2017(05)

- [24].基于通信交换机的维护措施[J]. 信息通信 2017(09)

- [25].交换机和路由器的组网浅析[J]. 中国新通信 2017(16)

- [26].电力交换机状态巡检监测体系建设实践研究[J]. 低碳世界 2015(33)

- [27].基于交换机与路由器接入方式不同的研究[J]. 数字技术与应用 2016(01)

- [28].七号信令在交换机中的实现分析与讨论[J]. 中国新通信 2016(19)

- [29].通信设备的维护和管理措施——以通信交换机为例[J]. 通讯世界 2016(22)

- [30].影响固网交换机计费时长准确性的专案分析[J]. 硅谷 2015(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5c03f8510fe3ff3dfcd4defa.html