# 好氧瞬时供料法合成聚羟基烷酯的研究

### 论文摘要

化工合成塑料由于不可生物降解而滞留环境中逐步累积造成日益严重的污染，同时其合成原料也面临日益短缺的局面。开发和利用生物可降解塑料越来越受到人们的重视。聚羟基烷酯（polyhydroxyalkanoates PHAs）它不仅具有合成塑料的物化特性，而且具有合成塑料所不具备的完全生物可降解性、生物相容性、光学活性、压电性以及在生物合成过程中可利用再生原料等优异性能，因而作为一种非常有前景的合成塑料替代品而日益受到关注。在所有利用微生物合成PHAs方法中，好氧瞬时供料法由于高PHAs合成能力及可利用混合菌群（如活性污泥）和有机废弃物合成PHAs显著降低成本而成为目前最具应用前景的技术。国外诸多学者对活性污泥好氧瞬时供料法合成PHAs进行了各种研究，但对如何把市政污泥污水处理厂的活性污泥培养成高存储能力微生物的过程鲜有报道，同时，对于磁场对活性污泥好氧瞬时供料法合成PHAs的影响研究也未曾有过报道。鉴于此，本文着重地研究以下两个方面的内容：1)高PHAs存储能力的微生物的培养。采用市政污水处理厂的活性污泥，以易挥发性有机酸乙酸、丙酸、丁酸为底物，通过逐步增加负荷法在好氧瞬时供料条件下进行驯化和培养，形成具有高PHAs存储能力的微生物。2)磁场对活性污泥好氧瞬时供料法合成PHAs的影响。将市政污水处理厂的活性污泥分别接种到平均磁场强度为42mT，21mT，6.7mT，0mT的四个批式反应器（SBR1、SBR2、SBR3、SBR4）中，通过培养过程和不同底物的批式实验，测定不同磁场强度对PHAs合成的影响。实验结果分别如下：1)采用逐步增加负荷法可以有效地培养高PHAs存储能力的微生物，其培养效果与初始负荷、负荷增加率及丰盛-饥饿期比例直接相关。初始负荷为1.096gCOD／l，30天内增加到6.48gCOD／l，丰盛-饥饿期比例为1：1，结果微生物体内PHAs含量从1.24％增加到40.62％，但系统极不稳定；初始负荷为0.36gCOD／l，35天内增加到6.48gCOD／l，丰盛-饥饿期比例为1：3，结果微生物体内PHAs含量从8.74％增加到50.24％，且系统稳定运行。可见，初始负荷越低，越有利于丰盛-饥饿模式的形成，有利于高存储能力微生物形成优势菌种。负荷增加率不宜太大，丰盛期不宜太长，否则底物存在时间较长，微生物产生适应性，以生长为主而非存储。2)磁场的存在对PHAs合成有较显著的影响，影响随磁场强度和底物不同而不同。底物不同，合成的产物也不同，参与代谢的酶也不同，而不同强度的磁场对不同的PHA聚合酶的作用不同。同样条件下，在磁场强度为6.7mT时，微生物合成聚β-羟基丁酯（polyhydroxybutyrate PHB）效果最佳；而在磁场强度为42mT时，PHB合成效果最差。而对另一种聚合物聚β-羟基戊酯（polyhydroxyvalerate PHV），则是在磁场强度为21mT时，其合成效果最佳；而没有磁场存在时，效果最差。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 PHA 的性质和应用

- 1.1.1 PHA 的性质

- 1.1.2 PHA 的应用

- 1.2 好氧瞬时供料法合成 PHA

- 1.2.1 各种微生物合成 PHA 方法的比较

- 1.2.2 好氧瞬时供料法的代谢机制和工艺过程

- 1.2.3 好氧瞬时供料工艺中影响 PHA 合成的因素

- 1.2.4 国内外好氧瞬时供料法的研究进展

- 1.3 磁场对微生物的作用

- 1.3.1 磁场作用机理的探讨

- 1.3.2 磁场对活性污泥的作用

- 1.4 本课题的的主要研究内容

- 第二章 实验测定和数据计算

- 2.1 实验仪器和材料

- 2.1.1 实验仪器

- 2.2 测定方法

- 2.2.1 乙酸、丙酸、丁酸的测定

- 2.2.2 PHB 及 PHV 的测定

- 2.2.3 氨氮浓度的测定

- 2.2.4 微生物量的测定

- 2.3 计算方法

- 第三章 实验部分

- 3.1 高的 PHAs 存储能力的微生物的培养

- 3.1.1 实验过程

- 3.1.2 实验结果和讨论

- 3.1.3 本节小结

- 3.2 磁场对活性污泥好氧瞬时供料法合成 PHA 的影响

- 3.2.1 磁场对活性污泥培养过程的影响

- 3.2.2 磁场对不同底物合成 PHA 的影响

- 3.2.3 本节小结

- 第四章 结论及展望

- 4.1 结论

- 4.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 硕士期间发表和待发表的论文

### 相关论文文献

- [1].气体离心机二维供料射流流场的数值模拟[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2008(08)

- [2].新料场供料生产流程的优化[J]. 鄂钢科技 2012(01)

- [3].甲供料高库存的原因分析[J]. 梅山科技 2011(06)

- [4].深中通道供料锁固船供料锁固系统工艺设计与实现[J]. 中国港湾建设 2020(03)

- [5].从专利角度谈粉料细微供料技术[J]. 山东工业技术 2015(02)

- [6].供料预学在高年级品德与社会问导课堂中的尝试与思考[J]. 新课程研究(下旬刊) 2016(10)

- [7].包装机供料机构方案设计与分析[J]. 现代制造工程 2008(10)

- [8].单片机控制的冲压机床自动供料装置设计[J]. 橡塑技术与装备 2016(12)

- [9].供料对离心机内部流场影响的耦合数值研究[J]. 过滤与分离 2013(04)

- [10].时间继电器在生产线自动供料机构中的应用与研究[J]. 职业技术 2011(10)

- [11].考虑供料策略和人因的装配线平衡问题建模研究[J]. 系统工程 2020(02)

- [12].“一种猪采食用的自动供料装置”专利成果的应用和推广[J]. 养殖与饲料 2017(07)

- [13].考虑订单紧急度的供料路径优化[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [14].建筑业“甲供料”的税收风险分析及应对策略[J]. 时代金融 2014(26)

- [15].溪洛渡水电站右岸缆机供料平台设计[J]. 中外企业家 2011(22)

- [16].溪洛渡水电站右岸缆机供料平台设计[J]. 湖南水利水电 2009(05)

- [17].藏木水电站高线供料平台设计[J]. 广西水利水电 2014(06)

- [18].建筑业营改增对甲供料财税处理的研究[J]. 价值工程 2015(32)

- [19].供料作文的“四步构思式”[J]. 课外语文(初中) 2012(10)

- [20].右岸缆机供料平台静、动力试验监测技术研究[J]. 水利水电施工 2014(03)

- [21].关于甲方供料业务的思考[J]. 当代经济 2011(20)

- [22].一种新型供料机构的试验研究[J]. 包装与食品机械 2009(02)

- [23].崆峒水库改扩建工程砂砾石供料技术方案设计[J]. 甘肃水利水电技术 2017(11)

- [24].一种斗式称重连续供料的方法[J]. 衡器 2015(01)

- [25].电伴热带替换供料保温箱的可行性分析[J]. 科技视界 2017(05)

- [26].组合式煤粉气力供料输送装置实验研究[J]. 冶金能源 2017(05)

- [27].供料位置对离心机供料射流流场影响的数值模拟[J]. 原子能科学技术 2014(02)

- [28].引入赢得值法探讨铁路甲供料价差调整[J]. 铁路工程造价管理 2013(01)

- [29].向家坝供料线及塔带机混凝土输送系统保温探讨[J]. 水利技术监督 2011(05)

- [30].好氧瞬时供料法合成生物可降解塑料的研究进展[J]. 环境科学与技术 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5c14e038fdc02fc7e952b869.html