# 反应磁控溅射ZnO薄膜在Si基片上的生长行为

### 论文摘要

ZnO是一种新型的直接带隙宽带半导体，室温禁带宽度约为3.37eV，同时在室温下具有较大的激子束缚能（60meV），可以实现室温紫外激光发射。作为新一代的宽带半导体材料，ZnO具有优异的光学、电学及压电性能，在发光二极管、光探测器、电致荧光器件、透明导电薄膜、表面声波器件等诸多领域有着广泛的应用。自从1997年Tang等报导了ZnO薄膜的近紫外受激发射现象以后，ZnO再次成为当今半导体材料研究领域的热点。 本论文围绕“反应磁控溅射ZnO薄膜在Si基片上的生长行为”开展了一系列研究工作。主要研究结果如下： 1．在放电条件对等离子体成分的影响研究中发现：氧气流量比例决定着ZnO薄膜生长过程中金属Zn靶的溅射产额和成膜空间中的氧含量。微量氧气将导致溅射产额的显著增加。当氧气流量比例≥0.75％时，金属Zn靶的溅射产额随氧气流量比例的增加基本呈线性下降规律。当氧气流量比例介于10％～50％时，氧含量的变化相对平缓，有利于ZnO薄膜生长的稳定性控制。Zn原子发射光谱强度随沉积温度的变化，大体上可以分为三个阶段。当沉积温度低于250℃，Zn原子发射光谱强度基本保持不变；当沉积温度介于250-550℃时，Zn原子发射光谱强度随沉积温度的增加呈线性增加的趋势；当沉积温度大于550℃以后，Zn原子发射光谱强度随沉积温度的增加而迅速增加。 2．对ZnO薄膜的成核和生长动力学研究发现：ZnO薄膜的成核过程可分为三个阶段：第1阶段属于初期缺陷成核阶段，与Si基片表面的本征缺陷有关，本征缺陷的密度决定着ZnO薄膜的初期成核密度；第Ⅱ阶段属于低速率成核阶段，同时薄膜与基片之间的错配应力得以进一步释放；第Ⅲ阶段为二次成核阶段，载能粒子对基片表面的轰击是导致ZnO薄膜再次成核的重要原因。在薄膜生长后期的稳定生长阶段，薄膜的表面粗糙度明显降低，具有典型的柱状晶生长特征。在ZnO薄膜的成核和稳定生长之间，存在一个过渡生长阶段，使得ZnO薄膜的粗糙度显著降低。 3．针对提出的载能粒子的轰击效应，我们通过施加基片偏压验证上述模型，同时发现了施加偏压所导致的薄膜形核与生长行为的变化。在施加-100V偏压条件下，ZnO薄膜的成核过程可分为三个阶段：第Ⅰ阶段属于初期缺陷成核阶段，与Si基片表面的本征缺陷有关，本征缺陷的密度决定着ZnO薄膜的初期成核密度；第Ⅱ阶段属于二次成核阶段，薄膜的形核主要受高能粒子轰击产生的缺陷密度所支配；第Ⅲ阶段为生长阶段，薄膜生长行为取决于沉积粒子的能量分布。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 ZnO的晶体结构

- 1.2 ZnO的基本特性及用途

- 1.2.1 紫外受激发射特性

- 1.2.2 透明导电特性

- 1.2.3 压电特性

- 1.2.4 作为GaN的缓冲层

- 1.2.5 其它特性

- 1.3 ZnO薄膜研究的科学意义、现状及进展

- 1.3.1 薄膜研究的科学意义

- 1.3.2 薄膜的研究现状

- 1.3.3 薄膜生长方面的研究进展

- 1.4 ZnO薄膜的制备技术概述

- 1.5 磁控溅射 ZnO薄膜的研究进展

- 1.6 本论文的研究目的和研究重点

- 2 ZnO薄膜的制备及表征方法

- 2.1 反应磁控溅射技术制备ZnO薄膜

- 2.1.1 反应溅射基本原理

- 2.1.2 薄膜沉积系统

- 2.1.3 薄膜基片处理方法

- 2.2 薄膜的表征方法

- 2.2.1 薄膜表面形貌的表征

- 2.2.2 薄膜微观结构的表征

- 2.2.3 薄膜的光学性能表征

- 2.3 放电条件对反应磁控溅射成膜空间中等离子体成分的影响

- 2.3.1 发射光谱随溅射时间的变化

- 2.3.2 发射光谱随沉积温度的变化

- 2.3.3 发射光谱随氧气流量比例的变化

- 2.4 本章小结

- 3 ZnO在Si基片表面的形核过程及物理机制

- 3.1 薄膜成核阶段表面形貌演化的研究

- 3.1.1 薄膜的拓扑形貌分析

- 3.1.2 薄膜的平整区域粗糙度分析

- 3.1.3 薄膜的平均厚度分析

- 3.1.4 薄膜的剖面分析

- 3.2 薄膜成核阶段表面形貌演化的动力学标度分析

- 3.3 薄膜生长阶段表面形貌的演化

- 3.4 薄膜生长阶段表面形貌演化的动力学标度分析

- 3.5 薄膜的微观结构分析

- 3.5.1 薄膜的XRD分析

- 3.5.2 薄膜的TEM分析

- 3.6 本章小结

- 4 基片偏压对ZnO薄膜成核机制的影响

- 4.1 固定偏压下薄膜表面形貌的演化

- 4.1.1 薄膜的拓扑形貌分析

- 4.1.2 薄膜的平整区域粗糙度分析

- 4.2 薄膜表面形貌演化的动力学标度分析

- 4.3 薄膜的微观结构分析

- 4.4 固定偏压下ZnO薄膜的光学性能

- 4.5 不同偏压对ZnO薄膜表面形貌的影响

- 4.6 不同偏压对ZnO薄膜微观结构的影响

- 4.7 本章小结

- 5 ZnO薄膜在Si（001）基体上的直接外延生长

- 5.1 薄膜的平面形貌分析

- 5.2 薄膜的界面分析

- 5.3 薄膜的XRD极图分析

- 5.4 薄膜在Si基片上的外延生长机制

- 5.5 本章小结

- 6 沉积温度对 ZnO薄膜生长行为的影响

- 6.1 沉积温度对 ZnO薄膜表面形貌的影响

- 6.1.1 薄膜拓扑形貌、表面岛密度及表面粗糙度分析

- 6.1.2 薄膜的RHEED分析

- 6.2 薄膜表面形貌演化的动力学标度行为

- 6.3 沉积温度对 ZnO薄膜微观结构的影响

- 6.3.1 薄膜 XRD分析

- 6.3.2 薄膜晶体取向分析

- 6.3.3 薄膜界面分析

- 6.3.4 薄膜 EPMA成分分析

- 6.3.5 薄膜 Raman谱分析

- 6.4 沉积温度对 ZnO薄膜光学性能的影响

- 6.5 ZnO薄膜的两步生长

- 6.5.1 低温沉积时间对 ZnO薄膜表面形貌的影响

- 6.5.2 低温沉积时间对 ZnO薄膜表面粗糙度的影响

- 6.5.3 低温沉积时间对 ZnO薄膜表面形貌演化标度的影响

- 6.5.4 低温沉积时间对 ZnO薄膜微观结构的影响

- 6.6 本章小结

- 7 工作气压对 ZnO薄膜生长行为的影响

- 7.1 工作气压对 ZnO薄膜表面形貌的影响

- 7.1.1 拓扑形貌以及表面岛密度分析

- 7.1.2 表面形貌演化的标度行为分析

- 7.2 工作气压对 ZnO薄膜微观结构的影响

- 7.2.1 薄膜平面 TEM分析

- 7.2.2 薄膜平面 HRTEM分析

- 7.2.3 薄膜取向关系分析

- 7.3 工作气压对 ZnO薄膜的光学性能的影响

- 7.4 本章小结

- 8 ZnO薄膜退火热力学行为

- 8.1 退火温度对 ZnO薄膜表面形貌的影响

- 8.1.1 薄膜拓扑形貌及表面粗糙度分析

- 8.1.2 薄膜表面形貌演化的标度行为

- 8.2 退火温度对 ZnO薄膜微观结构的影响

- 8.2.1 薄膜 XRD分析

- 8.2.2 薄膜 TEM形貌分析

- 8.2.3 薄膜的退火热力学行为

- 8.2.4 薄膜界面分析

- 8.3 退火温度对 ZnO薄膜 PL光谱的影响

- 8.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表学术论文情况

- 创新点摘要

- 致谢

- 大连理工大学学位论文版权使用授权书

### 相关论文文献

- [1].退火温度对2.5%Si硅钢组织及磁性能的影响[J]. 电工钢 2019(01)

- [2].常化处理对1.1%Si无取向硅钢组织和性能的影响[J]. 电工钢 2020(03)

- [3].Corrosion-wear behavior of nanocrystalline Fe_(88)Si_(12) alloy in acid and alkaline solutions[J]. International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 2017(01)

- [4].Si肖特基二极管直流及高频建模[J]. 电子器件 2017(01)

- [5].铁基合金中Si元素的快速分析研究[J]. 现代铸铁 2016(05)

- [6].Si含量对铁基高温合金抗氧化性能的影响[J]. 铸造技术 2017(07)

- [7].Si含量对热轧酸洗板表面氧化铁皮的影响[J]. 轧钢 2017(04)

- [8].外源Si对NaCl胁迫下肥皂草种子萌发及幼苗生长的影响[J]. 东北林业大学学报 2016(11)

- [9].SI住宅生态建筑的模型建构[J]. 山西建筑 2017(13)

- [10].铈对3.0%Si无取向电工钢磁性能的影响[J]. 稀土 2016(02)

- [11].Si粉过渡塑性相对锆刚玉材料结构和性能的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2015(01)

- [12].双面发电高效率N型Si太阳电池及组件的研制[J]. 太阳能学报 2013(12)

- [13].高效率n型Si太阳电池技术现状及发展趋势[J]. 半导体光电 2013(03)

- [14].CaCl_2-NaCl-CaO熔盐中电解精炼Si的研究[J]. 金属学报 2012(02)

- [15].1.25Cr-0.5Mo-Si钢加氢反应器的选材设计[J]. 化工设备与管道 2012(02)

- [16].Si含量对放电等离子烧结制备(1-x)Ti_3SiC_2+xSiC复合材料的影响[J]. 中国有色金属学报 2011(06)

- [17].Si基微波单片集成电路的发展[J]. 半导体技术 2010(03)

- [18].机械搅拌对高硅铝合金初生Si形态的影响[J]. 热加工工艺 2009(09)

- [19].Si对可锻铸铁显微组织和硬度的影响[J]. 热加工工艺 2009(23)

- [20].6.5% Si电工钢的特性及应用[J]. 南方金属 2009(06)

- [21].铸态球铁角型轴承箱产生石墨漂浮的原因及C、Si含量的选择[J]. 中国铸造装备与技术 2008(01)

- [22].退火温度和Si含量对无取向电工钢磁特性的影响[J]. 武汉科技大学学报 2020(02)

- [23].Si含量对10B21钢热轧盘条组织和性能的影响[J]. 特殊钢 2020(02)

- [24].基于并行工程的SI体系住宅建设研究[J]. 建筑经济 2016(06)

- [25].1.2%Si冷轧无取向电工钢铸坯高温延塑性研究[J]. 钢铁钒钛 2012(03)

- [26].Si掺杂对TiO_2空心微球微结构和光催化性能的影响[J]. 催化学报 2011(02)

- [27].脉冲电流对纯Si凝固组织及性能的影响[J]. 燕山大学学报 2010(04)

- [28].信号完整性的SI设计规划问题的浅析[J]. 黑龙江科技信息 2010(35)

- [29].离子注入法制备Si基量子点[J]. 武汉大学学报(理学版) 2008(01)

- [30].表面微结构的高响应度Si基近红外光电探测器[J]. 红外与毫米波学报 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5c3e6c5bc946d3408a31e573.html