# 高速公路路基施工质量控制与管理浅析厚多炜

厚多炜

中铁十二局集团第一工程有限公司陕西省西安市710038

摘要：在高速公路的施工过程中，路基的施工过程尤为重要，它决定着整个高速公路的安全性、稳定性及使用寿命。在施工过程中要本着保护环境、从实际出发、安全第一的原则，全面地把握好路基部分的施工技术标准，多角度、全方位的提高工程质量的措施，才能真正意义上提高高速公路的整体质量，为人们的安全出行提供保障。

关键词：高速公路路基；施工质量；控制

引言

高速公路的建设为经济的发展奠定了基础，而路基建设又是高速公路建设最主要的内容。近些年来，高速公路建设的发展速度很快，从而出现了很多的质量问题，因此提高路基的质量水平是非常重要的事情。在施工过程中，只有不断地提高施工质量，才能提高高速公路的建设水平，推动高速公路事业的发展。

1高速公路路基施工质量管理的意义

1.1促进路基施工任务顺利完成

路基是高速公路工程施工的关键点，也是质量控制的重点。一般来说，如果不注重加强路基质量控制，不仅影响后续施工顺利进行，还会导致路基沉陷等问题发生，加大养护维修难度，不利于施工任务顺利完成。而施工单位如果充分认识路基施工的重要性，完善方案设计，加强施工过程质量控制，有利于预防质量事故发生，对确保路基施工任务完成，提高工程质量具有积极作用。

1.2提高高速公路路基工程质量

以前在路基工程施工中，一些施工人员责任心不强，没有严格按要求开展工程建设，导致路基压实度不足，难以满足车辆通行需要，很容易导致质量问题发生。而如果注重完善施工方案设计，加强施工全过程质量管理和控制，有利于预防质量通病发生，增强路基结构的稳定性与可靠性。促进路基工程质量提升，降低养护维修难度，让路基工程更好运行和发挥作用。

2路基工程施工技术要点

2.1在路基施工过程中，对于填土施工的技术要点

填土的质量和性能是路基施工质量的决定性因素。在填土的过程中，应该在30cm的范围内清理不合格的用料，还应该监测填土质量。①要对填土的含水量监测，根据实际的情况选择合适的材料。②使用材料之前，应选择合适的样品材料，以适应工程建设的要求。还要了解选择材料的基本信息，比如说材料的硬度与直径。③含泥量也要达到一定的标准。在实际的施工过程中，应当根据实际的情况选择不同的填土材料，并在统一的时间对每一种土都进行实验，选择出最为合适的土质。

2.2在路基施工过程中，对压实施工的技术要点

路基施工的强度是否够大，结构是否稳定主要取决于压实施工的处理，压实的效果越好，就可以有更高的承载能力。同时，安全性也会得到保障，也会延长高速公路的使用寿命。那么，在压实的过程中，为了有更好的效果：①要做的就是选择大吨位的压路机。②还要对施工的环境进行提前考察，对于特殊的地质环境，在施工的过程中要格外的仔细。选择适当的施工技术与施工方法。比如说，在潮湿的地段进行施工时，就应该将方案进行调整，将压实度控制在2～3%之间，还要选择合适的黏土进行施工。

2.3在路基施工的过程中，对排水施工的技术要点

在路基进行排水施工时，主要有两种方式。①集中排水，它是指在排水时快速的排出水，并集中的将水排到指定的地点。②分散排水。指的是在排水时利用地下的暗沟，进行渗透排水。通过管道将水排到地下的暗沟里。在水量较大的排水工程中，适合分散排水，这种方法不会破坏边缘路基，所以分散排水也是运用最广泛的方式。在城市的地下管道施工中，大多运用这种方法。

3高速公路路基工程施工质量把控策略

3.1应用BIM技术，实现质量协同控制

将BIM技术应用到高速公路施工的工区，实现工区实时链接，便于相关部门的沟通。从高速公路工程施工情况来说，包括路基施工、路面施工、绿化施工、配电施工等，通常1个工程少则需要协调3个工区，多则需要协调8个工区，每个工区工作均有着自己的施工进度计划，受到外力因素的影响，个别工区施工计划会发生变更，使得工序之间极易出现重合作业和交叉作业。利用BIM技术建立施工3D模型，能够实现施工可视化，明确工程施工问题以及解决方法。通过构建信息交流平台能够实现路基施工和其他专业施工的协调，加强施工质量的协同管理。值得一提的是，利用BIM进行可视化模拟施工，对于重点施工环节和工艺能够重点展示，加深管理人员以及施工人员对路基施工技术的理解以及记忆。依托BIM技术，模拟安全设施布置，保证施工的安全性，确保安全布置的合理性，能够保证施工作业质量，从设计到施工环节强化施工质量。

3.2做好施工质量检测工作

为了保障高速公路路基施工的安全性，规范施工工艺，保证高速公路工程建设的质量。某路基项目施工时，坚持“少污染、低噪音、高效率”的原则，使用现代化设备，开展机械化施工能够作业，开展垫层摊铺作业。开展路基垫层摊铺作业前，在下承层路基表面洒上适量的水，保持表面湿润。当摊铺到3～6m时，施工技术人员需要做好摊铺面检测工作，包括标高和横坡等。当检查合格后，接着开展摊铺作业。在摊铺作业时，当摊铺机前进10m，需要做好级配碎石摊铺顶面检测工作，检查标高情况，做好数据记录工作。按照之前的测量数据，计算出松铺的厚度和横坡度，组织相关人员，做好摊铺平整度的检查测量工作，及时发现存在的问题，做好相应的调整，做好源头上的质量把控。当前，高速公路工程施工多采取机械化加人工作业的方式，能够提高作业的效率和质量。为保证施工的质量，需要做好施工质量检测，按照施工进度在关节点采取相应的方法，做好施工质量控制。

3.3突出工作重点，明确质量控制责任

开展路基施工作业涉及到的分项工程较多，因此在施工质量管理工作中，要突出工作重点，细化管理责任，做好质量控制工作。在路基施工质量管理工作中，涵洞施工质量极易被忽视，主要是因为涵洞质量检查不便，成为了质量管控的薄弱环节。从原有的工程通行情况来看，各类质量通病较为常见，包括砌体砂浆不饱满和进出口整体性差等，极易引发质量隐患。当洪水从涵洞进出口及砌体缝隙中涌入时，集中墙背填土，造成坍塌情况，影响着高速公路通行情况。基于此，在施工的过程中，需要做好涵洞施工质量把控。通过明确施工质量管理责任，由相关工作人员来负责做好施工环节的质量控制。若条件允许，可采用片石混凝土。要严格控制涵洞进出口的施工质量和砌体的整体性，防止水的冲刷作用对结构产生的破坏。总体来说，为提高施工质量管理效率和水平，要完善管理制度，充分调动管理人员的工作积极性，使其能够主动做好质量管理各项工作，强化施工质量管理。

结束语

我国交通事业的发展蒸蒸日上，高速公路建设方面的施工技术日益更新。虽然技术的革新比较快，但是在建设过程中所暴露出来的一些新的问题急需解决。对于施工过程中的不可控的因素，需综合考虑，设计更优的方案予以解决。作为高速公路施工基础的路基施工，具有施工环节多、施工环境复杂等特点。在施工过程中，要严格按照路基设计的要求和原则，不断地提高和更新施工技术，确保路基的强度、稳定性、压实性等要求。严把质量关，让路基的质量得到保证，为确保高速公路建设顺利进行提供保证。

参考文献：

[1]余珊珊，王刚.高速公路路基施工技术与质量控制分析[J/OL].交通世界，2017（33）：28-29[2018-05-10].

[2]陆家嘉.高速公路路基施工技术与质量控制研究[J].建材与装饰，2017（50）：264-265.

[3]曲磊.高速公路路基施工技术与质量控制分析[J].价值工程，2017，36（04）：121-122.

[4]邓军华.在高速公路路基路面施工过程中质量控制研究[J].江西建材，2017（02）：160-161.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5c4bb638474fe85989cfddd5.html