# MIMO-OFDM系统同步技术研究与应用

### 论文摘要

MIMO-OFDM技术非常适合高速率通信业务的要求,是下一代移动通信的核心技术。但是MIMO-OFDM对时间和频率同步误差比较敏感,时间的不同步会导致符号间干扰,而频率不同步则会导致载波间干扰,两者均会导致系统性能的下降。因此准确的时间同步和频率同步对MIMO-OFDM系统来说是非常重要的。本文主要研究了MIMO-OFDM的同步技术。首先,分析了OFDM同步处理的分类和同步误差对系统性能的影响,比较了不同的OFDM同步方法。其次,重点研究了MIMO-OFDM系统的同步方法,由于Schenk提出的使用训练序列的同步算法存在峰值平台,导致其定时同步不准确,因此提出一种改进的同步算法,使用具有良好自相关特性的CAZAC序列作为训练序列,采用TSTD发射分集方式,有效提高了同步准确率和频偏估计性能,并通过仿真验证了改进算法的性能。最后,介绍了MIMO-OFDM仿真实现的模型和流程图,在不同的频偏和移动速度下对改进算法的频偏估计性能进行了验证。仿真结果表明由于改进算法利用了CAZAC序列良好的自相关特性,定时同步函数峰值尖锐,定时同步准确,在信噪比大于5dB时,定时同步准确概率能够达到97%以上。在低信噪比条件下,改进算法的频偏估计的MSE值与理论MSE值基本接近,在信噪比较高时频偏估计性能与原有算法基本相同。在同等条件下,定时同步和频偏估计的性能较原有算法的有所提高。改进算法在频偏分别为0.1个子载波间隔,0.2个子载波间隔和频偏为10kHz时具有良好的频偏估计性能,当终端的移动速度分别为0km/h、60km/h和120km/h时,改进算法也能够实现良好的频偏估计。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题的研究背景

- 1.2 课题研究的现状

- 1.3 课题研究的意义

- 1.4 论文的主要工作和内容安排

- 2 OFDM 系统的基本原理及同步技术

- 2.1 OFDM 技术简介

- 2.1.1 OFDM 技术的基本原理

- 2.1.2 OFDM 技术的优点

- 2.1.3 OFDM 技术的缺点

- 2.2 OFDM 系统的同步技术

- 2.2.1 OFDM 系统的同步模型

- 2.2.2 OFDM 系统同步处理的分类

- 2.3 同步偏差对OFDM 系统性能的影响

- 2.3.1 载波频率误差对系统性能的影响

- 2.3.2 符号定时误差对系统性能的影响

- 2.3.3 样值定时误差对系统性能的影响

- 2.4 OFDM 系统同步算法

- 2.4.1 数据辅助型方法

- 2.4.2 非数据辅助型方法

- 2.5 小结

- 3 MIMO-OFDM 系统的同步技术

- 3.1 MIMO-OFDM 系统简介

- 3.1.1 MIMO-OFDM 系统的基本模型

- 3.1.2 MIMO-OFDM 的关键技术

- 3.2 MIMO-OFDM 系统同步概述

- 3.2.1 前导字结构

- 3.2.2 粗时间同步

- 3.2.3 细时间同步

- 3.2.4 载波同步

- 3.3 现有的MIMO-OFDM 同步方法

- 3.3.1 Mody 等人提出的同步方法

- 3.3.2 van Zelst A 等人提出的同步方法

- 3.4 一种改进的MIMO-OFDM 同步方法

- 3.4.1 CAZAC 序列的性质

- 3.4.2 训练序列的构造

- 3.4.3 定时同步

- 3.4.4 小数倍频偏估计

- 3.5 仿真结果与性能分析

- 3.6 小结

- 4 MIMO-OFDM 同步仿真的实现

- 4.1 总体框架

- 4.2 仿真流程图

- 4.3 仿真结果

- 4.4 小结

- 5 结论

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].甚高频无线通信频偏估计算法研究[J]. 科学技术创新 2020(29)

- [2].一种迭代频偏估计算法[J]. 北京大学学报(自然科学版)网络版(预印本) 2008(02)

- [3].一种基于内点罚函数和梯度迭代的频偏估计方法[J]. 现代导航 2017(06)

- [4].一种改进的频偏估计方法及应用[J]. 信息技术与网络安全 2018(01)

- [5].基于FPGA的OFDM小数频偏估计实现方法[J]. 小型微型计算机系统 2014(06)

- [6].突发信号前向频偏估计方法综述[J]. 无线电通信技术 2015(06)

- [7].新的基于粒子群优化的正交频分复用系统盲频偏估计算法[J]. 计算机应用 2014(10)

- [8].OFDM快速频偏估计方法[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(09)

- [9].一种基于相关数据段自适应可变长的频偏估计方法[J]. 舰船电子对抗 2017(06)

- [10].基于四次方环的频偏估计方法[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2019(07)

- [11].单通道记录信号的OFDM系统频偏估计新方法[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [12].基于压缩感知理论的频偏估计算法[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2012(07)

- [13].一种改进的适用于分组传输的OFDM频偏估计方法[J]. 电路与系统学报 2011(05)

- [14].电力线OFDM系统整数频偏估计算法[J]. 中国电机工程学报 2014(19)

- [15].一种优化的OFDM符号定时与频偏估计算法及其FPGA实现[J]. 通信技术 2008(12)

- [16].基于直扩的伪码频偏估计[J]. 无线电工程 2008(12)

- [17].一种迭代频偏估计算法[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [18].基于车载通信网络的节点协同频偏估计算法[J]. 计算机工程 2013(10)

- [19].一种简单快速的TD-SCDMA自动频偏估计方法[J]. 硅谷 2011(14)

- [20].一种16APSK信号载波残余频偏估计算法[J]. 军事通信技术 2010(01)

- [21].OFDM中基于导频的整数倍频偏估计算法及实现[J]. 计算机技术与发展 2010(07)

- [22].基于导频受限短突发通信的高精度快速频偏估计[J]. 电讯技术 2018(10)

- [23].OFDM系统频偏估计补偿方案的FPGA设计与实现[J]. 自动化技术与应用 2017(02)

- [24].基于前馈的时频域联合频偏估计算法[J]. 电子质量 2016(05)

- [25].OFDM系统的对数似然比最大化盲频偏估计算法[J]. 电讯技术 2010(12)

- [26].一种新的短突发传输系统频偏估计算法[J]. 电子测量与仪器学报 2019(01)

- [27].一种改进的无数据辅助频偏估计算法[J]. 计算机工程 2017(11)

- [28].一种改进型数字下变频系统的设计与实现[J]. 计算机系统应用 2010(09)

- [29].基于频偏估计的无线传感器网络时间同步算法[J]. 通信学报 2015(09)

- [30].自适应OFDM采样频偏估计算法[J]. 北京航空航天大学学报 2011(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5c5ad12dec1908383d8bb2bf.html