# 核主泵用流体静压型机械密封多场耦合模型与性能分析

### 论文摘要

端面开收敛锥度的流体静压型机械密封是核主泵主轴密封的一种典型密封型式,其稳定性和可靠性严重影响了主泵的长周期安全稳定运行,设计难度较高。目前国外此类产品的相关技术已十分成熟,而我国尚不具备其设计加工能力。由于密封组件在超高压工况下运行,密封端面的热力耦合变形和流体静压润滑作用对密封性能的具有重要的影响作用；且组件之问的非线性接触问题的存在,使得密封环端面的变形分析变得相对困难。针对此问题,论文开展了如下几方面的研究,以期为此类流体静压型机械密封的设计提供技术指导：首先,考虑密封环组件(密封环、密封环座、夹紧环、辅助O型圈等)之间的非线性接触作用,采用商业有限元软件建立了动、静密封环组件的有限元轴对称分析模型,得到了不同密封压力下动、静密封环在复杂作用关系综合影响下的非线性位移约束边界条件,为后续准确预测密封性能奠定了基础。其次,以密封动静环和流体润滑膜为研究对象,考虑润滑液膜的粘温粘压效应和密封端面的热力变形,建立了二维轴对称流固热力多场耦合模型,引入上述位移约束边界条件,采用迭代算法交叉运用有限差分法和有限单元法分别求解润滑方程、能量方程、热传导方程和变形方程等控制方程。最后,基于所建立的流固热多场耦合模型,对密封性能进行了参数化研究,分析了密封环底边辅助0型密封圈位置、螺钉力、平衡比、端面锥角结构、密封压力等对密封性能的影响。结果表明,位移约束边界条件对密封性能有显著影响；液膜与密封环端面粘性剪切产生的热量主要由泄漏液体带走,压力变形较热变形对端面变形影响更大；对螺栓力、主要几何参数以及操作压力对密封性能的影响进行了分析,得到的结论对机械密封结构设计具有指导意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景与意义

- 1.2 核主泵用机械密封概述

- 1.2.1 核主泵用流体动压型机械密封

- 1.2.2 核主泵用流体静压型机械密封

- 1.3 核主泵用机械密封的研究现状

- 1.3.1 液膜润滑模型研究现状

- 1.3.2 机械密封端面变形研究现状

- 1.3.3 约束边界条件的处理

- 1.3.4 存在的问题

- 1.4 研究内容

- 第2章 密封环组件有限元模型与边界条件简化分析

- 2.1 流体静压润滑密封原理

- 2.2 动环组件模型

- 2.2.1 动环受力分析

- 2.2.2 动环组件有限元模型

- 2.3 静环组件模型

- 2.3.1 静环受力分析

- 2.3.2 静环组件有限元模型

- 2.4 约束边界条件简化与有效性验证

- 2.4.1 动环约束边界条件简化

- 2.4.2 静环约束边界条件简化

- 2.5 有限元结果分析

- 2.5.1 密封环力变形分析

- 2.5.2 O形圈性能分析

- 2.5.3 平衡孔的影响

- 2.6 本章小结

- 第3章 流体静压型机械密封多场耦合模型

- 3.1 几何模型

- 3.2 控制方程

- 3.2.1 雷诺方程

- 3.2.2 能量方程

- 3.2.3 粘温粘压方程

- 3.2.4 流体速度和速度梯度

- 3.2.5 热传导方程

- 3.2.6 热力边界条件

- 3.3 控制方程无量纲化

- 3.4 密封性能参数

- 3.5 本章小结

- 第4章 流体静压型机械密封性能参数化研究

- 4.1 数值计算方法

- 4.1.1 计算流程

- 4.1.2 压力场的计算方法

- 4.1.3 温度场的计算方法

- 4.2 计算参数选取

- 4.3 约束边界的重要性

- 4.4 密封性能参数化研究

- 4.4.1 螺钉力及转速对密封性能的影响

- 4.4.2 底边O形圈位置对密封性能的影响

- 4.4.3 平衡比对密封性能的影响

- 4.4.4 端面锥角对密封性能的影响

- 4.4.5 密封端面双锥角对密封性能的影响

- 4.4.6 台阶半径对密封性能的影响

- 4.4.7 介质压力对密封性能的影响

- 4.5 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 符号说明

- 致谢

- 攻读学位期间参加的科研项目和成果

### 相关论文文献

- [1].合成氨系统泵用机械密封的问题探讨[J]. 西部煤化工 2009(01)

- [2].机械密封常见渗漏现象的分析和处理[J]. 新疆化工 2016(04)

- [3].机械密封的失效原因分析与对策[J]. 陕西国防工业职业技术学院学报 2008(02)

- [4].如何保证机械密封的使用效果[J]. 鄂钢科技 2008(04)

- [5].浅析机械密封技术及其应用[J]. 中国设备工程 2020(04)

- [6].关于常见机械密封磨损原因的探讨[J]. 电子元器件与信息技术 2020(01)

- [7].化工机械密封故障原因及解决策略[J]. 中国设备工程 2020(12)

- [8].化工机械密封失效分析和装配质量控制[J]. 当代化工研究 2020(11)

- [9].大轴径高温高压搅拌机械密封的修复再利用[J]. 智能城市 2020(11)

- [10].进口机械密封组件降成本实例[J]. 口腔护理用品工业 2020(03)

- [11].机械密封技术在煤化工企业中的应用[J]. 化学工程与装备 2020(06)

- [12].机械密封技术在渣浆泵密封中常见故障处理及对策研究[J]. 内蒙古石油化工 2020(07)

- [13].上游泵送机械密封多目标多工况优化研究[J]. 润滑与密封 2020(08)

- [14].基于灰色关联度的微孔端面机械密封开启力共性影响参数分析[J]. 润滑与密封 2020(09)

- [15].机械密封故障与改善分析[J]. 现代工业经济和信息化 2020(09)

- [16].浙江嘉科流体机械：专业机械密封生产商[J]. 造纸信息 2020(10)

- [17].化工水泵机械密封问题成因及解决办法[J]. 化学工程与装备 2020(10)

- [18].机械密封运行过程中失效机理的分析研究[J]. 液压气动与密封 2019(01)

- [19].泵机械密封运行过程的维护与检修安装[J]. 设备管理与维修 2018(24)

- [20].机械密封故障与改善分析[J]. 科技资讯 2018(33)

- [21].输油管道泵用机械密封技术的选择与发展探讨[J]. 当代化工研究 2019(01)

- [22].汽车水泵中机械密封效果分析与预防措施[J]. 内燃机与配件 2019(03)

- [23].化工泵机械密封选用及失效分析[J]. 科技创新与应用 2019(09)

- [24].泵用机械密封的安装与维修[J]. 时代农机 2019(02)

- [25].机械密封失效分析及预防探讨[J]. 内燃机与配件 2019(06)

- [26].浅析机械密封的泄露及改进[J]. 科学技术创新 2019(15)

- [27].离心泵机械密封的使用维护[J]. 内燃机与配件 2019(09)

- [28].非设计制造因素引起的机械密封失效分析[J]. 设备管理与维修 2019(09)

- [29].如何提高机械密封安装质量[J]. 当代化工研究 2019(05)

- [30].浅谈离心泵机械密封的应用[J]. 中国金属通报 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5c951e464b1f77f090a999d3.html