# 双相钢发动机下护板热冲压模具设计及模拟仿真

### 论文摘要

板料冲压成形工艺作为一种重要的塑性加工成形方法,广泛地应用于汽车制造业中。近年来,高强度薄钢板在汽车冲压件的制造中大量的应用。然而,当钢板强度大于1000MPa时,传统的冷冲压方法就难以生产结构、形状相对复杂的车身零件,所以热冲压应运而生。利用有限元数值模拟技术对汽车冲压件的冲压成形进行数值模拟,能很好的预测成形缺陷、降低产品成本、缩短产品的开发周期。本文以双相钢发动机下护板热冲压过程为研究对象,对其热冲压模具进行设计,用有限元软件DYNAFORM的对下护板冲压成形过程进行了有限元数值模拟研究,最后研究了下护板冲压成形过程中出现的缺陷。本文的主要工作包括以下几个方面：1.设计热冲压模具,模具设计过程主要是对发动机下护板进行结构分析及工艺分析,然后做出下护板的零件图,在此基础上确定工艺方案、选择模具的结构形式；然后进行必要的工艺计算,从而确定排样方案和工作部分的具体尺寸；并根据计算得到的压力机吨位,选择合适的压力机；最后从手册中选取模具设计过程中所需要的各个零部件,做出模具装配图。2.对下护板热冲压过程进行模拟仿真,研究板料冲压成形数值模拟分析的理论基础及其关键技术。用CAD软件UG建立工具及毛坯的三维模型,并存为IGES格式导入到冲压仿真软件DYNAFORM中,通过DYNAFORM对下护板成形过程进行仿真。最后要通过实验验证,在实际冲压件上取点测量壁厚,并与模拟得到的壁厚值进行比较,证明模拟结果的可靠性,以达到实际生产使用的目的。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 汽车工业用材的现状和趋势

- 1.2 先进高强钢热冲压技术

- 1.3 热冲压过程数值模拟技术

- 1.4 本文主要内容

- 2 零件的工艺分析

- 2.1 零件图分析

- 2.2 材料性质

- 2.3 热冲压的工艺分析

- 2.3.1 零件外形尺寸工艺分析

- 2.3.2 热冲压工艺

- 2.4 工艺方案的确定

- 2.5 模具结构形式的确定

- 2.5.1 落料冲孔模具的结构形式

- 2.5.2 拉深模具的结构形式

- 2.6 小结

- 3 落料冲孔冲压工艺计算

- 3.1 毛坯计算

- 3.2 排样

- 3.3 材料利用率

- 3.4 压力机的选择

- 3.4.1 冲裁力计算

- 3.4.2 计算卸料力

- 3.4.3 计算推件力

- 3.4.4 计算总冲压力

- 3.5 冲压设备的选择

- 3.5.1 冲压设备类型的选择

- 3.5.2 规格的选择

- 3.6 压力中心的计算

- 3.7 落料时凸模、凹模刃口尺寸的计算

- 3.8 冲孔时凸模、凹模刃口尺寸的计算

- 3.9 小结

- 4 落料冲孔复合模各零部件的选择与确定

- 4.1 凹模设计

- 4.1.1 凹模洞口形状的选择

- 4.1.2 凹模的外形尺寸

- 4.1.3 凹模的固定方法

- 4.1.4 凹模的主要技术要求

- 4.2 凸模组件及其结构设计

- 4.2.1 凸模的形式

- 4.2.2 凸模长度

- 4.2.3 凸模固定板

- 4.2.4 垫板

- 4.3 凸凹模

- 4.4 弹性元件的选择

- 4.5 定位装置的选用

- 4.6 卸料装置

- 4.7 导向零件

- 4.8 模架

- 4.9 模柄

- 4.10 落料冲孔复合模的装配图

- 4.11 小结

- 5 拉深模具设计

- 5.1 下护板拉深的工艺计算

- 5.1.1 拉深工艺参数

- 5.1.2 拉深系数的确定

- 5.1.3 压边结构的选择

- 5.2 拉深力与压边力的计算

- 5.2.1 拉深力的计算

- 5.2.2 压边力的计算

- 5.3 拉深时压力机吨位的选择

- 5.4 拉深模工作部分结构参数的确定

- 5.4.1 拉深凹模和凸模的圆角半径

- 5.4.2 拉深模的结构形式

- 5.4.3 拉深模的间隙Z

- 5.4.4 拉深凸模和凹模工作部分的尺寸及其制造公差

- 5.5 拉深模的装配图

- 5.6 小结

- 6 下护板成形过程的有限元模拟分析

- 6.1 软件简介

- 6.1.1 CAD软件UG简介

- 6.1.2 CAE软件Dynaform简介

- 6.2 下护板成形的有限元数值模拟基本流程

- 6.3 双相钢500/800的力学性能试验

- 6.4 双相钢的应力应变参数

- 6.5 下护板成形有限元数值模拟的前处理

- 6.5.1 几何模型的建立及网格的划分

- 6.5.2 选取并设置材料的模型

- 6.5.3 设置边界条件

- 6.5.4 设置单位

- 6.6 下护板成形的有限元模型

- 6.7 数值模拟结果及分析

- 6.7.1 成形极限图

- 6.7.2 厚度分布图和减薄图

- 6.7.3 减薄区应变分析

- 6.7.4 材料流动图

- 6.7.5 冲裁间隙对冲压过程的影响

- 6.8 下护板成形工艺的实验研究

- 6.8.1 实验材料

- 6.8.2 实验设备

- 6.8.3 实验结果

- 6.9 小结

- 7 结论

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].大学生就业视角下的招聘模拟仿真实验探析[J]. 新西部 2020(11)

- [2].MSC的仿真术[J]. 经营者(汽车商业评论) 2016(11)

- [3].基于模拟仿真的小区开放对道路通行的影响研究[J]. 科学家 2017(13)

- [4].浅析焊接专业模拟仿真在实训教学改革中的应用[J]. 考试周刊 2015(67)

- [5].浅析模拟仿真软件在数控教学中的应用[J]. 科技创新与应用 2013(36)

- [6].开发机车模拟仿真驾驶系统的探讨[J]. 太原铁道科技 2012(03)

- [7].快中子多重性测量模拟仿真平台设计与分析[J]. 核电子学与探测技术 2019(06)

- [8].运用现代教育技术进行模拟仿真教学的研究——以《计算机网络基础》教学为例[J]. 景德镇学院学报 2015(03)

- [9].解析模拟仿真法在工程测量理论教学中的应用[J]. 大学教育 2015(09)

- [10].模拟仿真:预防城市未发之疾[J]. 经济 2015(08)

- [11].焊接模拟仿真在实训教学改革中的应用[J]. 职业 2013(36)

- [12].防火隔热电力光缆槽盒模拟仿真研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(05)

- [13].数值模拟仿真试验在建筑结构教学改革中的应用[J]. 广西教育 2014(19)

- [14].给水管网模拟仿真计算问题初探[J]. 安阳工学院学报 2011(02)

- [15].等高齿弧齿锥齿轮切削模拟仿真[J]. 工具技术 2018(05)

- [16].谈谈高等职业教育模拟仿真式课堂教学的知行关系[J]. 中国校外教育 2012(15)

- [17].基于专家数据的模拟仿真决策[J]. 铸造技术 2010(11)

- [18].模拟仿真视频在《制浆造纸机械与设备》课程教学中的应用[J]. 黑龙江造纸 2016(04)

- [19].发散形环形切割装置的数值模拟仿真[J]. 兵器装备工程学报 2017(05)

- [20].浅析模拟仿真实验在化学实验教学中的有效策略[J]. 考试周刊 2018(39)

- [21].工程管理专业模拟仿真教学问题与对策[J]. 高等建筑教育 2014(05)

- [22].西飞管路模拟仿真项目通过验收[J]. CAD/CAM与制造业信息化 2013(Z1)

- [23].加强模拟仿真教学 提高人才培养质量[J]. 空军雷达学院学报 2011(01)

- [24].热力发电厂应用化学专业实践教学模拟仿真体系的构建[J]. 科技风 2020(01)

- [25].生产模拟仿真在电力市场环境下的应用案例及建议[J]. 电力系统自动化 2017(24)

- [26].数值模拟仿真试验在空气动力学教学改革中的应用研究[J]. 科技与创新 2017(09)

- [27].浅谈模拟仿真软件在数控加工中的应用[J]. 科技展望 2015(23)

- [28].农业旅游可持续发展动态模拟仿真与分析[J]. 统计与决策 2015(16)

- [29].扭力梁热成形模拟仿真分析[J]. 精密成形工程 2017(04)

- [30].动态模拟仿真在高校工科教学中的探索与应用[J]. 教育教学论坛 2015(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5c9f458cb3135f6749c3c25a.html