# 桩基施工工艺在工程中的使用王腾飞

王腾飞王蒙

河北省地矿局第二地质大队河北省唐山市063000

摘要：桩基施工是建筑项目最通用的基本形式。在这篇文章中，笔者将会基于桩基的各种类型以及其所具有的特点，阐明在各种具体条件下桩基础的施工工艺的运用特性、进行桩基类型选择需要考虑的具体要素，以期通过分享会给建筑工程在现实的施工环境中，对于桩基础施工工艺的选择给同行们以有益的意见参考。

关键词：工程；桩基；施工；工艺；建筑

一、建筑施工中桩基及其施工工艺概述

1.1桩基

桩基是建筑施工的基础，其施工质量高低直接关系着整体建筑工程的稳定性、安全性以及使用寿命，主要由基柱和桩顶两部分构成。建筑工程施工中常有的桩基形式主要有两种：一是高承台桩基，其桩身的上部在地面上，桩身的下部埋在地下；二是地承台桩基，其桩身的上下部分均埋在地下。

1.2桩基施工工艺

（1）桩基施工工艺的种类。桩基施工工艺有很多种，在不同的地质条件下施工时，要选择不同的桩基施工工艺。在建筑工程桩基施工的过程中，常用的施工工艺主要有两种：一是预制桩桩基施工工艺，其主要是采用打击或者是振动的形式将桩基打入土中；二是灌注桩桩基施工工艺，其相对于预制桩桩基施工工艺较为复杂，首先要在施工现场的地基处钻孔，然后将事先准备好的钢筋笼放置孔中，之后再将混凝土浇筑在孔中，并对其进行必要的维护、保养，以确保桩基的形成效果。

（2）桩基施工工艺的作用。桩基施工工艺对于保障建筑工程质量具有重要的作用，具体表现如下：一是桩基施工工艺可以将建筑物在使用过程中产生的竖向荷载转移到桩基附近的土层中，增强发生自然灾害时建筑物的抗震能力以及抵御能力；二是桩基施工工艺可以降低建筑物在使用过程中的沉降速度，避免地基不均匀沉降、建筑物变形、墙体开裂等现象的发生，确保建筑物的安全性及稳定性，保障建筑物的使用质量，延长建筑物的使用寿命。

二、影响桩基质量的因素分析

在桩基施工中对质量问题及隐患的分析与处理，将影响建筑物的结构安全。一般来说常见质量问题类别及原因分析如下：

1、单桩承载力低于设计要求的常见原因有：

（1）桩沉人深度不足；

（2）桩端未进入设计规定的持力层，但桩深已达设计值；

（3）最终贯人度过大；

（4）其他，诸如桩倾斜过大、断裂等原因导致单桩承载力下降；

（5）勘察报告所提供的地层剖面、地基承载力等有关数据与实际情况不符。

2、桩倾斜过大的常见原因：

（1）预制桩质量差，其中桩顶面倾斜和桩尖位置不正或变形，最易造成桩倾斜；

（2）桩机安装不正，桩架与地面不垂直；

（3）桩锤、桩帽、桩身的中心线不重合，产生锤击偏心；

（4）桩端遇石子或坚硬的障碍物；

（5）桩距过小，打桩顺序不当而产生强烈的挤土效应；

3、出现断桩的常见原因：

除了桩倾斜过大可能产生桩断裂外，其他原因还有三种：

（1）桩堆放、起吊、运输的支点或吊点位置不当；

（2）沉桩过程中，桩身弯曲过大而断裂。如桩制作质量造成的弯曲，或桩细长又遇到较硬土层时，锤击产生的弯曲等；

（3）锤击次数过多。如有的设计要求的桩锤击过重，设计贯入度过小，以致于施工时，锤击过度而导致桩断裂。

三、桩基施工工艺在建筑工程中的使用要领

1.建筑项目桩基础施工工艺筹备桩基挑选

因为桩基的类型各异，它的适用环境条件亦不尽相同，所以，在开展建筑施工项目过程中，需要全面把握各种类型的桩基的应用条件，并综合现实情况来合理选用桩型。第一，需要精确计算外添荷载的重量与承受力度；接着，要全面清楚并把握建筑项目施工的地理环境，从而方便后来的桩基选型的测算；然后，需要把施工的地理地质条件等充分考虑进来，要是选择柴油动力式桩基，那么就有必要妥善安置好施工的泥水和土层；假若选用了预制桩，那么就要关注施工作业进程中所附带的振动、杂音等对四周居民的影响。最后，需要综合统筹建筑项目工期需要，若是工期吃紧，就要首先考虑采用预置桩施工工艺。

2.勘探施工作业场地

在正式开始打桩施工前，要求我们要仔细勘探施工作业场地的情况，进而对施工方案的选用、机器设备的准备、成桩工艺和质量等方面的选定提供强有力的参考根据。第一，需综合勘探施工作业场地的地质状况、环境条件等。而且要对施工作业现场的地质勘探报告细细研究，到达施工作业现场成桩领域内的土层中去，研究它的无力承受力范围参数，最后汇总成各年代及其详细的分布状况图，并清楚了解作业现场的地下水情况，包括水位及其理念变化的曲线图；第二，还要全方位知悉四周建筑群的架构性质、间距、方位和目前实际使用详细情况等方面的资讯；第三，需要细致勘探成桩领域内所布置下的地下管道距离、分布格局、埋藏深度、架构分布、管径大小和使用年限等各个详细内容。

3.套管混凝土浇注桩作业工艺

套管式的混凝土浇注桩作业技术是当前运用得最多的钢筋混凝土浇注桩工艺，它的最突出特性是确保了桩基的强度与持久度。详细地操作方式是先往地基深处中打进钢管，并且在钢管里面浇注大量混凝土来实现，等混凝土全部沉降与凝结稳定后，再把钢管从里面抽出来。

4.工人挖孔护壁混凝土浇注桩施工工艺

当因为地理条件等原因使有些作业场地没法采取机器钻孔时，就要采用号召工人挖孔护壁的混凝土浇注桩施工工艺来开展桩基作业。这项技术重点是利用工人挖掘的方式来打地基，而且通过增强护壁的形式来确保孔的耐力程度。然后，往孔里浇注混凝土。这项作业技术的特性是，因为工人挖掘使得桩基础混凝土能够和四周的环境土壤综合，进而保证了桩基的耐力程度与持久性。然而它的缺点在于，工人挖掘的工作效率很低。

5.干燥环境施工成孔混凝土浇注桩施工工艺

当地下水位置很低时，一般选用干燥环境中施工成孔的混凝土浇注桩施工工艺，这项技术的特性是适用在干燥土层的环境中作业的。在干燥土层中施工时，我们不要求应用泥浆来实现护壁功能，所以简化了作业的程序，提升了作业效率。然而因为桩基础的整个过程中都是在干土层中进行的，对于作业条件的要求也是很严格的，由于受到的限制条件较多，所以不适宜大规模应用。桩基施工工艺历经历史和现实的检验，已经越来越成长为建筑项目的重点支柱，并且由于该项技术历经长时间的不断发展和完善，已变成了走在时代前沿的基础性工程系统工艺。

四、施工中桩基施工技术运用的注意事项

（一）注意深入考察施工现场的环境和施工方案的制订。地质、水文等施工环境的变化对桩基施工工艺的施展有着很大的影响，因此，在施工之前，必须派相关技术人员对施工范围内的自然环境进行详细的考察和记录，在保证完全掌握了施工现场的自然状况和周围环境后，再根据实际情况制定适合施工区域的桩基施工工艺方案，并制定好应急方案，这样才能从容面对施工过程中出现的紧急情况。

（二）注意机械设备的选择和放置。例如，在使用灌注桩桩基施工工艺时，容易出现钢筋的放置位置与所需位置相比过于高。这种现象的产生原因可能是与钢筋相接触的混凝土的软流动性质所致，也有可能是混凝土灌注过程中导管掩埋过深所致。对于这种现象，在混凝土浇筑的过程中一旦发现钢筋位置偏移过高，应该马上停止混凝土的浇筑工作，修复钢筋的正确位置后再继续进行混凝土浇筑工作。

结语：

随着我国社会主义市场经济体制的逐步完善以及城市现代化建设进程的不断推进，建筑施工企业面临着更加激烈的市场竞争环境，而工程质量则是企业的核心竞争力。

参考文献：

[1]李卫春.浅析建筑施工中桩基施工工艺[J].科技创新与应用，2014，（09）.

[2]张荣华，顾建忠.浅析建筑施工中桩基施工工艺[J].科技创新与应用，2014（03）.

[3]王雪峰，江德鑫.建筑施工中桩基施工工艺探析[J].江西建材，2015（04）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5ca22f74319e5f3d49d87485.html