# 电气设备维修与故障排除技术及方法梅金宏

新疆独山子石化公司供水供电公司炼油电修车间，新疆克拉玛依833699

摘要：如果电气设备在工作过程中出现设备故障，则有必要对设备进行维修保养。导致设备电气故障的因素很多，维修人员进行相应的维修是非常麻烦的。要对电器进行快速有效的维修，就必须对设备电气出现的实际问题进行研究。即使对维修人员来说，这项工作也非常困难，设备造成的问题，可能以前没有发生过，在没有实际维修案例的情况下，维修人员只能依靠自己积累的经验来检测维修。

关键词：维修；电气设备；排除故障；

随着我国现代工业控制技术的快速发展，一些技术含量比较高的电气控制系统故障的“维修难”问题日益突出，找出故障原因，正确处理故障是工厂自动化设备正常运行的重要保证。

1电气设备发生故障的特点分析

随在进行设备运转时，发生故障时无可避免的，再好的设备也会发生多多少少的问题，针对不可避免的设备问题，维修人员不仅要知道电气设备故障问题出现在哪里，还要针对故障进行相应的维护。对于电气设备发生故障的原因可以分为以下几种问题：

1)设备性能故障问题。性能故障问题顾名思义，就是指设备可以正常工作，不耽误正常的使用，但是却对设备的硬件设施进行损耗，因为不能够满足部分零件的运转需求，达不到相应的运转频率，长时间使用可能会使得某一硬件发生故障，进而导致电气设备无法正常运行。

2)设备的损害性故障。设备的损害性故障可能仅仅是因为一个零件出现问题而造成设备不能正常的工作。除此之外，在日常工作中要对设备进行定期的保养维护，如果对一些小问题没有进行重视，可能这些小问题会随着设备的使用时间慢慢对设备进行损害，这也属于损害性故障。

3)外部因素造成的设备故障。电气设备故障除设备内的零部件长时间的运转损耗造成的设备故障之外，外部因素造成电子设备故障也是存在的，比如电压不稳、频率不平衡等，因为这些外部因素的影响，也可能造成设备的损坏，导致无法正常的工作。

2电气设备维修方法

对于电气设备来说，设备的基础检查是常规项目，而针对检测结果进行基础维修也是相关工作人员必须要完成的工作。在传统的电气设备维修机制中，大多数企业运用的都是比较被动的维修方式。只有当电气设备的故障和问题都很明显时，才查修相关问题。虽然解决了问题，但是，在实际生产工作中，采用这种维修方式在故障崩溃的时间内造成的经济损耗也是很大的。如果企业只是一味地被动维修，终归是得不偿失的。因此，要在实际的生产过程中不断升级和优化维修方式，定期维护，计划性维修，以延长电气设备的使用寿命。

1)计划性维修。在实际工作中，要想规避相关风险，就要制订一系列的维修计划和方案，及时解决设备中存在的问题。相关工作的执行人员要为设备建立基本维修档案，严格按照维修计划实施项目维修。规律性的设备维修不仅能纠正问题，还能维护设备，优化、排除电气设备中潜存的危险。在实际的维修工作中，监管人员要提升维修人员的专业素质，建立完整的维修计划，并且在计划中标注出相应问题的实际解决情况，统筹安排维修项目，真正发挥计划性维修的作用，集中强化有针对性的维修功能，保证电气设备健康运行。

2)定期性维修。生产生活中，定期性维修对于设备来说就像是优化的护理模式，保证在一段时间内进行相应的设备维护和升级。在规定日期内进行基础电气设备的维修，不仅能解决问题，还能有效预防设备中可能发生的问题。在实际操作中，管理人员和维修人员要规避这种方法的刻板性，不要为了定期维修而刻意规定日期，要真正遵循周期性的维修宗旨。如果在实际操作过程中发现设备有问题，就要增加临时性的维修项目。定期性维修只是为了督促维修人员要关注电气设备，并且选取相应的维修方式。这种维修方式可以作为企业维修的辅助措施。

3)对维修人员的素质要求。作为一名电气维修技术人员应具备以下条件：（1）专业知识面广。应基本掌握或了解计算机原理、电子技术、电工原理、自动控制与电力拖动、检测技术、机械传动及机械加工工艺方面的基础知识。既要懂电、又要懂机。（2）勤于学习，善于分析和总结。电气维修人员要提升自己的逻辑思维能力，要有一个善于分析的头脑。（3）有较强的动手能力和实践技能。电气系统的修理离不开实际操作，维修人员应会动手对所修系统进行操作，查看报警信息，检查、修改参数，调用诊断功能，对设备进行手动和试运行操作；应会使用维修所必需的工具、仪表和仪器。对维修人员来说，胆大心细，即敢于动手，又细心有条理是非常重要的。

3设备电气排除故障的步骤分析

当设备出现故障问题时，非专业人士不可进行盲目的进行设备维修，应该找专业的维修人员进行设备维护，专业维修人员应该仔细分析出现该问题的原因所在，在不了解的情况下，应对相关的设备负责人进行详细的咨询，通过其对设备发生故障前的描述进行相关的整理，提取出相应的数据。整理完毕后不要轻易的对设备进行拆卸，应该通过观察设备，做一个较全面的外部细节检查，确定非设备外部损坏造成的设备故障。其次，在确保安全的情况下对其进行开机检查工作，对问题作进一步的诊断分析。在做好对设备电气故障的整理收集后，然后再进行具体的判定，尤其是针对以前设备经常发生故障的地方进行诊断，从而减少诊断错误的几率。科学的、有条理的进行故障判断，可以有效地缩小诊断范围，从而可以更加准确地找出故障原因，并且能够有效的进行设备维护。

1）症状分析。设备电气发生故障后，需要对设备的症状进行详细的分析，主要是针对相应的原始数据进行采集分析。相应的信息获取方法主要有以下三点：(1)对设备操作人员进行询问，从而获得相应的设备操作和使用情况的相关原始信息。(2)可以对设备采取看、听、闻、摸的方式去进行全面的检查，重点需要关注设备是不是出现杂音、破损、奇怪的味道和过热的情况。(3)在保障设备安全情况下进行通电试车的形式，从而进行相关症状分析。在症状分析阶段，主要是做好收集设备故障的原始信息，才能准确进行相应的故障问题的判断和推导，以减少判断失误。

2）设备检查以及确定故障点。按照对故障症状的分析得到初步的结论和在这一过程中出现的问题进行设备检查，尤其是故障常发位置更是需要重点关注。另外需要根据设备的运行原理和控制的特点来对故障进行科学合理的判断，才能缩小故障的范围，完成故障的查找。

3）故障排除。故障排除是重中之重，只有了解了故障的原因及部位才能去进行维修。故障排除的技术和方法比较多，当前一般使用的有经验法、检测法、推理法、图形变换法等，我们会在下一节进行详细的阐述。另外在故障排除后还需要进行现场验证，交由设备操作人员进行，看设备是否能正常运转。另外还需要把一些注意事项同设备操作人员进行明确，减少工作误差导致故障发生。

总而言之，电气设备在工作运行过程中容易发生故障，从而导致设备停工检修。从原理上来看电气故障具有多样性，对于维修人员来讲进行电气设备的维修与故障排除是非常复杂的工作，没有固定的模式与方法。在实际的工作当中，需要技术人员根据事故发生的实际情况进行处理，大部分技术人员都感觉到处理的难度大，需要摸索着进行维修与故障排除。这样的处理方式对于企业生产来说是致命的，常给企业带来很大的经济损失。因此制定相应合理周全的设备电气维修与故障排除方法具有重要的意义，可以起到保障企业正常生产的作用。

参考文献：

[1]张润辉.电气设备维修方法浅析.2017.

[2]李金春.浅谈电气设备维修与故障排除技术及方法.2018.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5cc50c467d02747cd6cd4c7e.html