# 轻质混凝土连续刚构桥地震响应分析

### 论文摘要

桥梁作为交通运输的一部分,在国家经济建设和人们日常生活中有着不可或缺的作用,尤其是在发生地质灾害之后的救助过程中,其作用更是至关重要。由于我国是一个多地震灾害的国家,而地震作用下桥梁结构易发生脆性破坏,因此,就需要对桥梁结构在地震作用下响应作深入的研究,以保证救助过程的顺利进行。连续刚构桥梁是目前技术成熟,应用较为广泛的桥型之一,而轻质材料也是目前很有前景的一个研究方向,可将其应用于大跨度桥梁建设之中。本论文以工程实践为依托,对地震作用下轻质混凝土的连续刚构桥梁的性能进行了分析研究,主要包括以下内容：1.简述了桥梁抗震有限元原理及常用分析方法；使用程序Midas,分别按照普通混凝土与轻质混凝土、考虑桩—土作用与不考虑桩—土作用进行组合,建立三跨连续刚构桥梁模型并进行动力特性计算,将不同工况组合的结果进行对比分析。2.按照公路桥梁抗震设计细则规定,按照普通混凝土与轻质混凝土、考虑桩—土作用与不考虑桩—土作用进行组合的工况分别分析桥梁在地震E1作用下的内力以及位移的响应。3.简要介绍了反应谱分析的基本理论,引用工程实例,对桥梁进行地震弹性反应谱法分析,通过将不同工况组合对比,得出不同方向下的的桥梁抗震性能以及轻质材料、桩—土效应对桥梁性能的影响；并将结果与动力时程分析结果进行对比分析,提出不同分析方法下桥梁的抗震性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 桥梁的地震灾害

- 1.2 桥梁抗震基础理论与分析方法

- 1.2.1 静力法

- 1.2.2 反应谱法

- 1.2.3 动力时程分析法

- 1.2.4 基于性能的抗震设计方法

- 1.3 轻质混凝土连续刚构桥梁研究现状

- 1.4 本论文的研究内容和意义

- 1.4.1 论文的研究意义

- 1.4.2 论文的研究内容

- 第二章 轻质混凝土连续刚构桥梁的自振特性分析

- 2.1 工程概况

- 2.2 结构分析相关参数的处理

- 2.2.1 桩—土作用分析

- 2.2.2 阻尼矩阵

- 2.2.3 地震波的选择

- 2.3 自振特性分析

- 2.3.1 建立有限元模型

- 2.3.2 自振特性计算与结果分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 轻质混凝土连续刚构桥梁动力时程分析

- 3.1 动力时程分析理论

- 3.1.1 弹塑性动力时程分析

- 3.1.2 弹塑性动力时程分析计算方法

- 3.2 输入地震波

- 3.2.1 选择地震波

- 3.2.2 人工合成地震波

- 3.2.3 空间变化效应

- 3.3 动力时程分析计算结果

- 3.4 本章小结

- 第四章 轻质混凝土连续刚构桥梁反映谱分析

- 4.1 反映谱分析理论

- 4.1.1 弹性反应谱分析

- 4.1.2 非弹性反应谱分析

- 4.2 地震波参数的确定

- 4.3 反映谱计算分析结果

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 进一步研究的建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].中国科大课题组制备出自清洁轻质混凝土[J]. 商品混凝土 2019(12)

- [2].中科大自清洁轻质混凝土取得重要进展[J]. 乙醛醋酸化工 2020(01)

- [3].飞机拦阻系统用超轻质混凝土组成设计研究[J]. 混凝土与水泥制品 2020(08)

- [4].聚丙烯纤维、膨胀剂和高强轻质混凝土性能相关性[J]. 四川水泥 2017(10)

- [5].超高性能轻质混凝土研究进展[J]. 湖北电力 2019(06)

- [6].浅谈高强轻质混凝土[J]. 黑龙江交通科技 2008(12)

- [7].浅谈控制高强轻质混凝土的分层离析[J]. 福建建设科技 2008(01)

- [8].玻璃纤维增强泡沫轻质混凝土力学性能的试验研究[J]. 工业建筑 2017(09)

- [9].轻质混凝土型块填充板的力学性能研究[J]. 混凝土 2011(06)

- [10].浅谈高强轻质混凝土设计参数的取值[J]. 黑龙江交通科技 2008(11)

- [11].再生轻质混凝土新型复合材料综合性能研究[J]. 价值工程 2020(09)

- [12].泡沫轻质混凝土渗透性试验研究[J]. 新型建筑材料 2018(01)

- [13].泵送超轻质混凝土的制备与应用[J]. 施工技术 2008(06)

- [14].采用高强轻质混凝土桥梁抗震性能的影响分析[J]. 黑龙江交通科技 2014(09)

- [15].膨胀珍珠岩配制轻质混凝土的研究[J]. 混凝土与水泥制品 2013(07)

- [16].高强超轻质混凝土配合比设计与应用[J]. 施工技术 2009(08)

- [17].泡沫轻质混凝土回填油气管道冲击试验模型研究[J]. 四川建筑 2019(02)

- [18].超长循环荷载下轻质混凝土疲劳特性[J]. 建筑材料学报 2018(04)

- [19].泡沫轻质混凝土在陡坡路基工程中的应用[J]. 现代交通技术 2016(03)

- [20].高强轻质混凝土对桥梁抗震性能的影响分析[J]. 山西建筑 2014(04)

- [21].谈煤塔中轻质混凝土的施工[J]. 山西建筑 2012(36)

- [22].高强轻质混凝土力学特性试验研究[J]. 四川水泥 2019(03)

- [23].南方地区超轻质混凝土节能陶瓷薄板幕墙新构造研究[J]. 建设科技 2019(22)

- [24].江海高架工程高强轻质混凝土设计实践应用探析[J]. 河南建材 2014(06)

- [25].脱硫石膏粉煤灰复合加气轻质混凝土性能研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2011(04)

- [26].宁夏研制出可漂浮在水面上的节水轻质混凝土[J]. 建材发展导向 2010(02)

- [27].泡沫轻质混凝土性能与孔结构关系研究[J]. 南京理工大学学报 2019(03)

- [28].轻质混凝土在路基结构中的应用研究[J]. 华东公路 2018(03)

- [29].油气管道泡沫轻质混凝土回填材料性能参数研究[J]. 四川建筑 2019(01)

- [30].粉煤灰轻质混凝土耐腐蚀性特性研究[J]. 粉煤灰综合利用 2018(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5cd7bd6427c0b39f5b8dcc40.html