# 不同熟料矿物含量的水泥配制混凝土部分性能的研究

### 论文摘要

建筑行业“时间就是金钱，效益就是生命”的号召引导着水泥和混凝土材料向早强、高强的方向发展。这种不科学的导向造成水泥行业在生产过程中过分追求C3S、C3A等高强、早强型矿物的高含量，以及较大的水泥比表面积。这使得水泥熟料的生产能耗增大，对石灰石资源要求高，吨熟料排放的CO2、NOx等环境不友好气体增多，还导致了现在混凝土构件开裂现象严重，部分耐久性能下降，影响到工程的使用寿命，尤其是目前水泥耗用量较大的公路工程、预应力管桩行业等。如较差的混凝土抗疲劳、耐磨性能已成为混凝土路面材料损坏的一个重要原因；混凝土抗冲击性能较差时预应力管桩的断桩率升高。这些方面造成的资源、能源浪费十分突出。因此，研究熟料矿物含量与水泥混凝土强度、抗疲劳、抗冲击、耐磨性能的关系，从社会节能减排的角度评价硅酸盐水泥熟料的合理矿物含量，对水泥和混凝土行业的发展均有重要的意义。本文选取了均由5000t/d新型干法窑生产的四种不同矿物含量的工业熟料，在实验室小磨中磨制350m2/kg的PI水泥，以同一配合比配制相同强度等级的混凝土，研究了不同熟料矿物含量的水泥对其配制混凝土的强度、抗疲劳、抗冲击、耐磨性能的影响，并采用TG-DSC、EDS、SEM等分析了影响机理。结果表明：当熟料中硅酸盐矿物C2S、C3S含量接近时，随着水泥熟料中Fe2O3含量的增加，C4AF含量增加，C3A减少，所配制混凝土在28d和90d龄期的抗疲劳、抗冲击、耐磨性能都依次提高；在保证熟料中适量C3S满足强度要求及溶剂矿物C3A、C4AF含量接近的前提下，低C3S高C2S含量的水泥配制的混凝土的抗疲劳、抗冲击、耐磨性能都要优于高C3S低C2S含量的水泥配制的混凝土。C2S的水化产物中有较多的C-S-H凝胶和较低的CH，晶胶比降低；C4AF的后期水化消耗部分易于层间解离的CH，削弱混凝土中CH在界面的富集，减少了界面处的裂纹策源地，优化了粗集料-砂浆界面结构。因此，较高C2S、C4AF含量的水泥配制的混凝土断裂能Gf提高，韧性提高，裂纹的亚临界扩展速率慢，从而抗疲劳、抗冲击、耐磨性能均较好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 优化硅酸盐水泥熟料矿物组成的研究

- 3S 水泥的开发'>1.2.1 高 C3S 水泥的开发

- 1.2.2 高 C2S 水泥的研究

- 4AF 低 C3A 水泥的应用'>1.2.3 高 C4AF 低 C3A 水泥的应用

- 1.3 混凝土抗疲劳、抗冲击、耐磨性能的研究

- 1.4 本课题的提出及研究内容

- 第二章 实验材料与方法

- 2.1 实验材料

- 2.2 混凝土配合比和试件制备

- 2.3 混凝土和水泥胶砂检测方法

- 2.3.1 水泥胶砂和混凝土强度检测方法

- 2.3.2 抗冲击性能测试

- 2.3.3 耐磨性能测试

- 2.3.4 抗疲劳性能测试

- 2.3.4.1 加载波形及频率的确定

- 2.3.4.2 应力水平和循环特征值的确定

- 2.3.4.3 加载方式的选择

- 2.3.4.4 疲劳实验程序

- 2.4 微观测试方法

- 2.4.1 水化程度

- 2.4.2 TG-DSC 热分析

- 2.4.3 孔结构分析（MIP）

- 2.4.4 SEM、EDS

- 第三章 熟料矿物含量不同的水泥对配制混凝土强度的影响

- 3.1 水泥胶砂强度

- 3.2 混凝土强度

- 3.3 本章小结

- 第四章 熟料矿物含量不同的水泥对配制混凝土部分性能的影响

- 4.1 混凝土抗冲击性能的研究

- 4.2 混凝土耐磨性能的研究

- 4.3 混凝土抗疲劳性能的研究

- 4.3.1 疲劳寿命

- 4.3.2 跨中挠度值

- 4.3.3 疲劳寿命与跨中挠度值分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 熟料矿物含量与混凝土水化产物及界面结构的关系

- 5.1 浆体水化产物组成

- 5.1.1 水化程度

- 5.1.2 水化产物

- 5.2 界面区水化产物组成

- 5.3 水泥胶砂孔结构分析

- 5.4 组成、结构与性能的关系

- 5.5 本章小结

- 结论

- 创新之处

- 参考文献

- 致谢

- 附件

### 相关论文文献

- [1].原生硫酸盐对水泥熟料矿物形成的影响[J]. 新型建筑材料 2018(05)

- [2].掺低温熟料矿物水泥的水化特性[J]. 江苏建材 2016(06)

- [3].烧成气氛对阿利特-硫铝酸盐水泥熟料矿物形成与性能的影响[J]. 水泥 2010(04)

- [4].基于PHREEQC模型的水泥熟料矿物溶解动力学研究[J]. 武汉理工大学学报 2013(12)

- [5].不同熟料矿物含量的水泥对混凝土部分性能的影响[J]. 水泥 2013(04)

- [6].Cd~(2+)对熟料矿物及水泥水化产物影响的研究[J]. 水泥 2008(11)

- [7].磷石膏高温分解对烧制硫铝酸盐水泥性能的影响[J]. 非金属矿 2013(06)

- [8].高贝利特硫铝酸盐熟料矿物的活化及其混凝土性能[J]. 水泥 2013(03)

- [9].掺垃圾焚烧炉渣水泥的重金属浸出特性[J]. 新型建筑材料 2015(09)

- [10].谈谈铝酸三钙[J]. 四川水泥 2011(01)

- [11].运用XRD测定的熟料矿物通过EXCEL多元回归推算熟料强度[J]. 江苏建材 2020(03)

- [12].全固废高贝利特-硫铝酸盐水泥熟料矿物的形成研究[J]. 水泥 2019(07)

- [13].Pb对水泥熟料矿物烧成、组分的影响及其固化行为研究[J]. 环境工程学报 2012(11)

- [14].做好生料配料工作确保熟料煅烧质量[J]. 新世纪水泥导报 2017(05)

- [15].煤矸石代替黏土生产水泥可行性分析[J]. 浙江大学学报(工学版) 2010(05)

- [16].煤粉炉联产Q相水泥熟料试验研究[J]. 浙江大学学报(工学版) 2008(06)

- [17].碱在煅烧水泥熟料过程中对建筑垃圾的活性激发作用[J]. 粉煤灰 2011(04)

- [18].磷渣在生产油井水泥中的应用研究[J]. 建材世界 2016(01)

- [19].中国水泥窑节能减排的探索——惰性SiO_2→活性[SiO_4]~(4-)节能浅析[J]. 中国水泥 2008(09)

- [20].水泥中碱含量快速测定方法[J]. 中国水泥 2014(11)

- [21].P_2O_5与SO_3复合掺杂对硅酸盐水泥熟料矿物形成的影响[J]. 混凝土 2014(05)

- [22].水泥浆的流变性国内外研究现状之分析[J]. 科技资讯 2009(34)

- [23].工业原料制备C_3S_2新型水泥熟料的试验研究[J]. 硅酸盐通报 2018(04)

- [24].废弃混凝土代替部分生料对水泥熟料烧成过程的影响[J]. 内蒙古工业大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [25].微量元素对熟料煅烧的影响[J]. 四川水泥 2011(04)

- [26].钢渣配料硅酸盐水泥熟料的矿物组成和微观结构[J]. 硅酸盐通报 2013(06)

- [27].对三家公司水泥粉磨工艺的对比分析[J]. 四川水泥 2011(06)

- [28].高硫煤对熟料矿物形成及显微结构的影响[J]. 武汉理工大学学报 2010(15)

- [29].2-羟基-3-甲氧基苯基荧光酮分光光度法测定水泥中钛[J]. 水泥 2009(10)

- [30].电厂脱硫灰烧成硫铝酸盐水泥的试验研究[J]. 环境工程学报 2008(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5d0e79fb911621228d008632.html