# 淮南市平山头水厂中分泌干扰物的去除特征研究

### 论文摘要

环境内分泌干扰物,又叫环境激素,是一类外源性化学物质,主要为一些人工合成的化学物质和天然植物化合物。此类化合物通过食物链进入生物体内,并模仿荷尔蒙（激素）,直接刺激或抑制内分泌系统,从而会严重干扰正常激素维持体内平衡和调节发育过程的作用,导致生殖发育和行为异常。近年来,随着塑料制品、化工原料、人工合成化学物质的大量生产和使用,内分泌干扰物不断进入环境,已成为一个全球性的社会问题,越来越引起人们的关注,特别是有关水体中内分泌干扰物的研究正成为热点。本论文以淮南市平山头水厂中不同处理工艺段水体为研究对象,建立了水样的固相萃取（SPE）浓缩富集方法和高效液相色谱分析方法,对饮用水中被广泛关注的4种邻苯二甲酸酯类物质（DMP.DEP.DBP.BBP）及炔雌醇（EE2）、雌酮（E1）、双酚A（BPA）.壬基酚（NP）共8种属于环境内分泌干扰物的物质进行了检测。研究结果如下：1.水样采用固相萃取方法,建立了适合邻苯二甲酸酯类、炔雌醇、雌酮、双酚A和壬基酚环境内分泌干扰物的HLB固相萃取浓缩富集水样的方法。2.建立了日立D-2000 Elite型液相色谱仪测定水体中的4种邻苯二甲酸酯、炔雌醇、雌酮、双酚A和壬基酚的色谱条件,其超纯水加标回收率均大于90%,因此本方法可准确定量水中的内分泌干扰物。3.以水中内分泌干扰物的浓度为横坐标,检出峰面积为纵坐标,绘制标准曲线。所得的标准曲线线性良好,相关系数均大于0.9950。4.在最佳操作条件下,根据信噪比S/N=3,水样中4中邻苯二甲酸酯的检出限在O.10μg/L～0.14μg/L,炔雌醇、雌酮的检出限分别为0.60ng/L和1.11ng/L,双酚A、壬基酚的检出限分别为0.01μg/L和0.02μ,g/L。5.调查了淮南市平山头自来水厂水源水、传统净水工艺各处理单元段出水及管网水中的8种内分泌干扰物,结果表明,DMP有一半水样检测出,其余水样均未检出,检出率为50%,其浓度为0.045μg/L～0.041μg/L;DEP仅在水源水中检测出,其余水样均未检出,浓度为0.021μg/L；其余6种内分泌干扰物在各水样中均100%检出,浓度分别为：BBP浓度为0.257μg/L～0.660μg/L,DBP浓度为1.702μg/L～2.857μg/L,炔雌醇浓度为0.126μg/L～0.305μg/L,雌酮浓度为0.158μg/L～0.315μg/L,双酚A浓度为0.041μg/L～0.084μg/L,壬基酚浓度为0.224μg/L～0.323μg/L。该水厂水体已经受到典型内分泌干扰物不同程度的污染,有关部门应给予高度重视。6.从检出浓度可看出,清水库水经管网输送后其中的绝大多数内分泌干扰物含量升高,说明进水管网水中除水源水污染外,还有一个重要途径就是输水管材中相应污染物的渗出。7.混凝沉淀及氯消毒工艺段对内分泌干扰物的去除效果没有规律可循,可能是在混凝沉淀工艺段中投加的絮凝剂聚合氯化铝中含有杂质或水源水中内分泌干扰物与絮凝剂相互作用而形成了新的内分泌干扰物引起的。而在氯消毒过程中,双酚A及壬基酚可以分解并产生毒害性更强的多种副产物。8.常规饮用水处理工艺对内分泌干扰物的去除是非常有限的,因此,必须及时研究改进饮用水处理工艺,提高水中内分泌干扰物的的有效去除率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图清单

- 缩略词表

- 1 绪论

- 1.1 论文选题的依据

- 1.2 论文选题的目的

- 1.3 论文研究内容和技术路线

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 2 文献综述

- 2.1 环境内分泌干扰物的污染

- 2.1.1 环境内分泌干扰物的来源和分类

- 2.1.2 环境内分泌干扰物的危害和特点

- 2.2 饮用水中内分泌干扰物的污染

- 2.2.1 饮用水中内分泌干扰物的来源及分布

- 2.2.2 饮用水中典型的内分泌干扰物质—邻苯二甲酸酯、壬基酚、双酚A及雌激素

- 2.3 国内外研究现状与存在的问题

- 2.3.1 国外对内分泌干扰物的研究

- 2.3.2 国内对内分泌干扰物的研究

- 2.3.3 存在的问题

- 2.4 饮用水中内分泌干扰物质的检测分析方法研究

- 2.4.1 水样预处理方法

- 2.4.2 水样分析测试方法

- 3 研究区背景概况

- 3.1 淮南地区自然环境概况

- 3.2 淮南市水环境状况

- 3.3 研究水体简介

- 4 水样基本理化性质实验

- 5 高效液相色谱法测定自来水厂中邻苯二甲酸酯类

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 仪器和试剂

- 5.1.2 水样的采集

- 5.1.3 水样的前处理

- 5.1.4 样品分析方法

- 5.1.5 液相色谱条件

- 5.2 实验结果与讨论

- 5.2.1 标准曲线的绘制

- 5.2.2 水样中PAEs的去除特征研究

- 5.2.3 水样的加标回收实验

- 5.3 本章小结

- 6 高效液相色谱法测定自来水厂中雌激素

- 6.1 实验部分

- 6.1.1 仪器和试剂

- 6.1.2 水样的采集

- 6.1.3 水样的前处理

- 6.1.4 样品分析方法

- 6.1.5 液相色谱条件

- 6.2 实验结果与讨论

- 6.2.1 标准曲线的绘制

- 6.2.2 水样中2种雌激素的去除特征研究

- 6.2.3 水样的加标回收实验

- 6.3 本章小结

- 7 高效液相色谱法测定自来水厂中双酚A、壬基酚

- 7.1 实验部分

- 7.1.1 仪器和试剂

- 7.1.2 水样的采集

- 7.1.3 水样的前处理

- 7.1.4 样品分析方法

- 7.1.5 液相色谱条件

- 7.2 实验结果与讨论

- 7.2.1 标准曲线的绘制

- 7.2.2 水样中双酚A、壬基酚的去除特征研究

- 7.2.3 水样的加标回收实验

- 7.3 本章小结

- 8 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介及读研期间期间主要科研成果

### 相关论文文献

- [1].长江流域淡水生态系统内分泌干扰物、药物和个人护理品的风险排序[J]. 环境科学 2020(11)

- [2].欧盟通过内分泌干扰物鉴定标准[J]. 今日农药 2017(08)

- [3].欧盟希望今夏就潜在内分泌干扰物标准达成协议[J]. 农药科学与管理 2017(08)

- [4].欧盟制定内分泌干扰物新标准将影响超过50种农化品的续登[J]. 农药市场信息 2016(17)

- [5].欧盟公布内分泌干扰物筛选项目结果[J]. 农药科学与管理 2016(09)

- [6].业界猛烈抨击欧盟内分泌干扰物鉴定标准草案[J]. 农药科学与管理 2016(09)

- [7].推迟内分泌干扰物标准在欧盟引起轩然大波[J]. 农药科学与管理 2015(05)

- [8].日本畜禽养殖业中内分泌干扰物的控制与管理[J]. 上海环境科学 2012(06)

- [9].农药类内分泌干扰物对动物生殖系统干扰机制的研究进展[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [10].欧盟计划在2017年上半年制定内分泌干扰物指南[J]. 农药科学与管理 2017(01)

- [11].内分泌干扰物壬基酚与辛基酚的污染现状与毒性的研究进展[J]. 环境化学 2017(05)

- [12].改性无烟煤去除水中内分泌干扰物的性能探究[J]. 安全与环境学报 2017(02)

- [13].欧盟制定内分泌干扰物新标准 将影响多种农化品的续登[J]. 辽宁化工 2016(06)

- [14].污水中内分泌干扰物的处理研究现状[J]. 化工管理 2020(04)

- [15].内分泌干扰物对水生动物的生殖生理毒性研究进展[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [16].改性陶粒对水中内分泌干扰物的吸附去除[J]. 环境工程学报 2015(06)

- [17].典型内分泌干扰物在天然水环境中的污染水平[J]. 安徽农业科学 2015(23)

- [18].欧盟内分泌干扰物监管法规研究[J]. 标准科学 2012(02)

- [19].典型内分泌干扰物在城市污水处理过程中的去除研究进展[J]. 青岛理工大学学报 2018(06)

- [20].水中雌激素类内分泌干扰物检测技术研究进展[J]. 职业与健康 2018(17)

- [21].二级出水中内分泌干扰物的检测与去除试验[J]. 山西建筑 2008(02)

- [22].欧盟法院判决内分泌干扰物标准延迟出台违反法律[J]. 农药科学与管理 2016(03)

- [23].欧盟委员会审核内分泌干扰物临界值指南[J]. 生态毒理学报 2014(04)

- [24].过氧化物酶催化去除水体中酚类内分泌干扰物的研究进展[J]. 环境化学 2013(07)

- [25].鱼类在环境污染物检测中的重要指示作用——水环境中内分泌干扰物的检测[J]. 中国水产 2009(03)

- [26].改性活性炭对内分泌干扰物的吸附效能与机制[J]. 中国环境科学 2020(06)

- [27].欧盟重启关于农用化学品内分泌干扰物减损条款的讨论[J]. 农药科学与管理 2018(08)

- [28].闽江流域鱼中8种酚类内分泌干扰物污染特征分析[J]. 现代预防医学 2019(16)

- [29].欧盟对农药内分泌干扰物标准草案进行拆分[J]. 农药科学与管理 2017(04)

- [30].臭氧降解水中典型内分泌干扰物的研究[J]. 四川水泥 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5d184c9f03d015d624ee69c6.html