# 电站锅炉烟气挡板汽温调节特性研究模拟

### 论文摘要

烟气分配调温挡板是电站锅炉蒸汽温度调节的主要方式之一,特别适宜燃用贫煤和无烟煤的锅炉及超临界锅炉。随着锅炉机组容量及参数的提高,现在发电机组均采用一次再热,这不但要求锅炉有良好的汽温调节能力,还要求其具有较高的热效率和适应调峰的能力。计算流体力学是通过数值求解流动微分方程,得出流体流动情况在连续区域上的离散分布,从而近似模拟流体流动情况。商用的CFD软件能高效率地解决各个领域的复杂流动的计算问题。本文将烟风阻力计算和计算流体力学数值模拟技术有机地结合起来,针对国产300MW机组锅炉竖井的实际结构,通过烟风阻力计算对竖井内受热面进行等阻力特性的简化计算,得到物理简化模型。然后应用计算流体力学对其进行模拟,计算得到挡板阻力特性。该方法充分发挥两种计算手段的优势,既避免了选取局部阻力系数的计算不准确性,又简化了竖井受热面模型的空间复杂性,降低数值模拟计算量,保证数值模拟能快速收敛,对不同挡板开度下竖井流动情况进行模拟,通过两侧烟气量的分配得到挡板开度-流量特性关联式,然后将关联式带入到热力计算中,得到烟气量变化时对再热蒸汽温度和过热蒸汽温度的影响。为现行锅炉的设计、校验计算和安全运行提供了一种的新的思路和方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景和意义

- 1.2 再热汽温调节的主要方法

- 1.2.1 摆动燃烧器

- 1.2.2 烟气分配挡板

- 1.2.3 煤水比

- 1.3 国内外烟气挡板调节汽温研究现状

- 1.4 本文的主要研究目的和研究内容

- 1.4.1 本文的研究目的

- 1.4.2 本文的研究内容

- 第2章 CFD 数值模拟的基本理论方程

- 2.1 CFD 概述

- 2.2 湍流模型

- 2.2.1 单方程模型

- 2.2.2 标准k-ε模型

- 2.2.3 重整化群k-ε模型

- 2.2.4 可实现k-ε模型

- 2.2.5 雷诺应力模型（RSM）

- 2.2.6 大涡模拟（LES）

- 2.3 基本控制方程

- 2.4 离散相模型

- 2.5 守恒标量的PDF 模型

- 2.6 本章小结

- 第3章 竖井烟道等阻力简化模型建立

- 3.1 烟气挡板的设计

- 3.2 挡板的阻力特性

- 3.3 竖井阻力等效简化模型的机理分析

- 3.4 锅炉烟道等阻力计算

- 3.5 数学模型的求取与验证

- 3.6 本章小结

- 第4章 竖井烟道内空气动力场的数值模拟

- 4.1 300MW 机组锅炉概况

- 4.1.1 烟气流程与汽水流程

- 4.1.2 锅炉的主要参数

- 4.1.3 燃料特性

- 4.2 炉内空气动力场的数值模拟

- 4.2.1 炉膛数学模型和物理模型

- 4.2.2 炉膛模拟结果分析

- 4.3 竖井计算区域及定解条件

- 4.3.1 物理模型

- 4.3.2 模型假设与简化

- 4.3.3 网格划分

- 4.3.4 边界条件与数值计算

- 4.4 计算结果及分析

- 4.4.1 竖井区域流场分布

- 4.4.2 挡板开度-烟气份额特性分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 热力特性计算与分析

- 5.1 锅炉热力计算的任务和方法

- 5.2 锅炉热力计算顺序

- 5.3 通用热力计算程序编制

- 5.4 300MW 机组热力特性计算和分析

- 5.5 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].电站锅炉范围内管道在设计文件鉴定中问题的讨论[J]. 锅炉制造 2019(06)

- [2].对电站锅炉金属材料的选择与使用分析[J]. 世界有色金属 2019(19)

- [3].电站锅炉用煤沾污性判别方法研究[J]. 煤炭科学技术 2020(S1)

- [4].漏风对电站锅炉的影响及消减措施[J]. 石油石化节能 2020(05)

- [5].中温中压电站锅炉内部检验研究[J]. 化工管理 2020(21)

- [6].电站锅炉材料常见质量问题及监检要点[J]. 中国设备工程 2019(08)

- [7].电站锅炉无损检测新技术的探讨[J]. 检验检疫学刊 2019(05)

- [8].对电站锅炉改造的相关分析研究[J]. 科技创新导报 2018(08)

- [9].电站锅炉受压元件应力破坏的讨论[J]. 内蒙古科技与经济 2016(21)

- [10].电站锅炉安装中对承压部件的质量控制[J]. 建材与装饰 2016(42)

- [11].电站锅炉灰渣物理热损失计算公式合理选择的探讨[J]. 山东工业技术 2016(23)

- [12].浅谈电站锅炉钢结构施工图设计[J]. 中国设备工程 2017(16)

- [13].电站锅炉无损检测技术研究[J]. 内燃机与配件 2017(19)

- [14].“防微杜渐”电站锅炉检验责任重于泰山[J]. 质量与标准化 2017(09)

- [15].电站锅炉安装中对承压部件的质量控制[J]. 化工管理 2015(35)

- [16].超(超)临界电站锅炉金属监督典型缺陷分析和探讨[J]. 山东工业技术 2016(14)

- [17].电站锅炉的定期检验[J]. 化工设计通讯 2016(05)

- [18].电站锅炉设备安装技术与管理探究[J]. 工业技术创新 2016(04)

- [19].电站锅炉的定期检验[J]. 中国新技术新产品 2014(24)

- [20].浅析电站锅炉过热器管失效的原因[J]. 科学家 2017(16)

- [21].小型电站锅炉改造分析[J]. 设备管理与维修 2013(11)

- [22].对电站锅炉常用金属材料金相检测及组织的研究[J]. 世界有色金属 2019(21)

- [23].我国中小型煤粉电站锅炉节能技术应用策略[J]. 中国设备工程 2020(08)

- [24].电站锅炉检验中硬度检测技术的应用探究[J]. 锅炉制造 2019(01)

- [25].硬度检测技术及其在电站锅炉检验中的应用研究[J]. 冶金与材料 2019(01)

- [26].电站锅炉立柱分层类缺陷检验与分析[J]. 新型工业化 2019(06)

- [27].浅谈电站锅炉节能管理与经济运行[J]. 中国高新区 2018(08)

- [28].提高电站锅炉设计可靠性的措施探讨[J]. 当代化工研究 2018(04)

- [29].电站锅炉材料常见质量问题及监检要点[J]. 冶金与材料 2018(05)

- [30].电站锅炉机械未完全燃烧热损失分析方法的研究[J]. 农家参谋 2018(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5d1a2c923ee7993c43bb9f3b.html