# 弹性分组环技术研究

### 论文摘要

弹性分组环(RPR)是一种新型的城域网传输技术。它吸收了千兆以太网的经济性和SDH的可靠性，采用由分组交换节点组成的反向双环结构，将数据、话音、图像业务合一，并解决了QoS、业务分类、环路保护等问题。在具备了千兆以太网低价易用特点的同时帧封装比PoS更简单灵活，并具有空间复用机制和50ms环自愈保护特性。虽然内嵌RPR的MSTP是近年来应用较多的宽带城域网方案，但MSTP只是在SDH电路层上增加了附加层，这决定了它在很大程度上只能是一种过渡技术，而且不能发挥RPR的全部特性。而纯RPR集SDH光纤环网的可靠性，G比特以太网的高效性以及IP技术的智能性于一体，不仅在城域网，而且在各种数据专网中都有非常出色的性能体现，具有很好的市场前景。因此，为了对纯的RPR协议进行技术实现，本文就IEEE802.17弹性分组环(RPR)协议进行了详细的探讨和深入的研究。首先全面的介绍了RPR的背景知识，协议模型及主要关键技术。然后将RPR节点按其内部不同的功能进行了细分，把弹性分组环MAC层划分为环路选择，拓扑发现与保护，公平，本地流量缓存与速率控制，发送和接收等几个小模块，并详细的设计各个模块的内部功能流程，并系统地对MAC层各个模块之间通信的数据接口进行了定义。而后本文对在节点运作中起了关键性作用的环路选择和拓扑发现进行了具体模块的设计并用VHDL语言实现其主要功能，并分析了仿真结果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 图列

- 表列

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外发展现状

- 1.3 本文的研究意义

- 1.4 本文所做的主要工作和内容安排

- 第二章 弹性分组环技术分析

- 2.1 弹性分组环关键技术

- 2.1.1 环路结构

- 2.1.2 空间复用特性

- 2.1.3 节点结构

- 2.1.4 服务等级

- 2.1.5 拓扑发现

- 2.1.6 环路保护

- 2.1.7 公平算法

- 2.2 MAC层服务接口

- DATA.request'>2.2.1 MADATA.request

- DATA.indication'>2.2.2 MADATA.indication

- CONTROL.request'>2.2.3 MACONTROL.request

- CONTROL.indication'>2.2.4 MACONTROL.indication

- 2.3 弹性分组环（RPR）帧格式

- 2.3.1 数据帧格式

- 2.3.2 控制帧格式

- 2.3.3 公平帧格式

- 2.3.4 空闲帧格式

- 2.4 本章小结

- 第三章 弹性分组环系统模块设计

- 3.1 接收模块接口设计

- 3.1.1 情况阻止概述

- 3.1.2 接收模块结构

- 3.1.3 接收模块与其他模块接口设计

- 3.2 发送模块接口设计

- 3.2.1 发送队列模式

- 3.2.2 发送模块结构

- 3.2.3 发送模块与其他模块接口设计

- 3.3 环路选择模块接口设计

- 3.3.1 模块实现功能及设计

- 3.3.2 环路选择模块与其他模块的联系

- 3.3.3 环路选择模块与其他模块的接口设计

- 3.4 本地流量缓存与速率控制模块接口设计

- 3.4.1 整型器概述

- 3.4.2 本地流量缓存与速率控制模块整形器功能描述

- 3.4.3 本地流量缓存与速率控制模块与其他模块接口设计

- 3.5 拓扑发现与保护模块接口设计

- 3.5.1 拓扑发现与保护模块概述

- 3.5.2 拓扑数据库概述

- 3.5.3 拓扑发现与保护模块与其他模块的接口设计

- 3.6 公平模块接口设计

- 3.6.1 公平算法的几种模式

- 3.6.2 公平速率的调整

- 3.6.3 公平模块与其他模块的接口设计

- 第四章 RPR环路选择模块实现

- 4.1 环路选择模块设计

- 4.1.1 环路选择算法模块设计

- 4.1.2 参数设置模块设计

- 4.2 仿真及测试结果分析

- 4.2.1 环路选择算法模块

- 4.2.2 参数设置模块

- 4.3 本章小结

- 第五章 RPR拓扑发现模块实现

- 5.1 拓扑发现模块设计

- 5.1.1 拓扑更新模块设计

- 5.1.2 拓扑稳定检测模块设计

- 5.2 仿真及结果分析

- 5.2.1 拓扑更新模块

- 5.2.2 拓扑稳定测试模块

- 5.3 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].一种以太网拓扑发现算法[J]. 军事通信技术 2011(01)

- [2].弹性分组星-环标签拓扑发现研究[J]. 桂林电子科技大学学报 2009(01)

- [3].战术互联网中的分布式网络拓扑发现研究[J]. 西安工业大学学报 2011(04)

- [4].数据链路层拓扑发现算法的研究[J]. 微电子学与计算机 2008(05)

- [5].基于高频同步采集与边缘计算的低压配电网电气拓扑发现技术[J]. 电信科学 2020(08)

- [6].SDN中的网络拓扑发现[J]. 信息工程大学学报 2018(03)

- [7].融合多协议的网络层拓扑发现算法研究[J]. 计算机科学 2017(S1)

- [8].一种新的异构网络链路层拓扑发现算法[J]. 计算机工程 2010(02)

- [9].软件定义网络中拓扑发现机制的性能改进研究[J]. 科技创新与应用 2018(15)

- [10].计算机网络拓扑发现相关问题探讨[J]. 现代计算机(专业版) 2010(03)

- [11].网络层拓扑发现算法的改进[J]. 黑龙江科技信息 2010(22)

- [12].网络拓扑发现算法[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2012(09)

- [13].列车级以太网拓扑发现协议的实现研究[J]. 铁道机车车辆 2017(02)

- [14].EPON_EOC统一网管拓扑发现功能的设计和实现[J]. 光通信研究 2011(01)

- [15].基于SNMP的拓扑发现技术研究[J]. 福建电脑 2014(03)

- [16].浅谈计算机网络的拓扑发现技术[J]. 计算机光盘软件与应用 2014(11)

- [17].基于生成树的网络链路层拓扑发现算法[J]. 计算机工程与应用 2010(16)

- [18].基于SNMP的校园网拓扑发现系统的设计与实现[J]. 科技信息 2011(13)

- [19].移动自组网络拓扑发现算法综述[J]. 安徽建筑工业学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [20].不完整地址转发表的拓扑发现方法[J]. 软件学报 2016(08)

- [21].基于MAC自学习的链路层拓扑发现算法研究[J]. 长春师范学院学报 2013(08)

- [22].高生存性RPR网络自动拓扑发现算法研究[J]. 光通信技术 2009(06)

- [23].一种基于子树交汇点的多子网拓扑发现算法[J]. 计算机应用与软件 2015(08)

- [24].融合多种网络层拓扑发现技术的网络安全态势感知方法研究[J]. 东北农业大学学报 2012(11)

- [25].IP城域网网元拓扑发现及比对一致性研究[J]. 电信科学 2011(05)

- [26].一种面向软件定义移动自组网的拓扑发现方法[J]. 计算机与现代化 2019(09)

- [27].基于OpenFlow的SDN架构研究与实践[J]. 计算机技术与发展 2018(07)

- [28].基于最短路径的多子网链路层拓扑发现算法[J]. 计算机工程与应用 2016(02)

- [29].基于MIB-Ⅱ和Bridge-MIB的拓扑发现算法[J]. 电脑知识与技术 2011(17)

- [30].网络数据链路层连接关系的发现研究[J]. 电子世界 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5d2d0bba9f34b3672b6641e6.html