# 基于独立分量分析和小波变换的内燃机噪声源的识别研究

### 论文摘要

随着城市车辆的日益增多,机动车噪声污染日益严重,已成为影响人们生活和工作的主要环境问题之一。内燃机作为车辆主要的噪声源,其噪声控制研究已成为目前国内外的热点研究问题。由于内燃机结构复杂,发出的噪声信号是一种非平稳周期信号,很难通过一般方法找到内燃机最大噪声辐射部位。因此,如何准确快速的识别内燃机噪声源是内燃机噪声控制的重要前提。传统的内燃机噪声源识别方法在应用上都有一定的局限性,因而有关的研究和应用也受到了很大的限制。本文针对内燃机辐射噪声信号的特点,研究利用噪声测试技术、独立分量分析、小波变换技术及盲分离不确定性消除等现代测试技术与信号分析方法,从复杂的噪声信号中分离和识别出内燃机的主要噪声源,并计算各个噪声源对整机噪声的贡献度。主要研究内容如下:1.首先介绍了内燃机噪声研究的国内外发展状况,为内燃机声源分离和识别方法的选取和相关技术的改进提供了理论依据,并在文献检索的基础上系统地分析了内燃机主要噪声源的特性及其产生机理,揭示了内燃机噪声的主要激励源及其在内燃机结构内部的传递路径,为准确识别噪声源和有效地进行噪声控制做了必要地知识准备。2.介绍了独立分量分析方法的原理以及其在工程上的应用。以某六缸柴油机为研究对象,对其不同工况下的噪声信号进行了统计独立性和高斯性分析,结果表明,噪声信号基本满足独立分量分析的前提条件。采用基于负熵极大地快速独立分量分析(FastICA)算法,将测量的噪声信号分解成一系列独立分量。3.采用傅里叶变换和小波变换技术对各个分量进行特征分析,以进一步识别各独立分量与内燃机噪声源的对应关系。结合时频分析结果和先验知识,对各独立分量进行了确定。4.采用基于快速傅里叶变化与基于频谱相似度的ICA不确定性消除方法消除了ICA(BSS)估计的不确定性,实现了源噪声信号波形的恢复。5.计算各独立分量噪声信号的声功率以及对整机辐射噪声声功率的贡献度,明确了主要的噪声源及其特征,提出了控制主要噪声源的措施,为进一步控制整机噪声奠定了基础。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 开展内燃机噪声研究的实际意义

- 1.2 国内外内燃机噪声问题的研究现状

- 1.3 论文的安排和主要内容

- 第二章 内燃机噪声源的描述及识别方法

- 2.1 引言

- 2.2 内燃机主要噪声源的分类和产生原因

- 2.2.1 内燃机表面振动的传递路径

- 2.2.2 燃烧噪声

- 2.2.3 机械噪声

- 2.3 内燃机振动噪声信号的非平稳性和时变性

- 2.3.1 振动激励的特点

- 2.3.2 信号时变的特点

- 2.4 内燃机噪声源信号识别的主要方法

- 2.4.1 内燃机表面辐射噪声源的识别方法

- 2.4.2 内燃机内部噪声源的识别方法

- 2.5 本章小结

- 第三章 基于独立分量分析的内燃机噪声源识别

- 3.1 独立分量（ICA）问题描述和假设

- 3.2 独立分量分析的基本理论

- 3.2.1 ICA 模型

- 3.2.2 ICA 假设

- 3.2.3 ICA 结果的不确定性

- 3.3 FastICA 算法简介

- 3.3.1 FastICA

- 3.3.2 FastICA 的实现步骤

- 3.4 FastICA 的数值仿真

- 3.5 本章小结

- 第四章 从傅里叶变换到小波变换

- 4.1 从傅里叶变换到小波变换

- 4.1.1 Fourier 变换

- 4.1.2 短时Fourier 变换

- 4.1.3 小波简介

- 4.2 小波函数的选取

- 4.3 本章小结

- 第五章 内燃机噪声源的ICA 分析及小波变换

- 5.1 内燃机噪声信号的独立分量分析

- 5.1.1 内燃机噪声测试试验

- 5.1.2 内燃机噪声信号的高斯性分析

- 5.1.3 内燃机噪声信号的FastICA 分析及小波变换

- 5.2. FastICA 分析结果的不确定性及消除方法研究

- 5.2.1 FastICA 分析的不确定性

- 5.2.2 FastICA 不确定性的消除方法

- 5.2.3 模拟信号仿真

- 5.3 内燃机噪声独立分量的幅值恢复

- 5.3.1 频谱的再处理

- 5.3.2 分离分量的幅值恢复

- 5.4 本章小结

- 第六章 内燃机表面辐射噪声对整机贡献度的计算

- 6.1 噪声的度量

- 6.2 声功率级的计算

- 6.3 分析计算结果

- 6.4 内燃机的降噪措施研究

- 6.4.1 控制燃烧噪声

- 6.4.2 降低燃烧噪声的基本途径

- 6.4.3 控制机械噪声

- 6.5 本章小结

- 第七章 总结

- 7.1 全文总结

- 7.2 工作展望

- 参考文献

- 参加科研情况说

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].声学模拟预测在某电厂噪声源检测分析中的应用实践[J]. 科学家 2017(17)

- [2].L波段有源冷噪声源研究[J]. 宇航计测技术 2020(05)

- [3].移动噪声源的环境影响预测方法[J]. 污染防治技术 2015(06)

- [4].基于传声器阵列的输电线噪声源定位[J]. 电声技术 2016(04)

- [5].成都市域铁路成灌线噪声源强测试与分析[J]. 铁道勘测与设计 2015(02)

- [6].基于速度传递函数传函的噪声源分离方法研究[J]. 振动与冲击 2012(02)

- [7].航行船舶噪声源辐射部位定位实验研究[J]. 声学学报 2013(02)

- [8].振动噪声源主要传递路径方法研究[J]. 中国科技信息 2013(18)

- [9].公路环境影响评价中运营期噪声源强计算方法使用的研究[J]. 内蒙古科技与经济 2012(24)

- [10].基于传声器阵列的摩托车噪声源分析[J]. 摩托车技术 2010(06)

- [11].基于频谱分析的电机噪声源的识别[J]. 声学技术 2009(04)

- [12].油浸式电力变压器的噪声源及降噪对策[J]. 安徽电气工程职业技术学院学报 2008(01)

- [13].公路隧道内主动降噪声源布置位置仿真模拟[J]. 北京交通大学学报 2017(04)

- [14].基于信息相似性的振动噪声源主要传递路径应用研究[J]. 舰船科学技术 2015(09)

- [15].重载铁路环境影响评价中噪声源强取值的合理确定[J]. 环境影响评价 2014(05)

- [16].基于层次诊断的水下结构振动噪声源分离量化[J]. 振动与冲击 2014(09)

- [17].公路环境影响评价中运营期噪声源强的确定性研究[J]. 环境科学与管理 2013(06)

- [18].一种辐射噪声源快速重构与机理描述方法[J]. 南京航空航天大学学报 2012(02)

- [19].利用频域分析法识别不明噪声噪声源——以某信访案为例[J]. 环境监测管理与技术 2011(S1)

- [20].油浸式电力变压器的噪声源及降噪对策[J]. 电力环境保护 2008(03)

- [21].二阶锥规划在噪声源稳健定位识别中的应用[J]. 哈尔滨工程大学学报 2011(12)

- [22].冰箱噪声的声强测试与噪声源分析[J]. 实验室科学 2014(06)

- [23].公路噪声源强预测模型研究进展[J]. 噪声与振动控制 2014(03)

- [24].直线阵识别水下运动目标噪声源方法研究[J]. 振动与冲击 2012(19)

- [25].某型吸油烟机的振动和噪声源辨识[J]. 噪声与振动控制 2008(02)

- [26].基于声强技术的涡旋压缩机噪声源测试与分析[J]. 制冷与空调 2020(05)

- [27].高速铁路噪声源区划及各区域声源贡献量分析[J]. 铁道标准设计 2016(03)

- [28].舱段模型频率耦合噪声源的分离量化[J]. 哈尔滨工程大学学报 2016(03)

- [29].城市综合体典型噪声源噪声影响预测与控制技术研究[J]. 科学技术与工程 2016(16)

- [30].相干噪声源贡献量排序分析方法[J]. 四川兵工学报 2012(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5d3a2d0d67d5261780f510de.html