# 真空预压在浅层地基加固处理中的研究

### 论文摘要

真空预压是近几十年来发展起来的一种地基处理方法,对于软土地基处理,具有诸多优点,在我国大规模的建设热潮中得到了广泛应用,并且在其机理研究、施工工艺、设计理论等方面都取得了很较大的发展。天津港作为北方大港,正在以前所未有的速度发展。由于大规模的开发建设,地基处理方法既要适应目前严峻形势,比如时间的紧迫,同时又要面临所需处理土体为淤泥、淤泥质土甚至泥浆等超软土,导致砂、土材运输的难度大和成本高,以及大型机械无法进场等现象。本文在前人研究工作的基础上,结合天津港土体的实际情况研究真空预压在浅层地基处理上的应用,力求在短时间内将软弱土体改变成工程用土,为此,本文主要进行了以下工作:(1)分析了浅层地基处理方法中固结度、沉降,地基承载力的计算方法;对不同插板深度中对比分析固结度与时间因数的关系;沿用分层总和法的思想分析沉降,并与现场试验数据进行比较;真空预压浅层处理有利于上硬下软双层地基的形成,探讨了硬壳层地基的承载力情况。(2)结合现场试验资料进行分析,对比加固前后土体物理力学性质的变化;分析监测过程中表层沉降、分层沉降、孔隙水压力、侧向位移的变化过程。(3)根据港区土体的性质及面临的砂、土紧张的情况,结合试验对施工工艺进行了改进。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 真空预压法的基本概念

- 1.3 软弱土浅层地基加固发展现状

- 1.4 本文的主要研究工作

- 第二章 真空预压浅层加固机理分析

- 2.1 真空预压的加固机理

- 2.2 真空预压浅层加固的理论分析

- 2.3 小结

- 第三章 真空预压浅层处理与深层处理的对比分析

- 3.1 真空预压浅层加固的固结度分析

- 3.2 结合现场试验分析深度对沉降的影响

- 3.3 双层地基的地基承载力分析

- 3.4 小结

- 第四章 现场试验数据分析

- 4.1 加固前后土体物理力学性质分析

- 4.2 施工过程中观测资料的分析

- 4.3 原位试验

- 4.4 小结

- 第五章 真空预压浅层加固的施工工艺分析

- 5.1 施工工艺研究

- 5.2 改进的施工工艺

- 5.3 小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].增压式真空预压处理软基中的加固机理研究[J]. 黑龙江水利科技 2019(12)

- [2].滨州港直排式真空预压软基处理监测及检测效果[J]. 水运工程 2019(S2)

- [3].无砂法真空预压关键技术简析[J]. 港工技术 2020(03)

- [4].真空预压技术在河道地基加固工程中的应用[J]. 浙江水利科技 2018(04)

- [5].增压式真空预压在连云港软土地基处理中的应用[J]. 中国港湾建设 2016(11)

- [6].围海造陆工程中的改进型真空预压加固软土地基技术[J]. 上海水务 2017(01)

- [7].超软土地基真空预压施工探讨[J]. 天津建设科技 2017(02)

- [8].真空预压软基处理技术在某工程中的应用[J]. 采矿技术 2017(03)

- [9].药剂真空预压排水方法处理废弃泥浆的试验研究[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2017(09)

- [10].浅谈真空预压在软基处理中的应用[J]. 科技创新导报 2017(30)

- [11].传统与分级真空预压的模型试验研究[J]. 海岸工程 2018(03)

- [12].不同真空预压工艺处理软土地基效果分析[J]. 中国港湾建设 2018(09)

- [13].围垦工程中真空预压软基处理的技术[J]. 珠江水运 2017(14)

- [14].变真空预压固结技术在深淤地基加固中的研究应用[J]. 价值工程 2016(13)

- [15].吹填土分级真空预压下微观结构的分形特征[J]. 中国水运(下半月) 2015(08)

- [16].天津铁路集装箱中心站吹填土真空预压处理设计与试验[J]. 铁道标准设计 2014(07)

- [17].真空预压技术在道路软基处理中的应用[J]. 黑龙江交通科技 2011(06)

- [18].增压式真空预压施工工艺研究[J]. 铁道标准设计 2011(08)

- [19].增压式真空预压处理广珠铁路珠海西站软基效果分析[J]. 路基工程 2011(05)

- [20].不同真空预压施工工艺的应用效果及经济性[J]. 中国港湾建设 2018(08)

- [21].真空预压联合电渗加固吹填土现场试验研究[J]. 科学技术与工程 2016(34)

- [22].探究市政道路软基处理真空预压工艺及质量控制[J]. 江西建材 2016(10)

- [23].真空预压联合强夯法处理软土地基的效果分析[J]. 施工技术 2016(S1)

- [24].珠三角软土在真空预压联合电动加固下微观结构变化研究[J]. 岩土工程技术 2015(02)

- [25].直抽式无砂法真空预压试验研究[J]. 中国港湾建设 2015(08)

- [26].软基真空预压工艺在我国北方的应用[J]. 中国水运(下半月) 2014(04)

- [27].一种新型真空预压技术的机理探讨[J]. 西部探矿工程 2012(06)

- [28].增压式真空预压处理站场软基效果试验研究[J]. 铁道学报 2011(05)

- [29].软土地基水下真空预压固结离心模型试验[J]. 水运工程 2011(11)

- [30].水下真空预压过程中孔隙水压力变化规律研究[J]. 岩土工程学报 2008(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/5d3e393d0cf0516ddd5a892d.html